## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第2章 微处理器
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
8086/8088微处理器
1
特点
2
主要引线功能和内部结构
3
内部寄存器
4
实地址模式下的存储器寻址
5
总线时序

## Slide 3
2.1
特点及工作模式
主要内容

## Slide 4
2.1 特点及工作模式
8088/8086 CPU的特点
A
B
C
采用并行流水线工作方式
对内存空间实行分段管理
支持多处理器系统
将CPU划分成两个功能部分并设置指令预取队列，实现流水线工作
将内存分为4个段并设置段地址寄存器，以实现对1MB空间的寻址
CPU内部结构
存储器寻址部分
工作模式

## Slide 5
2.1 特点及工作模式
8088CPU的两种工作模式
两种
模式
最小模式
最大模式
单处理器模式，控制信号较少，一般可不必接总线控制器。
多处理器模式，控制信号较多，须通过总线控制器与总线相连。

## Slide 6
2.1 特点及工作模式
最小模式下的总线连接示意图
8088
CPU
•
•
控制总线
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器

## Slide 7
2.1 特点及工作模式
最大模式下的总线连接示意图
8088
CPU
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发生器
总 线
控制器

控制总线

## Slide 8
2.1 特点及工作模式
两种工作模式的选择
工作模式
8088是工作在最小还是最大模式由MN/MX引线的状态决定。
  最小模式
  最大模式
  MN/MX=0
  MN/MX=1

## Slide 9
2.2
8088/8086的引线及功能
主要内容

## Slide 10
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线——最小模式下的8088引线
高4位地址信号，与状态信号分时复用
  8位地址信号
  低8位地址和低8位数据信号分时复用。在传送地址信号时为单向，传送数据信号时为双向
地址线和
数据线
AD0-AD7
  A8-A15
  A16-A19/S3-S6

## Slide 11
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线——主要的控制和状态信号
写信号
WR
读信号
RD
数据收发器的传送方向控制，为“1”时CPU向存储器或I/O传送，否则为反向；
DT/R
为“0”表示访问内存，
为“1”表示访问接口；
IO/M
地址锁存信号，当其为高时表示地址线上地址有效。一般用它将地址锁存到一个锁存器中；
ALE
复位信号。当其为高时将完成CPU内部复位。复位后CPU内部寄存器见教材表2-2.
RESET
低电平有效时，数据总线上数据有效，允许进行读/写操作；
DEN

## Slide 12
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线——主要的控制和状态信号—举例
WR=1
RD=0
IO/M=0
CPU当前正在进行读存储器操作

## Slide 13
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线—— READY
外部同步控制输入信号，高电平有效
8088与内存/外设之间在一个总线周期内的时钟配合信号
8086/8088
IO接口/内存
RD
喂，我要读数据了，你准备好了吗？
等等我，我还有点问题
Ready=0

## Slide 14
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线——中断请求和响应信号
INTR
可屏蔽中断请求输入端
NMI
非屏蔽中断请求输入端
INTA
中断响应输出端

## Slide 15
2.2 8088/8086的引线及功能
主要引线——总线保持信号
HOLD
总线保持请求信号输入端。当CPU以外的其他设备要求占用总线时，通过该引脚向CPU发出请求。
HLDA
总线保持响应信号输出端。CPU对HOLD信号的响应信号。

## Slide 16
2.2 8088/8086的引线及功能
8088和8086CPU引线的差异
1
2
8088的外部总线宽度是8位；
8086的外部总线宽度是16位。
  8088——IO/M=0表示访问内存；
  8086——IO/M=1表示访问内存。
数据总线宽度不同
访问存储器和I/O控制的信号含义不同

## Slide 17
2.3
8088/8086的内部结构
主要内容

## Slide 18
2.3 8088/8086的内部结构
组成
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
8088/8086
内部由两部
分组成

## Slide 19
2.3 8088/8086的内部结构
8086CPU结构

## Slide 20
2.3 8088/8086的内部结构
执行单元
EU部分控制电路
运算器(ALU)
8个通用寄存器
1个标志寄存器
执行
单元

## Slide 21
2.3 8088/8086的内部结构
执行单元
功能
指令的执行
指令译码
  指令执行
在ALU中完成
  暂存中间运算结果
在通用寄存器中
  保存运算结果特征
在标志寄存器FLAGS中

## Slide 22
2.3 8088/8086的内部结构
总线接口单元
A
B
C
  从内存中取指令到指令队列
  负责与内存或I/O接口之间的数据传送
  在执行转移程序时，BIU清除指令队列，从指定的新地址取指令，并立即传给执行单元执行。
    指令队列是并行流水线工作的基础
功能:

## Slide 23
2.3 8088/8086的内部结构
结论
指令队列的存在使EU和BIU两个部分可并行工作，即：
  实现指令的并行执行
目的：
  提高了CPU的效率；
  降低了对存储器存取速度的要求

## Slide 24
2.4
内部寄存器
主要内容

## Slide 25
2.4内部寄存器
内部寄存器的类型
8个通用寄存器
4个段寄存器
2个控制寄存器
分类
含14个16位寄存器，按功能可分为三类
要求：深入理解每个寄存器的作用

## Slide 26
2.4内部寄存器
通用寄存器
数据寄存器（AX，BX，CX，DX）
地址指针寄存器（SP，BP）
变址寄存器（SI，DI）
通用
寄存器

## Slide 27
2.4内部寄存器
数据寄存器
AX
8088/8086含4个16位数据寄存器，每一个又可拆分为2个8位寄存器，即：
AH，AL
BH，BL
CH，CL
DH，DL
DX
CX
BX

## Slide 28
2.4内部寄存器
数据寄存器特有的固有用法
AX
BX
CX
DX
累加器。所有I/O指令都通过AX与接口传送信息，中间运算结果也多放于AX中；
基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放计数值；
数据寄存器。在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址；在32位乘除法运算时，存放高16位数。

## Slide 29
2.4内部寄存器
地址指针寄存器
SP
BP
堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址；
基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。

## Slide 30
2.4内部寄存器
BX与BP在应用上的区别
  作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
相同
  作为基址寄存器
  用BX表示所寻找的数据在数据段
  用BP则表示数据在堆栈段。
区别
区别

## Slide 31
2.4内部寄存器
变址寄存器
DI
SI
变址
寄存器
目标变址寄存器
源变址寄存器
变址寄存器在指令中常用于存放数据在内存中的地址。

## Slide 32
2.4内部寄存器
控制寄存器—IP与FLAGS
内存中的程序
指令1
指令2
指令n
┇
分析
获取操作数
执行
存放结果
┇
指令指针IP
地址
CPU
取出
操作数

## Slide 33
2.4内部寄存器
标志寄存器FLAGS ----状态标志位（1）
  进位标志位。加(减)法运算时，若最高位有进(借)位则CF=1
CF（Carry Flag）
A
  辅助进位标志位。加(减)操作中，若Bit3向Bit4有进位(借位)，AF=1
AF
（Auxiliary Carry Flag）
C
  奇偶标志位。运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=1
PF（Parity Flag）
B
状态标志位（2）

## Slide 34
2.4内部寄存器
标志寄存器FLAGS ----状态标志位（2）
  零标志位。当运算结果为零时ZF=1
ZF（Zero Flag）
A
  溢出标志位。当算术运算的结果超出了有符号数的可表达范围时，OF=l
OF（Overflow Flag）
C
  符号标志位。当运算结果的最高位为1时，SF=l
SF（Sign Flag）
B

## Slide 35
2.4内部寄存器
状态标志位例
给出以下运算结果及运算后各状态标志位的状态：
  10110110+11110100
10110110
+ 11110100
10101010
1
CF= OF=
AF= PF=
SF= ZF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 36
2.4内部寄存器
控制标志位
TF（Trap Flag）
陷井标志位，也叫跟踪标志位。TF=1时，使CPU处于单步执行指令的工作方式。
IF（Interrupt Enable Flag）
中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF（Direction Flag）
方向标志位。在数据串操作时确定操作的方向。

## Slide 37
2.4内部寄存器
段寄存器
8086/8088CPU在使用存储器时，将它划分成若干个逻辑段。
每个逻辑段用来存放不同目的内容，如程序代码、数据等等。
每个逻辑段用一个段寄存器来指明该段的起始位置（也叫段基址）。
作用：
用于存放相应逻辑段的段基地址

## Slide 38
2.4内部寄存器
段寄存器
  代码段
  数据段
  附加段
  堆栈段
8086/8088内存中逻辑段的类型
  最多为64K个
  程序中同时可以使用4个段，分别由CS、DS、ES和SS四个段寄存器指示。
8086/8088内存中逻辑段的数量
8086/8088

## Slide 39
2.4内部寄存器
段寄存器
CS：代码段寄存器，存放代码段的段基地址。
DS：数据段寄存器，存放数据段的段基地址。
ES：附加段寄存器，存放数据段的段基地址。
SS：堆栈段寄存器，存放堆栈段的段基地址。
…
…
…
…
…
…
代码段
数据段
堆栈段
附加段
ES
CS
DS
SS
段寄存器
段基址
段基址
段基址
段基址

## Slide 40
2.5
8086/8088的存储器组织
主要内容

## Slide 41
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
物理
地址
8086/8088CPU有20根地址线，它可以产生20位的地址码，寻址范围为220，即1兆字节空间。
指每个内存单元在整个内存空间中具有的惟一的地址。
内存单元的地址表示有物理地址和逻辑地址两种方式
这一兆字节存储单元的地址范围为：00…...0~11…...1。
20位
20位

## Slide 42
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
…...
0
7
存储单元（字节）
二进制数地址
00000000000000000000
00000000000000000001
00000000000000000010
…...
11111111111111111110
11111111111111111111
十六进制数地址
00000H
00001H
00002H
FFFFEH
FFFFFH
…...
为了方便书写，在源程序中常用5位十六进制数或一个符号来表示一个存储单元的地址。

## Slide 43
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
任何两个相邻字节单元就构成一个字单元
字单元的地址为两个字节单元中较小地址字节单元的地址。
字数据的存放规则是低8位放在较低地址字节单元，高8位放在较高地址字节单元。
例如，将数据3456H放在地址为09235H的存储单元中的存储分配。
...
...
地址
存储单元
09235H
09236H
56
34

## Slide 44
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
16位的段（基）地址
---决定该逻辑段在内存中的位置
16位的段内地址，也叫相对地址，或偏移地址
---决定该存储单元相对段起始单元的距离
逻辑地址:每个存储单元的逻辑地址由两部分组成
0 0 0 0
段基地址（16位）
段首地址（段首的物理地址）
× × × • • •
× × ×
19
0
4
  逻辑段的起始单元称为段首，段首的偏移地址=0

## Slide 45
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
将内存划分成多个逻辑段后，就可以使用逻辑地址来指示存储单元。
使用逻辑地址方便了程序的开发和对存储器进行动态管理。
例：
  段基地址 =6000H
  段首地址
  偏移地址=0005H
  物理地址
数据段
60005H
00H
12H
60000H
5

## Slide 46
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
04
03
02
01
8086/8088的存储器段结构的特点
在任一时刻，一个程序只能访问4个当前段中的内容。
逻辑段在物理存储器中可以是邻接的、间隔的、部分重叠的和完全重叠的等4种情况。
每个段的起始地址（段首）必须是一个小节的首址。
每个段最大长度为64K（65536）个字节单元组成。

## Slide 47
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
2. 每个段的起始地址（段首）必须是一个小节的首址。
从0地址开始，每16个字节单元称为一个小节（Paragraph）1MB内存就可划分为64K个小节。
第 1 小节：00000H，00001H，00002H……0000FH
第 2 小节：00010H，00011H，00012H……0001FH
第65535小节：FFFE0H FFFE1H FFFE2H……FFFEFH
第65536小节：FFFF0H FFFF1H FFFF2H……FFFFFH
…..
…..
…..
…..
…..
每个小节的首地址最低位必为0（16进制数表示）。因此段首只能是上述64K个小节首址之一。

## Slide 48
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
3. 逻辑段在物理存储器中可以是邻接的、间隔的、部分重叠的和完全重叠的等4种情况。
内存中的一个物理存储单元可以映象到多个逻辑段中，可以有多个逻辑地址表示。
例如，DA_BYTE物理单元可以映象到逻辑段2、段3和段4中。
邻接
部分重叠
完全重叠
间隔
物理存储器
00000H
10000H
DA_BYTE
段1
段2
段3
段4
段5
逻辑段
0FFFFFH

## Slide 49
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
4. 在任一时刻，一个程序只能访问4个当前段中的内容。
数据段: DS提供当前段的段基地址
代码段: CS提供当前段的段基地址
附加段： ES提供当前段的段基地址
堆栈段: SS提供当前段的段基地址
4个
当前段

## Slide 50
2.5 8086/8088的存储器组织
内存单元的编址
例：
已知 CS=1055H，DS=250AH， ES=2EF0H，SS=8FF0H
画出各段在内存中的分布。
CS=1055H
  段首地址=10550H
DS=250AH
  段首地址=250A0H
ES=2EF0H
SS=8FF0H
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
代码段
数据段
附加段
堆栈段

## Slide 51
2.5 8086/8088的存储器组织
逻辑地址与物理地址的转换
内存物理地址由段基地址和偏移地址组合而成
物理地址=段基地址×16+偏移地址
0 0 0 0
段基地址
× × × • • •
× × ×
19
0
4
× × × • • •
× × ×
偏移地址
+
15
0
× × × • • •
× × ×
19
0
物理地址

## Slide 52
2.5 8086/8088的存储器组织
逻辑地址与物理地址的转换
  250AH ×16+0204H = 252A4H
  设某操作数存放在数据段，DS=250AH，数据所在单元的偏移地址=0204H。则该操作数所在单元的物理地址为：
  例1

## Slide 53
2.5 8086/8088的存储器组织
逻辑地址与物理地址的转换
0915H
003AH
0915 0 H
003 AH
+）
0918 AH
偏移量
段基址
逻辑地址
物理地址
例2：
左移4位

## Slide 54
2.5 8086/8088的存储器组织
逻辑地址与物理地址的转换
例3：同一个物理地址002D3H被两个逻辑段中的逻辑地址映射的情况。
002B0H+00023H=002D3H
002C0H+00013H=002D3H
偏移量23H
段1首址 002B0H
段2首址002C0H
002D3H
偏移量13H
……
…

## Slide 55
2.5 8086/8088的存储器组织
堆栈及堆栈段的使用
堆栈是一个特定的存储区，访问该存储区一般需要按照专门的规则进行操作。
主要用于暂存数据以及在过程调用或处理中断时保存断点信息。
堆栈一般分为专用堆栈存储器和软件堆栈
堆栈的定义
软件堆栈
专用堆栈存储器
堆栈
由程序设计人员用软件在内存中划出的一块存储区作为堆栈来使用。8086/8088采用这种方式。
按堆栈的工作方式专门设计的存储器

## Slide 56
2.5 8086/8088的存储器组织
堆栈及堆栈段的使用
堆栈
已存放数据
TOP
Bottom
...
...
主存
00000H
堆栈的一端是固定的，称为栈底。
栈底是堆栈存储区的最大地址单元。
堆栈的另一端是浮动的，称为栈顶。
任何时候，栈顶是最后存入信息的存储单元。栈顶随着堆栈中存放信息的多少而改变。
堆栈指针
SP
SP的内容始终指向栈顶单元
堆栈中数据的进出都由SP来控制
为了指示堆栈中栈顶的位置，设置一个寄存器来指示其位置。其内容就象一个指针一样。
堆栈指针SP（Stack Pointer）：

## Slide 57
2.5 8086/8088的存储器组织
堆栈及堆栈段的使用
在堆栈中存取数据的规则：“先进后出FILO”（First-In Last-Out）。即最先送入堆栈的数据要到最后才能取出，而最后送入堆栈的数据，最先取出。
8086/8088堆栈的组织
SS
SP
堆栈
栈底
栈顶
XX
XX
XX
XX
XX
XX
堆栈初始化时的SP
注意：栈底是第1个存入数据的地址。
在8086/8088微机中堆栈是由堆栈段寄存器SS指示的一段存储区。

## Slide 58
2.5 8086/8088的存储器组织
堆栈及堆栈段的使用
01
数据在堆栈中以字为单位存放，低8位放在较低地址单元，高8位放在较高地址单元。
02
堆栈初始化时SP指向栈底+2单元，其值就是堆栈的长度。由于SP是16位寄存器，因此堆栈长度 64K字节。
03
SP始终表示堆栈段基址与栈顶之间的距离（字节数）。
当SP为最大(初始)值时，表示堆栈为空。
当SP为0时，表示堆栈全满。
04
当用户程序中要求的堆栈长度超过一个堆栈段的最大长度64KB时，可以设置多个堆栈段。

## Slide 59
2.5 8086/8088的存储器组织
堆栈及堆栈段的使用
已知
  SS=1000H，SP=0100H
则：
  堆栈段的段首地址=
  栈顶（偏移）地址=
若该段最后一个单元
地址为10200H，则：
  栈底偏移地址=
段首
栈底
栈顶
堆栈区
10000H
0100H
0200H
例：

## Slide 60
2.6
8088系统总线
主要内容

## Slide 61
2.6 主要内容
01.
总线的基本概念；
02.
最小总线模式；
03.
最大总线模式；
04.
最小模式总线时序。

## Slide 62
2.6 8088系统总线
概述
总线：
是一组导线和相关的控制、驱动电路的集合，是计算机系统各部件之间传输地址、数据和控制信息的通道。
总线
地址总线
（AB）
数据总线
（DB）
控制总线
（CB）

## Slide 63
2.6 8088系统总线
最小模式下的系统总线

## Slide 64
2.6 8088系统总线
3.最大模式下的系统总线

## Slide 65
2.6 8088系统总线
总线时序
总线周期
时序
总线
时序
  CPU各引脚信号在时间上的关系
  CPU完成一次访问内存（或接口）操作所需要的时间。
  一个总线周期至少包括4个时钟周期。

## Slide 66
2.6 8088系统总线
典型的总线周期
进行一次总线操作(访存或访I/O)需4个时钟周期T

## Slide 67
2.6 8088系统总线
8088最小模式下的读周期
地址锁定点
数据读入停止

## Slide 68
2.6 8088系统总线
8088最小模式下的写周期

## Slide 69
本章小结
微处理器的一般构成
8088CPU的主要引线及其功能
8088CPU的内部结构
内部寄存器功能
  寄存器中数据的含义
  8位寄存器中存放的均为运算的数据
存储器组织
  逻辑地址，段基地址，偏移地址，物理地址
堆栈
  栈顶地址，栈底地址，堆栈段基地址
系统总线
  最小模式和最大模式的总线，总线时序

## Slide 70
作 业
教材2.4、2.6
第二章补充习题
2.10、2.12、2.14、2.16

## Slide 71
@刘辉