## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第4章 汇编语言程序设计
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
4.9
DOS 功能调用
主要内容

## Slide 3
4.9 DOS 功能调用
DOS操作系统为程序设计人员提供了可以直接调用的功能子程序。调用这些子程序可以实现从键盘输入数据，将数据送显示器显示，以及磁盘操作等功能。
1
调用DOS功能时需要使用软中断指令 INT 21H，并在执行该指令之前，需要将调用的功能号送入寄存器AH中，有关的参量送入指定的寄存器。
2

## Slide 4
4.9 DOS 功能调用
调用过程
01
03
02
步骤
AH<=功能号
送入口参量到指定的寄存器
执行 INT 21H

## Slide 5
4.9 DOS 功能调用
带显示的键盘输入（1号功能）
说明
该功能子程序将等待键盘输入，直到按下一个键。将字符的ASCII码送入AL寄存器，并在屏幕上显示该字符。如果是Ctrl-C组合键，则停止程序运行。该功能调用无入口参量。
举例
MOV AH，01H
INT 21H

## Slide 6
4.9 DOS 功能调用
不带显示的键盘输入（8号功能）
说明
该功能调用与1号功能的作用相似，区别是8号功能将不显示输入的字符。
举例
MOV AH，8
INT 21H

## Slide 7
4.9 DOS 功能调用
不带显示的键盘字符输入（7号功能）
说明
该功能与8号功能相似，但对Ctrl-C组合键和TAB制表键无反应。
举例
MOV AH，7
INT 21H

## Slide 8
4.9 DOS 功能调用
字符串输入（0AH号功能）
说明
该功能调用可实现从键盘输入一个字符串，其长度可达255个字符。调用该功能前，应在内存中建立一个输入缓冲区。
缓冲区第一个字节是可输入的最大字符数+1；第二个字节是系统在调用该功能时，自动填入的本次实际输入的字符个数；从第三个字节开始存放输入字符的ASCII码。
当用户输入回车键时，结束输入，并将回车键的ASCII码（0DH）作为最后一个字符送入缓冲区。但它不计入实际输入字符个数。

## Slide 9
4.9 DOS 功能调用
字符串输入（0AH号功能）
调用入口参量：
DS和DX寄存器分别装入输入冲区的段基值和偏移量
CHAR_BUF DB 31H ;缓冲区的最大长度
DB 0 ;存实际输入字符数
DB 31H DUP(0);输入缓冲区
......
MOV DX,SEG CHAR_BUF;如果DS已经指向CHAR_BUF所在
MOV DS,DX ;数据段，则可以省去这两条指令
MOV DX,OFFSET CHAR_BUF
MOV AH,0AH
INT 21H

## Slide 10
4.9 DOS 功能调用
字符显示（2号功能）
说明
该功能实现在屏幕上显示单个字符。
入口参数：DL<=要显示字符的ASCII码。
举例
MOV DL ‘A’
MOV AH，2
INT 21H

## Slide 11
4.9 DOS 功能调用
字符打印（5号功能）
说明
该功能将字符送入打印机接口，实现单个字符的打印操作。
入口参数：DL<= 打印字符的ASCII码
举例
MOV DL，‘A’
MOV AH，5
INT 21H

## Slide 12
4.9 DOS 功能调用
字符串显示（9号功能）
说明
该功能实现将一个字符串显示到屏幕上。
入口参数：
（1）将待显示的字符串存放在一个数据缓冲区，字符串以符号“$”作为结束标志。
（2）将字符串的首址的段基值和偏移量分别送入DS和DX中
举例
CHAR DB ‘This is a test.’,0AH,0DH,’$’
..........
MOV DX,OFFSET CHAR
MOV AH,9
INT 21H

## Slide 13
4.9 DOS 功能调用
直接输入输出（6号功能）
（1）（DL）=00—0FEH，显示输出。DL中是所显示字符的ASCII码。
（2）（DL）=FFH ，从键盘输入字符
  该功能可以实现键盘输入，也可以实现屏幕显示操作。两种操作通过DL的内容确定。
例如：显示美圆符号“$”的程序段为：
MOV DL，24H ; $的ASCII码为24H
MOV AH，06 INT 21H
该功能的字符输入不等待键盘输入，而是从键盘缓冲区中读取。读取的字符ASCII码送入AL中，如果没有键按下，则标志位ZF=1。
WAIT: MOV DL，0FFH
MOV AH，6
INT 21H
JZ WAIT

## Slide 14
4.9 DOS 功能调用
读出系统日期（2AH号功能）
说明
读出的日期信息放入指定的寄存器中： CX：年（1980—2099） DH：月（1—12） DL：日（1—31） AL：星期（0—星期日，1—星期一……）
举例
YEAR DW ?
MONTH DB ?
DAY DB ?
......
MOV AH,2AH
INT 21H
MOV YEAR,CX
MOV MONTH,DH
MOV DAY,DL

## Slide 15
4.9 DOS 功能调用
设置系统日期（2BH号功能）
说明
该功能用来改变计算机CMOS中的系统日期。入口参数：
CX<=年号（1980—2099）
DH<= 月号（1—12）
DL<= 日（1—31）
返回参数在AL中，成功设置，则返回(AL)=0，否则（AL）=0FFH
举例
MOV CX,2000
MOV DH,11
MOV DL,2
MOV AH,2BH
INT 21H
CMP AL,0
JNE ERROR ;转出错处理
......

## Slide 16
4.9 DOS 功能调用
读出系统时间（2CH号功能）
说明
执行该功能将获得系统的当前时间。返回的时间参数存放在指定的寄存器中：
CH：小时（0—23） CL：分（0—59） DH：秒（0—59） DL：百分秒（0—99）

## Slide 17
4.9 DOS 功能调用
设置系统时间（2DH号功能）
说明
调用该功能，将设定系统时间。其入口参数为：
CH：小时 （0—23） CL：分 （0—59） DH：秒 （0-59） DL：百分秒（0-99）
该功能执行后返回时，如果调用成功，则（AL）=0。否则（AL）=0FFH

## Slide 18
@刘辉