## Slide 1
计算机组成原理
第一章 概论
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
计算机的性能指标
计算机的基本概念
系统硬件组成
主要部件
系统结构

## Slide 3
1.1 计算机系统的基本组成与特点
01.
电子数字计算机的基本组成
02.
存储程序与冯诺依曼体制
03.
信息的数字化表示
04.
数字计算机的特点

## Slide 4
一、电子数字计算机的基本组成
运算器
控制器
存储器
输入设备
输出设备（包括总线、接口）
1.五大组成部分

## Slide 5
一、电子数字计算机的基本组成
2.计算机内部的两大流
控制流：控制计算机工作的信息，即指令、
命令。
信息
数据流：计算机加工处理的对象，即数值
型数据、非数值型数据
这本书的两条基本线索是：
a.信息的表示
b.信息的传送及传送中的控制

## Slide 6
二、存储程序与冯诺依曼体制
1.存储程序方式
计算机采取：
事先编制程序、
存储程序、
自动连续运行程序
的工作方式。

## Slide 7
二、存储程序与冯诺依曼体制
2.冯诺依曼体制
a.采用二进制形式表示数据和指令
b.采用存储程序方式工作（核心）
c.由五大部分组成计算机系统的硬件，并规定了这
五部分的基本功能
传统诺依曼机串行执行指令。
对传统诺依曼机的改造：增加并行处理功能。

## Slide 8
三、信息的数字化表示
1.在计算机中用数字代码表示各种信息
二进制代码
例1 用数字代码表示数据
5
- 5
表示为 0 101
表示为 1 101
例2 用数字代码表示字符
A
B
表示为 1000001
表示为 1000010
例3 用数字代码表示命令、状态
启动
停止
正在工作
工作结束
表示为 00
表示为 01
表示为 10
表示为 11

## Slide 9
三、信息的数字化表示
2.在计算机中用数字代码表示各种信息
在计算机中，信息是通过电信号表示的。
表示两种类型的电信号：
a.模拟信号：是一种随时间连续变化的电信号
电平（位）：并行传送
脉冲：串行传送
b.数字信号：是一种在时间或空间上断续变化的电信号

## Slide 10
三、信息的数字化表示
3.在物理机制上用数字信号
表示数字代码
数字型电信号
例1 用电平信号表示数字代码
高电平
1
低电平
高电平
0
1
例2 用脉冲信号表示数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
实现并行操作
实现串行操作

## Slide 11
四、数字计算机的特点
1.能在程序控制下自动连续的工作：PC寄存器
2.运算速度快
3.运算精度高
4.具有很强的信息存储能力
5.通用性强

## Slide 12
1.2 计算机系统的硬件组成
01.
主要功能部件
02.
硬件系统结构

## Slide 13
一、主要功能部件
1.存储器
1）功能： 存储信息
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
2）组成（主存储器）：

## Slide 14
一、主要功能部件
1.存储器
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
存储体: 存放信息的实体
寻址系统：对地址码译码，选择存储单元

## Slide 15
一、主要功能部件
1.存储器
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
读/写线路和数据寄存器:完成读/写操作，
暂存读/写数据
控制线路：产生读/写时序，控制读/写操作

## Slide 16
一、主要功能部件
1.存储器
3）讨论
存储单元读/写原理
存储器逻辑设计

## Slide 17
一、主要功能部件
2.CPU
由运算器、控制器组成。
(1)运算器
1）功能：加工信息
2）组成：
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器

## Slide 18
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
ALU: 通过加法器实现运算操作（由全加器求和、由进位链传递进位信号）。

## Slide 19
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
通用寄存器组:提供操作数，存放运算结果。

## Slide 20
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
移位器:直接或者移位送出运算结果。

## Slide 21
一、主要功能部件
2.CPU
(2)控制器
1）功能：产生控制命令(微命令)，控制全机操作
2）组成：
微命令发生器
指令信息
状态信息
时序信号
微命令序列

## Slide 22
一、主要功能部件
2.CPU
(2)控制器
3）微命令产生方式（指令执行控制方式）：
4）讨论
两种控制器组成原理与控制机制；
模型机的数据通路结构和指令执行过程。
组合逻辑控制方式：
微程序控制方式：
由组合逻辑电路产生微命令
由微指令产生微命令

## Slide 23
一、主要功能部件
3.输入/输出设备
1）功能：转换信息
输入：原始信息
代码，送入主机
输出：处理结果
人所能接受的形式，并输出
（代码）
2）讨论
显示器的工作原理和信息转换过程。

## Slide 24
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
总线：能为多个部件分时共享的一组信息传送线路及相应的控制逻辑。
总 线
部件
部件
部件
分时
共享

## Slide 25
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
总 线
部件
部件
部件
内总线
局部总线
系统总线
外总线
地址总线
数据总线
控制总线
同步总线
异步总线
并行总线
串行总线
单向总线
双向总线
功能
信息
时序
格式
方向

## Slide 26
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
I/O 总线
M 总线
1）以CPU为中心的双总线结构

## Slide 27
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
2）单总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线

## Slide 28
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
3）以M为中心的双总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线
M 总线

## Slide 29
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
4）多级总线结构
CPU
RAM
ROM
公共接口
总线控制逻辑
M扩展板
I/O接口板
局部总线
系统总线

## Slide 30
二、硬件系统结构
2.采用通道或IOP的大型系统结构
1）带通道的系统
I/O控制器
主机
I/O
通道
2）带IOP的系统
CPU
M
接口
I/O
IOP
LM
接口
I/O
系统总线
I/O总线

## Slide 31
二、硬件系统结构
3.模型机系统结构
系 统 总 线
CPU
M
公共接口
接口
接口
I/O
I/O

## Slide 32
4.接口
（1）什么是接口？I/O接口？
部件与部件（指硬件或软件）之间的交接部分称为接口；
主机系统总线与I/O设备之间的交接部分称为I/O接口。
（2）接口的类型？
按传送格式： 串行接口、并行接口
按时序控制： 同步接口、异步接口
按信息传送控制方式：中断接口、DMA接口
二、硬件系统结构

## Slide 33
4.接口
（3）讨论
接口：中断接口、DMA接口
总线：分类、信号组成
二、硬件系统结构

## Slide 34
1.3 计算机系统的性能指标
01.
基本字长
02.
运算速度
03.
数据通路宽度与数据传输率
04.
存储容量
05.
其他指标

## Slide 35
一、基本字长
一般是指参加一次定点运算的操作数的位数。
如：8、16、32、64位
它影响计算精度、指令功能

## Slide 36
二、运算速度
（1）CPU主频
是计算机的振荡器输出的脉冲序列的频率，是计算机中一切操作所依据的时间基准信号，其高低决定了计算机工做速度的快慢。
（2）时钟频率
是主频脉冲经分频后所形成的时钟脉冲序列的频率，两个相邻时钟脉冲之间的间隔时间是一个时钟周期时间，也称为节拍。

## Slide 37
三、数据通路宽度与数据传输率
（1）数据通路宽度
指数据总线一次能并行传送的数据位数。
（2）数据传输率
指数据总线每秒传送的数据量，也称为数据总线的带宽。
公式：
总线数据通路宽度×总线时钟频率
8
总线带宽 =
（BPS）

## Slide 38
四、存储容量
（1）主存容量
指存储单元个数×位数。
表示为： 字数×字长（按字编址）
或 字节数（按字节编址）
（2）外存容量
常表示为字节数。
外存容量与地址码位数无关。
决定地址位数
表明编址单位

## Slide 39
五、其他指标
（1）所配置的外围设备及其性能指标
（2）系统软件配置情况

## Slide 40
小结：计算机的基本概念
01.
存储程序方式
02.
冯诺依曼体制
03.
总线及其组成
04.
接口的概念

## Slide 41
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering