## Slide 1
计算机组成原理
第五章 输入/输出系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
概述
模型机系统总线组成
4
中断方式及接口
5
DMA方式及接口
3
直接程序传送方式与接口

## Slide 3
5.2 模型机系统总线组成
01.
总线信号组成
02.
总线操作与时序

## Slide 4
一、总线信号组成
模型机系统总线共77条
（按功能分为四组）
电源线与地线（16条）
地址线（16条）
数据线（16条）
控制信号线（29条）
1、电源线与地线（16条）
电源线10条：+5V 2条（主电源线），-5V 2条， +12V 2条， -12V 2条
地线4条
附加地2条：将电源线与信号线分开,有利于抑制干扰
2、电源线与地线（16条）
寻址空间64KB，包括I/O端口地址。

## Slide 5
一、总线信号组成
3、数据线（16条）
4、控制信号线（29条）
7组
复位信号线（RESET）：1条
同步定时信号线：6条
异步应答信号线：3条
总线控制权信号线：3条，BREQ,BACK,BUSY
中断请求与批准信号线：9条,IREQ0—IREQ7，INTA
优先权判定线：2条
数据传送控制信号：5条,MEMR,MEMW,IOR,IOW,BHEN

## Slide 6
二、总线操作与时序
1、同步控制方式的总线操作
主要特征：以时钟周期为划分时间段的基准。
总线周期为时钟周期的整数倍。
2、异步控制方式的总线特征
主要特征：没有统一的时钟周期划分，而采取应答方式实现总线的传送操作，所需时间视需要而定。
根据主、从设备的请求信号、回答信号及设备自身定时的关系。

## Slide 7
二、总线操作与时序
1）不互锁：请求信号引发回答信号，两个请求信号的 结束是由设备自身定时决定的。
2）半互锁：请求信号引发回答信号，设备1的请求信号 的结束是设备2决定的。
3）全互锁：请求信号引发回答信号，设备1的请求信号 的结束是由设备2决定的，设备2的回答结 束信号是根据设备1决定的。
异步应答分类
不互锁
半互锁
全互锁

## Slide 8
主要内容
1
2
概述
模型机系统总线组成
4
中断方式及接口
5
DMA方式及接口
3
直接程序传送方式与接口

## Slide 9
一、直接程序传送方式（程序查询）
用I/O指令编程实现信息传送。
1）外设状态
空闲
工作
结束
启动
完成一次
工作
调用完
再请求
00
01
10
空闲：调用前，设备不工作；
结束：调用后，设备完成工作。
在接口中设
置状态字表
示这些状态。

## Slide 10
一、直接程序传送方式（程序查询）
2）查询流程
启动外设
外设工作完成？
N
Y
入/出操作
3）优缺点
硬件开销小；
实时处理能力差,并行程度低。
4）应用场合
对CPU效率要求不高的场合，
或诊断、
调试过程。

## Slide 11
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering