## Slide 1
计算机组成原理
第五章 输入/输出系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
概述
模型机系统总线组成
4
中断方式及接口
5
DMA方式及接口
3
直接程序传送方式与接口

## Slide 3
5.4 中断方式及接口
01.
中断基本概念
02.
中断全过程（外中断）
03.
优先权逻辑与屏蔽技术
04.
服务程序入口地址的获取方式
05.
中断处理
06.
中断接口

## Slide 4
一、中断基本概念
1、定义
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
2、实质与特点
1）实质
程序切换
方法：
保存断点，保护现场;(中断处理前)
恢复现场，返回断点.(中断处理后)
时间：
一条指令结束时切换。
保证程序的完整性。

## Slide 5
一、中断基本概念
2）特点
随机性
随机发生的事态
注意中断与转子的区别。
（按键、故障）
有意调用,随机请求与处理的事态
（调用打印机）
随机插入的事态
（软中断指令插入程序任何位置）
3、中断分类
由硬件请求信号引发中断
1）硬件中断与软中断
由软中断指令引发中断
2）内中断与外中断
中断源来自主机内部
中断源来自主机外部

## Slide 6
一、中断基本概念
3）可屏蔽中断与非屏蔽中断
可通过屏蔽字屏蔽该类请求；关中断时不响应该类请求。
该类请求与屏蔽字无关；请求的响应与开/关中断无关。
由硬件提供服务程序入口地址
4）向量中断与非向量中断
由软件提供服务程序入口地址
4、中断典型应用
1）管理中、低速I/O操作
2）处理故障

## Slide 7
一、中断基本概念
某事件出现的实际时间内及时处理，不是批量处理。
3）实时处理
4）人机对话
利用时钟中断定时采集参数，检测，调节。
5）多机通信
5、中断系统的硬、软件组织
中断系统
硬件：I/O接口
软件
中断请求源
中断服务程序
中断向量表

## Slide 8
一、中断基本概念
1）中断请求源
外部硬件中断源：8种，IREQ0—IREQ7
内部硬件中断源：掉电、溢出、校验错中断等
软中断：模型机软中断为INT11—INTn
2）中断服务程序
在主存中的空间不必连续。
3）中断向量表
存放在模型机中主存的2号单元开始； 向量地址=中断号+2

## Slide 9
二、中断全过程（外中断）
1、如何产生中断请求？
“完成”标志为1
外设工作完成：
CPU允许请求：
“屏蔽”标志为0
先“屏蔽”，后请求
先请求，后“屏蔽”
完成
请求触发器
屏蔽
CP
有效请求
完成
请求触发器
屏蔽
CP
请求
有效请求

## Slide 10
二、中断全过程（外中断）
2、如何传送中断请求？
a.使用单独请求线
CPU
请求
请求
I/O
I/O
b.使用公共请求线
CPU
公共请求
I/O
I/O
独立请求
公共请求
兼独立与公共请求
二维结构

## Slide 11
二、中断全过程（外中断）
c.采用二维结构
这是前面两种方式的折衷方案，CPU芯片具有多根中断请求输入线，它们能体现不同的优先级别
每根中断请求线可以将具有相同优先级的中断请求源汇集在一起。这就综合了前两种模式的优点，既容易识别不同级别的优先级中断源，又可扩充中断源数目。
d.兼有公共请求与独立请求线结构

## Slide 12
三、优先权逻辑与屏蔽技术
当这些中断源同时提出申请时，CPU该响应哪个请求？该中断请求是否能够中断CPU现行程序执行？所有这些都由中断判优处理逻辑电路来处理。
1）CPU（现行程序）与中断请求间的判优
在一般计算机中，CPU进行简单的判优处理，根据CPU标志寄存器中的“允许中断”控制位（IF）状态，确定是否响应该中断请求。
开关中断
IF=1，开中断
IF=0，关中断

## Slide 13
三、优先权逻辑与屏蔽技术
2）在性能更强的计算机中，除了设置IF中断控制位外，还在程序状态字PSW中设定现行程序优先级，以便进一步细分现行程序任务的重要程度。
1、中断判优
1）优先顺序
故障、DMA、外中断
2）CPU现行程序与外设请求的判优
为现行程序赋予优先级
a.CPU设置允许中断标志
（输入、输出）
=1，开中断
＜外设请求优先级，
响应
=0，关中断
b.CPU设置程序状态字的优先级字段
≥外设请求优先级，
不响应
（模型机采用）

## Slide 14
三、优先权逻辑与屏蔽技术
a.软件判优
由程序查询顺序确定优先级。
例.中断控制器判优
3）各外设请求的判优
可灵活修改优先级。
b.硬件判优
中断控制器(如8259)集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。

## Slide 15
三、优先权逻辑与屏蔽技术
中断请求
8259
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
中断号寄存器
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
（未屏蔽的请求判优,生成相应中断号）
公共请求INT
CPU
（CPU响应后，取回中断号，转入相应服务程序。）
中断源的序号
IRR：
00010100
7 0
IMR：
00000100
ISR：
00001000
不发INT
00010100
7 0
00000000
00001000
发INT
优先级高
优先级低

## Slide 16
四、服务程序入口地址的获取方式
获取方式
向量中断
非向量中断
1、向量中断
1）概念
a.中断向量：
采用向量化的中断响应方式，将中断服务程序的入口地址及其程序状态字存放在特定的存储区中，所有的中断服务程序入口地址和状态字一起，称为中断向量。

## Slide 17
四、服务程序入口地址的获取方式
b.中断向量表：即用来存放中断向量的一种表。在实际的系统中，常将所有中断服务程序的入口地址（或包括服务程序状态字）组织成一个一维表格，并存放于一段连续的存储区，此表就是中断向量表。
c.向量地址：访问中断向量表的地址码，即读取中断向量所需的地址（也可称为中断指针）。
2）向量中断：将各个中断服务程序的入口地址（或包括状态字）组织成中断向量表；响应中断时，有硬件直接产生对应于中断源的向量地址；据此访问中断向量表，从中读取服务程序入口地址，由此转向服务程序的执行.这些工作在中断周期IT中由硬件直接实现。

## Slide 18
四、服务程序入口地址的获取方式
3）中断向量表的组成
在模型机中，中断向量表在主存中占用0—1023号地址单元（即1K），每个中断源占用4个单元，因此，该表中可存放256个中断源。
组成
专业区 中断类型码：0—4型
系统保留区 中断类型码：5—31型
用户扩展区 中断类型码：32—255型

## Slide 19: 中断类型码 向量地址 中断向量表 0型 0000---0003 (H) 1型 0004---0007 (H) 专用区 。。。。。。。。。。。。。。。。 4型 0011---0014 (H) 5型 0015---0018 (H) 。。。。。。。。。。。。。。。。 系统保留区 31型 007C---007F (H) 32型 0080---0083 (H) 。。。。。。。。。。。。。。。。 用户扩展区 255型 03FC---03FF (H)
四、服务程序入口地址的获取方式

## Slide 20
四、服务程序入口地址的获取方式
4）如何从中断向量表中获取中断服务程序入口地址
关键是如何形成向量地址
中断向量表
中断服务程序入口地址
向量地址的形成
硬中断：向量地址=中断类型码×4（模型 机中每个中断源所占字节数）
软中断：向量地址=中断号×4（模型机中 每个中断源所占字节数）

## Slide 21
四、服务程序入口地址的获取方式
向量地址
例2.IBM PC向量表
M按字节编址。一个入口地
址32位，占4个编址单元。
（从主存0#单元开始安排）
2#
向量表
入口地址0
入口地址1
3#
0号中断源
1号中断源
(单元地址)
=中断号+2
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
=中断号×4
例1.模型机向量表
M按字编址。一个入口地址16位，占一个编址单元。

## Slide 22
四、服务程序入口地址的获取方式
例3：中断类型码108型，求其中断服务程序入口地址。 （模型机）
向量地址=108×4=432→110110000B即01B0H →得 出中断服务程序入口地址
2、非向量中断
CPU响应中段时只产生一个固定的地址，由此读取中断查询程序的入口地址，从而转向查询程序，通过软件查询，确定被优先批准的中断源，然后分支进入相应的中断服务程序。

## Slide 23
四、服务程序入口地址的获取方式
3、响应中断的条件
1)有中断请求信号发生，如IREQi或INT n。
2)该中断请求未被屏蔽。
3)CPU处于开中断状态，即中断允许触发器TIEN=1（或中断允许标志位IF=1）。
4)没有更重要的事件要处理（如因故障引起的内部中断，或是其优先权高于程序中断的DMA请求等）。
5)CPU刚刚执行的指令不是停机指令。
6)在一条指令结束时响应（因为程序中断的过程是程序切换过程, 不能在一条指令执行的中间就切换）。

## Slide 24
四、服务程序入口地址的获取方式
4、响应过程
向量中断方式：
发响应信号INTA，进入中断周期
关中断，保存断点
获得中断号，转换为向量地址，查向量表
取中断向量，转中断服务程序
CPU执行中断隐指令
（硬件完成）

## Slide 25
五、中断处理
1、中断处理：CPU执行中断服务程序。
1）单级中断
CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的请求。
2）多重中断：
在某次中断服务过程中，允许响应处理更高级别的中断请求。

## Slide 26
五、中断处理
单级中断流程：
保护现场
具体服务处理
恢复现场
开中断、返回
外中断：
数据传送
禁止同级或更低级别的请求，开放更高级别的请求
多重中断流程：
开中断、返回
保护现场
送新屏蔽字、开中断
具体服务处理
关中断
恢复现场及原屏蔽字

## Slide 27
五、中断处理
2、允许多重中断的处理方式
3、恢复现场与返回原程序
在编制中断服务程序时应遵循一个原则：在响应过 程、保护现场、恢复现场等过渡状态中，应当关中 断，使之不受打扰。

## Slide 28
六、中断接口
1、组成（寄存器级）
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
1）寄存器选择
对接口寄存器寻址。
2）命令字寄存器
接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。
命令字格式的拟定：
接口板
用代码表示各种命令
代码位数
代码含义
3）状态字寄存器
反映设备和接口的运行状态。

## Slide 29
六、中断接口
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
4）数据缓冲器
传送数据，实现缓冲。
5）控制逻辑
请求信号产生逻辑
状态字格式的拟定：
用代码表示各种状态。
6）公用中断控制器
接收外设请求，判优，送出公共请求；
电平转换逻辑
针对设备特性的逻辑
串-并转换逻辑(串口)
接收中断批准，送出中断号（中断类型码）。

## Slide 30
六、中断接口
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
2、工作过程（外中断）
1)初始化：设置工作方式，送屏蔽字，送中断号(确定高位)。
2)发启动命令(送命令字)，启动设备。
3)设备完成工作，申请中断。
4)中断控制器汇集各请求，经屏蔽、判优，形成中断号，并向CPU送INT。
6)中断控制器送出中断号。
7)CPU执行中断隐指令操作，进入服务程序。

## Slide 31
六、中断接口
3、接口设计
涉及命令字、状态字格式的拟定，中断源的扩展。
例.模型机需扩展两个外中断源，共用一个中断号。
主机发向外设的命令包括：启动、停止、数据选通；
外设的状态包括：忙、完成、出错。
8259
IRQ0 系统时钟
IRQ1 实时时钟
IRQ2 通信
IRQ7 打印机
为两个扩展中断源设计中断接口。
模型机的外中断源安排：
通过IRQ2进行扩展。
1）接口组成
两个扩展中断源共用一个接口。
启动1 停止1 选通1 启动2 停止2 选通2
5 4 3 2 1 0
命令字格式：
状态字格式：
忙1 完成1 出错1 忙2 完成2 出错2

## Slide 32
六、中断接口
2）判断中断源
地址线
寄存器选择
命令1 命令2
状态1 状态2
控制逻辑
数据线
数据线
命令
状态
数据缓冲1
数据线
数据
外设1
系统总线
D7~0
IRQ0
中断控制器
INT
INTA
IRQ7
（8259）
IRQ2
数据缓冲2
数据线
数据
外设2
向量中断与非向量中断相结合
(软件扩展)
请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求IRQ2，送入8259参加判优；
CPU响应后执行IRQ2服务程序
CPU在IRQ2服务程序中查询各设备状态，判中断源，转入相应设备服务程序
(向量中断过程)；
(非向量中断过程)。

## Slide 33
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering