## Slide 1
计算机组成原理
第六章 输入/输出设备
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
键盘及接口
显示设备及接口

## Slide 3
引言
用户界面：
操作系统为用户调用I/O设备所提供的操作界面。
设备驱动程序：
CPU执行设备驱动程序，送出针对具体设备的命令字，取回设备状态字。
设备控制程序：
设备控制器执行设备控制程序，控制设备操作。
设备具体操作：
涉及到设备的逻辑组成，工作原理。
调用I/O设备的层次：

## Slide 4
6.1 键盘及接口
01.
硬件扫描键盘
02.
软件扫描键盘
需解决：按键的定位、转换。

## Slide 5
一、硬件扫描键盘
采用硬件扫描方法查找按键位置，并转换为相应代码。
1、定义
2、组成
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘
8行×16列
比较器
行译码
锁定信号
1)键盘矩阵
128键
8行×16列
每键7位位置码
扫描码

## Slide 6
一、硬件扫描键盘
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘
8行×16列
比较器
行译码
锁定信号
2)计数器（7位）
在振荡器控制下对所有字键轮流扫描查询，查找按键。
3)符合比较器
键盘矩阵列线输出与列译码输出比较，以确定按键位置。
4)ROM
实现代码转换：
ROM单元地址：
字键位置码
ROM单元内容：
字键ASCII码
3、转换过程
计数器计数
计数值等于按键位置码
比较器送出锁定信号
计数器停止计数
按计数
值（扫描码）访问ROM
获得按键ASCII码
接口

## Slide 7
二、软件扫描键盘
通过键盘扫描程序识别按键位置，并转换为相应代码。
1、定义
2、扫描方法
1)逐行扫描法
例.简易扫描式键盘
a.键盘矩阵
+5V
0 1 2 3
0
1
2
3

## Slide 8
二、软件扫描键盘
b.扫描流程
按键后产生中断请求，CPU响应，执行扫描子程序：
行线送全0
列线中有0？
i = 0
第i行送0，其余行送1
列线中有0？
获得按键行列位置
位置码→ASCII码
转显示程序
Y
N
Y
N
i=i+1

## Slide 9
二、软件扫描键盘
(2)行列扫描法
例.IBM PC键盘
a.键盘结构
（送译码器）
列译码
键 盘
16行×8列
行译码
8048
计数信号
扫描码
（送接口）
初始化
b.工作过程
扫描键盘:
8048控制行列扫描
判哪列有按键
判哪行有按键
先逐列为1步进扫描，
再逐行为1步进扫描，
获得按键位置码
（扫描码）
串行传送扫描码
8048
串行扫描码
接口移位R
并行扫描码
接口申请中断
中断处理
CPU执行键盘中断子程序,从接口取扫描码
ASCII码
存入键盘缓冲区。

## Slide 10
主要内容
1
2
键盘及接口
显示设备及接口

## Slide 11
6.2 显示设备及接口
01.
概述
02.
显示技术中的相关术语
03.
CRT显示器的显示方式与常见显示规格
04.
光栅扫描成象原理
05.
屏幕显示与显示器缓存的对应关系
06.
显示过程总结

## Slide 12
一、概述
显示系统
硬件
显示器件
控制器
接口
软件：显示驱动软件
显示器适配卡（或显卡）
显示器件
发光器件：外加电信号，发光器件将产生 光辐射，从而发光；如：CRT、 PDP、LED等
光调制器件：在外加电信号作用下，器件 的局部区域的光特性发生变化， 引起光线透过或反射如：LCD等

## Slide 13
一、概述
控制器
接口
显示器适配器
显示器件
CPU
本节主要讨论：
CRT显示器显示方式、成像原理、屏幕显示与显示缓存的对应关系。

## Slide 14
二、显示技术中的相关术语
1、图形（graphics）：是指没有亮暗层次变化的线条图。
2、图像（image）：是指具有亮暗层次的图。
3、分辨率：是指显示器所能表示的像素个数。
（注：图形质量是由分辨率和灰度级决定的）
4、灰度级：是指黑白显示器中所显示的像素点的亮暗差 别，在彩色显示器中则表现为颜色的不同。
5、刷新：为了使人眼能看到稳定的图像显示，必须使电 子束不断地重复扫描整个屏幕，这个过程叫做 刷新，刷新频率大于25次/秒时才不会感到闪 烁。显示设备中通常选用每秒刷新70帧图像。

## Slide 15
二、显示技术中的相关术语
6、随机扫描：是控制电子束在CRT屏幕上随机地运动，从而产生图形和字符。电子束只在需要作图的地方扫描，而不必扫描全屏幕，所以这种扫描方式画图速度快，图像清晰。
光栅扫描是从上至下顺序扫描，采用逐行扫描和隔行扫描两种方式。逐行扫描就是从屏幕顶部开始一行接一行地扫描，一直到底，反复进行。电视系统采用隔行扫描，它把一帧图像分为奇数行和偶数行，如果本次扫描奇数行,下次则扫描偶数行，交替进行。

## Slide 16
三、CRT显示器的显示方式与常见显示规格
显示方式
字符/数字(A/N)方式：
图形(APA)方式：
以字符为显示单位
以点(象素)为显示单位
显示规格
显示方式
分辨率
颜色
A/N：一帧画面显示的字符数
（字符行数×列数）
APA：一帧画面显示的象点数
（每线点数×线数）
25×80
640×200
适配器提供显示规格
如VGA卡：
A/N：
APA：
25×40、25×80，
320×200、∼
2色、4色
800×600，
2色、256色

## Slide 17
四、光栅扫描成象原理
1、CRT结构
荧光屏
电子枪
聚焦系统
水平偏转
垂直偏转
显示头
视频放大
扫描控制
视频信号
水平同步信号
垂直同步信号

## Slide 18
四、光栅扫描成象原理
2、扫描方式
电子束无固定扫描路径，控制电路复杂。
随机扫描：
光栅扫描：
电子束扫描路径固定（自上而下，从左向右全屏扫描），控制电路简单。
3、光栅的形成
水平正扫
水平回扫
垂直回扫
水平偏转线圈加锯齿波电流,形成水平扫描线
（行扫描）
垂直偏转线圈加锯齿波电流,使水平线垂直移动
（场扫描）
行扫描电流：
场扫描电流：
帧频不低于25HZ

## Slide 19
四、光栅扫描成象原理
水平、垂直同步分别控制电子束X向与Y向偏转
I R G B 颜色
4、象点存在的因素
视频=0，点暗
红
象点
位置：
亮度：
颜色：
视频信号控制电子束通、断
视频=1，点亮
红、绿、蓝三基色控制
红点
绿点
蓝点
0 1 0 0
1 1 0 0
淡红
0 0 1 0
绿
1 0 1 0
淡绿
0 1 1 1
白

## Slide 20
四、光栅扫描成象原理
例.2513字符发生器，
5、字符点阵的形成与屏幕组织
可提供64种字符点阵
字符点阵图形：
1）字符发生器
产生字符点阵代码。
（7×9）
（5×8点阵）
·······
·········
字符点阵代码：
1111111
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
0001000
ROM
字符译码
64×8单元
行译码
字符编码（ROM高6位地址）
扫描线序号
（ROM低3位地址）
输出

## Slide 21
四、光栅扫描成象原理
例.
A B C D E F
2）屏幕组织
每行字符逐线扫描。
字符7×9，字符区9×14
a.扫描顺序
b.间隔
横向间隔2点（消隐）
纵向间隔5线（消隐）

## Slide 22
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
显存功能
数据缓冲
屏幕刷新
对显存的操作直接影响屏幕显示。
对应关系表现在：
显存内容和容量的确定、显存地址组织、信息转换、同步控制。
若显示规格为25行×80列，
1）A/N方式
VRAM内容：
基本容量=25×80=2KB
1、显存内容和容量
字符的编码（ASCII码）
VRAM容量：
（一字节存放一字符编码）
若考虑字符属性，显存容量增加。

## Slide 23
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
2）APA方式
图形的象点代码
VRAM内容：
（一位存放一点，单色）
VRAM容量：
若显示规格为640点×200线，
基本容量=
8
640×200
=16KB
若考虑颜色
分辨率不变：
颜色
容量
容量不变：
颜色
分辨率
2、显存地址组织
屏幕显示从左向右，自上而下，显存地址从低到高安排。
显存单元的地址由屏幕显示的行、列号决定。
0 1 2 79
0
1
2
24
A
B
G
F
行号决定地址的高位
列号决定地址的低位
A
A
A
A
A
A

## Slide 24
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
3、信息转换
能实现将A从屏幕左上角逐渐移向屏幕右下角吗？
能实现在屏幕上将一行字符自下而上地滚动吗？
如何将显存中的信息（字符编码/图形点代码）转换为字符/图形显示在屏幕上。

## Slide 25
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
1）A/N
VRAM
A编码
N编码
D编码
VRAM
A点阵
B点阵
C点阵
D点阵
N点阵
ROM
屏幕
移位寄存器
并行
串行
字符编码
字符发生器
扫描时序
一行点阵代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示头
A
N
D

## Slide 26
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
2）APA
VRAM
屏幕
移位寄存器
并行
串行
一字节点代码(并)
移位器
视频信号(串)
显示头
00001111
00000000
000010010
VRAM
00000000
00001001
00001111

## Slide 27
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
视频的发送与电子束扫描严格同步：
电子束扫描到某点位置，相应视频应同时送到，控制点亮或不亮。
需解决：
何时访问显存，取字符编码或图形点代码？
以控制产生视频信号。
何时发水平同步信号？
何时发垂直同步信号？
以控制电子束扫描。
在显示器中设置若干级计数器，对显示器点频进行若干级分频，产生相应控制信号。
4、同步控制

## Slide 28
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
例.显示规格25行×80列，
字符7×9,字符区9×14
7
2
9
9点
5
14线
80字符
25行
设置4级计数器
1）A/N方式

## Slide 29
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
1）点计数器：
点计数器
字符计数器
线计数器
行计数器
对一个字符的一行点计数。
点频
9：1
一次点计数循环访问一次VRAM、ROM。
2）字符计数器：
对一帧的字符列计数。
(80+l)：1
一次字符计数循环发一次水平同步信号。
3）线计数器：
对一行字符的扫描线计数。
14：1
线计数值提供ROM低位地址。
4）行计数器：
对一帧的字符行计数。
(25+m)：1
帧频
一次行计数循环发一次垂直同步信号。
字符计数值提供VRAM列地址（低地址）。
行计数值提供VRAM行地址（高地址）。

## Slide 30
五、屏幕显示与显示器缓存(VRAM)的对应关系
例.显示规格800点×200线、单色
2）APA方式
8点
200线
100字节
设置几级计数器？
何时访问VRAM？
何时发水平、垂直同步信号？
8点

## Slide 31
六、显示过程总结
1、VRAM（独立显卡）：显示内容 + 属性内容
1）字符显示方式（黑白显示器）
VRAM存放信息：字符的ASCII编码；
VRAM的容量(基本显示内容):行×列,如:分辨率25行×80列；
2）图形显示方式（彩色显示器）
VRAM存放信息：图形的像素；
VRAM的容量（基本显示内容),(点×线）/8,如:分辨率1024线 ×768点；

## Slide 32
六、显示过程总结
2、字符点阵图形
1）概念
a.字符的点阵结构：在CRT显示器中，画面上的字符或图形都是由若干个点组成的，每个字符横向、纵向均占一定的点数，称为字符的点阵结构。常用的字符点阵结构有5×7点阵，5×8点阵，7×9点阵等。
b.字符发生器：在CRT显示器中，用来产生字符点阵图形的器件称为字符发生器，通常是由ROM组成的。
2）字符发生器ROM的容量
a.行容量 = 1B （5点≤行容量≤8点） = 2B （9点≤行容量≤16点）

## Slide 33
六、显示过程总结
b.字符发生器ROM的容量=（行容量×行数）×字符数
3)访问字符发生器ROM中的字符点阵方式
高位地址编码访问ROM中的某一个字符点阵，低位地址编码访问该字符点阵的某一行点阵代码。
4)在屏幕上如何显示一排字符行
采用对一排的所有字符的点阵进行逐行依次扫描。例如，某字符行欲显示的字符是ABC……T，当电子束扫描该字符行第一条光栅时，显示电路根据各字符编码依次从字符发生器取出A、B、C、……、T各个字符的第一行点阵代码，并在字符行第一条扫描线位置上显示出这些字符的第一行点阵；然后再扫描下一条光栅，依次取出该排各个字符的第二行代码，并在屏幕上扫出它们的第二行点阵。

## Slide 34
六、显示过程总结
3、同步控制
不论字符显示还是图形显示，都要求行、场扫描和视频信号的发送在时间上要完全同步，即当电子束扫描到某字符或某像点的位置时，相应的视频信号必须同时输出。为此，在CRT显示器中设置了几个计数器，对显示器的主频脉冲进行分频，产生各种时序信号来控制对VRAM的访问、对CRT的水平扫描和垂直扫描，以及视频信号的产生等。
字符方式和图形方式下对计数器的设置是有区别的。

## Slide 35
六、显示过程总结
1）字符显示的同步控制
四级：点计数、字符计数、线计数、行计数；
a.点计数字符区内的横向点数（即每个字符点阵横向点 + 间隔点）：1；
对一个字符的一行点计数。一次点计数循环访问一次VRAM、ROM。
b.字符计数：每行显示的字符数个数：1；
对一帧的字符列计数；一次字符计数循环发一次水平同步信号；字符计数值提供VRAM列地址（低地址）。

## Slide 36
六、显示过程总结
c.线计数：字符区内的线数（即每个字符点阵线数 + 间隔点）：1；
对一行字符的扫描线计数；线计数值提供ROM低位地址。
d.行计数：每帧显示的字符行数：1.
一次行计数循环发一次垂直同步信号。行计数值提供VRAM行地址（高地址）。

## Slide 37
六、显示过程总结
2)图形显示的同步控制
三级：点计数、字节计数、线计数
a.点计数分频8:1，但在VRM中以字节为单位按地址存储，图形以像素为单位，即将一条水平线自左向右，每8个点的代码作为1字节。
b.字节计数分频（点/8+L）:1，字节计数器称为列计数器，以一行多少个字节记1次列数。
c.线计数分频（线+M）：1，线计数器称为行计数器，以一帧多少条线记1次线数。

## Slide 38
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering