## Slide 1
第11章 8088系列微处理器
第三部分 微机原理与接口

## Slide 2
11.1 8086/8088微处理器
两者之间的差异：
外部数据总线宽度不同
  8088的外部总线宽度是8位，8086为16位。
访问存储器和I/O控制的信号含义不同
  8088：IO/M=0表示访问内存；
  8086：IO/M=1表示访问内存。

## Slide 3
11.1.1 8086/8088CPU的特点
在8086/8088未出现之前，微处理器是按顺序串行完成程序的执行(假设不考虑存储器操作数)。
取指令1
执行
指令1
分析
指令1
CPU
BUS
忙碌
忙碌
取指令2
执行
指令2
分析
指令2
时间
1
指令流水线

## Slide 4
8086/8088CPU并行完成程序的执行，假设不考虑存取内存操作数。
取指令1
执行
指令1
分析
指令1
CPU
取指令2
执行
指令2
分析
指令2
取指令3
执行
指令3
分析
指令3

BUS
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌
忙碌


## Slide 5
2
内存分段管理
8086/8088CPU的内部结构为16位。
作为地址时，则只能访问64K存储单元。
采用分段管理的方法，将内存空间分为多个逻辑段。每个逻辑段最大64K存储单元，段内每个单元的相对地址码用16位表示。
每个段设置段地址（段基地址），用16位寄存器存储，以区分不同的逻辑段。

## Slide 6
3
支持多处理器系统
8086/8088具有最小与最大两种工作模式：
最小模式也称为单处理器模式，系统控制总线的信号由CPU直接产生，不能进行DMA传送。
最大模式也称为多处理器模式，由总线控制器提供所有总线控制信号和命令信号。

## Slide 7
11.1.2 8088CPU的外部引脚及功能
8088
CPU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
GND
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
NMI
INTR
CLK
GND
Vcc
A15
A16/S3
A17/S4
A18/S5
A19/S6
SS0(HIGH)
MN/MX
RD (/)
HOLD(RQ/GT0)
HLDA(RQ/GT1)
WR(LOCK)
IO/M(S2)
DT/R(S1)
DEN(S0)
ALE(QS0)
INTA(QS1)
TEST
READY
RESET
分时复用
最小最大
模式功能
分时复用
（不同时刻信号不同）
CS:代码段
DS:数据段
ES:附加段
SS:堆栈段
MN/MX = 1为最小模式，系统总线有8088的引脚直接引出; = 0为最大模式，系统总线有8088和总线控制器8288共同形成

## Slide 8
1
最小模式下的引脚定义
A16～A19/S3 ～S6：地址/状态复用。某一时刻输出最高4位地址，另一时刻送出状态信号S3~S6。
S6=0
S5=IF(中断允许标志位）
S4S3=指明CPU正在使用的段寄存器
S4 | S3 | 当前段寄存器 | S4 | S3 | 当前段寄存器
0 | 0 | ES | 1 | 0 | CS
0 | 1 | SS | 1 | 1 | DS

## Slide 9
A8～A15：中8位地址，三态输出。
AD0～AD7：地址/数据分时复用，三态。当ALE=1时，输出的是地址，当DEN=0时，输出的是数据。
IO/M：高电平访问IO，低电平访问存储器。
WR：写信号输出，为低电平时，表示对IO或存储器进行写操作。
DT/R：高电平时CPU向M或IO发送数据，低电平时CPU从M或IO接收数据。

## Slide 10
DEN：数据允许信号，当为低电平时，表示数据总线上具有有效数据，常用作数据驱动器的片选信号。
ALE：地址允许信号，当为高电平时，表示地址线上地址有效，常用作锁存器的控制器信号。
RD：读写信号输出，为低电平时，表示对IO或存储器进行读操作。

## Slide 11
READY：由M或IO发出的响应信号，当为高电平时，表示M或IO准备就绪，CPU可以进行数据传送。
INTR：可屏蔽中断请求输入信号，CPU在每条指令的最后一个节拍采样该信号，以决定是否进入中断响应周期。
NMI：非屏蔽中断请求输入信号，上升沿触发，CPU在当前指令执行结束后进入中断。
RESET：系统复位输入信号，高电平有效

## Slide 12
INTA：INTR中断响应信号，低电平有效。在响应过程中，CPU连续输出两个负脉冲分别用于响应信号和中断向量码的读取控制。
HOLD：总线保持请求信号输入，高电平有效。某一主设备要占用系统总线时，向CPU发出的请求信号。
HLDA：总线保持响应信号输出，高电平有效。当CPU检测到HOLD变低后则HLDA也变低，并恢复对总线的控制。

## Slide 13
IO/M | DT/R | SS0 | 操作 | IO/M | DT/R | SS0 | 操作
1 | 0 | 0 | 发中断响应 | 0 | 0 | 0 | 读指令
1 | 0 | 1 | 读IO端口 | 0 | 0 | 1 | 读内存
1 | 1 | 0 | 写IO端口 | 0 | 1 | 0 | 写内存
1 | 1 | 1 | 暂停 | 0 | 1 | 1 | 无
SS0：系统状态信号输出。它与IO/M和DT/R决定了最小模式下当前总线周期的状态。

## Slide 14
CLK:时钟信号输入引脚
Vcc：5V电源输入
GND：地线

## Slide 15
2
最大模式下的引脚定义
S2、S1、S0：总线周期状态信号，低电平有效。它们连接到8288总线控制器的输入端，产生系统总线的各种控制信号。
S2 | S1 | S0 | 操作 | S2 | S1 | S0 | 操作
0 | 0 | 0 | 发中断响应 | 1 | 0 | 0 | 读指令
0 | 0 | 1 | 读IO端口 | 1 | 0 | 1 | 读内存
0 | 1 | 0 | 写IO端口 | 1 | 1 | 0 | 写内存
0 | 1 | 1 | 暂停 | 1 | 1 | 1 | 无

## Slide 16
RQ/GT1、RQ/GT0：总线请求/响应信号，0级比1级高，同时具有双向功能。
LOCK：总线封锁输出信号。
QS1、QS0：指令队列状态输出。
QS1 | QS0 | 操作 | QS1 | QS0 | 操作
0 | 0 | 无操作 | 1 | 0 | 队列空
0 | 1 | 操作码第一字节 | 1 | 1 | 非第一操作码字节

## Slide 17
11.1.3 8086/8088CPU的功能结构
8088/8086内部由两部分组成：
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
1
8086/8088CPU的内部结构

## Slide 18
AH
AL
BH
BL
CH
CL
DI
SP
BP
SI
地址加法器
IP
CS
DS
SS
ES
总线
控制
逻辑
暂存器
标志寄存器
ALU
EU
控制电路
1 2 3 4
16位数据总线
段寄存器
通用寄存器组
系统总线
16位CPU内总线
AX
BX
CX
20位地址总线
指令队列
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）
控制信号
…
8088CPU结构
DH
DL
DX
8086的指令队列长度为6字节

## Slide 19
执行单元（EU）
从指令队列中不断取出指令代码，译码后产生执行指令的控制信号。ALU完成算术和逻辑运算，通用寄存器存储操作数和运算结果，而运算结果的状态特征则保留到标志寄存器中。
包括ALU、8个通用寄存器、标志寄存器FLAGS和EU控制部件。

## Slide 20
总线接口单元（BIU）
负责CPU与存储器和IO接口之间的信息传送。由于8086/8088CPU中的寄存器均为16位，而CPU外部地址线为20根，因此，BIU中采用地址加法器产生20位的物理地址，可以寻址的存储单元为1M。
包括4个段寄存器、程序计数器、指令队列、地址加法器以及总线控制逻辑。

## Slide 21
2
8086/8088CPU的内部寄存器
8086/8088CPU的内部共有14个16位寄存器，包括通用寄存器（8个）、段寄存器（4个）和控制寄存器（2个）。
1）通用寄存器包括数据类寄存器、地址指针寄存器和变址寄存器。
（1）数据类寄存器包括AX、BX、CX、DX，常用于存放操作数或运算结果。

## Slide 22
每个数据类寄存器分别可以作为两个独立的8位寄存器使用，从而可以方便地实现8位或16位的数据处理。
AH | AL
BH | BL
CH | CL
DH | DL
AX
BX
CX
DX

## Slide 23
数据类寄存器的特殊用途：
①AX：累加器，乘除运算中的隐含操作数以及中间结果；IO指令中也使用AX进行数据传送。
②BX：基址寄存器，常用于存放被访问内存单元数据块的基地址，默认为数据段。
③CX：计数寄存器，在循环和串操作指令中用作计数器。
④DX：数据寄存器，用于存放IO指令中的16位端口地址；存放32位乘除运算中的高16位(低16位于AX中)，以及32位除法结果中的余数。

## Slide 24
（2）地址指针寄存器
①SP：在堆栈操作中用来存放栈顶单元的偏移地址，永远指向堆栈的栈顶。
②BP：默认用于存放当前堆栈内某个单元的偏移地址，即可以对堆栈内任意单元的数据进行操作。
包括堆栈指针寄存器SP和基址指针寄存器BP。这两个指针寄存器除可以存放操作数外，还可以作为地址指针，常用于在堆栈操作中存放偏移地址。

## Slide 25
（3）变址寄存器
①SI：串操作指令中隐含作为源操作数偏移地址。
②DI：串操作指令中隐含作为目的操作数的偏移地址。
变址寄存器包括源变址寄存器SI和目的变址寄存器DI，除可以存放操作数和作为地址指针外，还分别固定应用于数据的串操作指令中，提供串操作数的索引地址：

## Slide 26
2）段寄存器
  CS：代码段寄存器，当前代码段的段地址。
  DS：数据段寄存器 ，当前数据段的段地址。
  ES：附加段寄存器，当前附加段的段地址。
  SS：堆栈段寄存器， 当前堆栈段的段地址。

## Slide 27
3）控制寄存器
CPU取指令时总是从以CS为段地址，IP为偏移地址的存储单元中取出指令代码的一个字节后，IP自动加1，指向指令代码的下一个字节，用户程序不能直接访问IP寄存器。
IP：指令指针寄存器。
用以存放预取指令的偏移地址。

## Slide 28
FLAGS：标志寄存器或程序状态字（PSW）。
（1）算术或逻辑运算结果的特征位。
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
CF：进位标志位。加(减)法运算时，若最高位有进(借)位则CF=1 。
PF：奇偶标志位。运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=1 ，奇数时PF=0。
AF：辅助进位标志位。加(减)操作中，低位从Bit0开始，若Bit3向Bit4有进位(借位)，则AF=1 。

## Slide 29
ZF：零标志位。当运算结果为零时ZF=1 。
SF：符号标志位。当运算结果的最高位为1时，则SF=l 。
OF：溢出标志位。当算术运算的结果超出了带符号数的表示范围时，OF=l 。
  例，10110110+11110100
10110110
+ 11110100
10101010
1
CF= OF=
AF= PF=
SF= ZF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 30
（2）控制标志位。
TF：陷井标志位，也叫跟踪标志位。TF=1时，使CPU处于单步执行指令的工作方式。
IF：中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF：方向标志位。在数据串操作时确定操作的方向。 DF=1，地址指针按自减方式；DF=0，地址指针按自增方式进行。

## Slide 31
11.1.4 8086/8088CPU的存储器组织
1
物理地址与逻辑地址
  ①指每个内存单元在整个内存空间中具有的唯一的地址。
  ②8086/8088CPU有20根地址线，它可以产生20位的地址码，寻址范围为220。同时存储器按照字节进行编址，因此存储器最大容量为1MB。
物理地址

## Slide 32
…...
0
7
存储单元（字节）
二进制数地址
00000000000000000000
00000000000000000001
00000000000000000010
…...
1111,1111,1111,1111,1110
1111,1111,1111,1111,1111
十六进制数地址
00000H
00001H
00002H
0FFFFEH
0FFFFFH
…...
在源程序中常用5位十六进制数或一个符号来表示一个存储单元的地址。

## Slide 33
例如，将数据3456H放在地址为09235H的存储单元中的存储分配。
...
...
地址
存储单元
09235H
09236H
56H
34H
任何两个相邻字节单元就构成一个字单元；
字单元的地址为两个字节单元的低地址。
字数据的存放规则是低8位放在较低地址字节单元中，高8位放在较高地址字节单元中。

## Slide 34
1. 每个段最大长度为64K（65536）个字节单元组成。
2. 每个段的起始地址（段首地址）必须是一个小节的首址。
从0地址开始，每16个字节单元称为一个小节（Paragraph）1MB内存就可划分为64K个小节。
第 0 小节：00000H，00001H，00002H……0000FH
第 1 小节：00010H，00011H，00012H……0001FH
第65534小节：FFFE0H FFFE1H FFFE2H……FFFEFH
第65535小节：FFFF0H FFFF1H FFFF2H……FFFFFH
…..
…..
…..
…..
…..
逻辑地址
8086/8088的存储器段结构的特点：

## Slide 35
段地址（16位）
段首地址（段首的物理地址）
0 0 0 0
× × × • • •
× × ×
19
0
4
例：
  段地址 =1234H
  段首地址
  偏移地址=0009H
  物理地址
12349H
00H
12H
12340H
9
XXXX0H

## Slide 36
逻辑地址通常写成，XXXXH:YYYYH
段地址
段内偏移地址
（相对地址）
例，设某操作数存放在数据段，DS=250AH，数据所在单元的偏移地址=0204H。则该操作数所在单元的物理地址为：
  250AH ×16+0204H = 252A4H

## Slide 37
3. 逻辑段在物理存储器中可以是邻接的、间隔的、部分重叠的和完全重叠的等4种情况。
内存中的一个物理存储单元可以映象到一个或多个逻辑段中
邻接
部分重叠
完全重叠
间隔
DA_BYTE物理单元可以映象到逻辑段2、段3和段4中。
物理存储器
00000H
10000H
DA_BYTE
段1
段2
段3
段4
段5
逻辑段
0FFFFFH

## Slide 38
4. 在任一时刻，一个程序只能访问4个当前段中的内容。
4个当前段分别是代码段、数据段、堆栈段和附加段，它们分别由4个段寄存器CS、DS、SS和ES提供当前段的段地址。
例：同一个物理地址002D3H被两个逻辑段中的逻辑地址映射的情况。
002B0H+00023H=002D3H
002C0H+00013H=002D3H
偏移量23H
段1首址 002B0H
段2首址002C0H
002D3H
偏移量13H
……
…

## Slide 39
2
8086/8088堆栈的组织
在8086/8088微机中堆栈是由堆栈段寄存器SS指示的一段存储区（按字节编址按字存取）。
SS
SP
堆栈长度
Top
XX
XX
XX
XX
XX
XX
堆栈初始化时的SP

## Slide 40
数据在堆栈中以字为单位存取，低8位放在较低地址单元，高8位放在较高地址单元。
SP被初始化时的值就是堆栈的长度。由于SP是16位寄存器，因此堆栈长度< 64K字节。
SP始终表示堆栈段首地址与栈顶之间的距离（字节数）。
  当SP为最大(初始)值时，表示堆栈为空。
  当SP为0时，表示堆栈全满。
当用户程序中要求的堆栈长度超过一个堆栈段的最大长度64KB时，可以设置多个堆栈段。

## Slide 41
11.1.5 8086/8088CPU的工作时序
工作时序表征微处理器各引脚在时间上的工作关系。
时钟周期：每个时钟脉冲的持续时间。
总线周期：CPU通过总线进行一次读或写所需的时间。
一条指令的执行需要若干个总线周期。
一个总线周期包含若干个时钟周期。

## Slide 42
1
典型的总线周期
基本总线周期
延长的总线周期

## Slide 43
2
最小模式下的读周期

## Slide 44
3
最小模式下的写周期

## Slide 45
最小模式
11.1.6 8088CPU的系统总线

## Slide 46
最大模式