## Slide 1
12.3.2 算术运算指令
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令

## Slide 2
1
加法指令
普通加法指令ADD
带进位位的加法指令ADC
加1指令INC
加法指令的源操作数 可以是通用寄存器、存储单元、立即数，但目的操作数 只能是通用寄存器 或存储单元，不能是立即数，并且源操作数和目的操作数不能 同时为存储器 操作数。

## Slide 3
格式：
  ADD OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2→OPRD1
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响
1）ADD指令

## Slide 4
合法指令
ADD CL, 20H
ADD DX, [BX+SI]
非法指令
ADD [BX], [SI]
ADD DS, AX
例，

## Slide 5
例， MOV AL，78H
ADD AL，99H
分析指令执行后6个状态标志位的状态。
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1 0
1 0
1 0

## Slide 6
2）ADC指令
格式：
  ADC OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2+CF→OPRD1
ADC指令主要用于多字节加法运算，高16位（或高8位）相加时，必须要考虑低16位（低8位）产生的进位。
ADC指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 7
例，现有两个32位无符号数12345678H，8765ABCDH相加，其和仍然为一个32位无符号数，要求和的高16位送入DX中，和的低16位送入AX中。
MOV AX, 5678H
ADD AX, 0ABCDH
MOV DX, 1234H
ADC DX, 8765H

## Slide 8
3）INC指令
单操作数指令，其目的操作数可以是通用寄存器，也可以是存储单元，但是不能是立即数。
格式：INC OPRD
操作：OPRD+ 1→OPRD
根据运算结果设置标志寄存器中的PF、AF、ZF、SF和OF位，但不影响CF位。
单操作数不能用立即数

## Slide 9
2
减法指令
普通减法指令SUB
带借位的减法指令SBB
减1指令DEC
求补指令NEG
比较指令CMP
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 10
1）SUB指令
格式：
  SUB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1-OPRD2→OPRD1
SUB指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 11
2）SBB指令
格式：
  SBB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1-OPRD2-CF→OPRD1
SBB指令主要用于多字节减法运算，高16位（或高8位）相减时，必须要考虑低16位（低8位）产生的借位。
SBB指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 12
3）DEC指令
格式：DEC OPRD
操作：OPRD-1→OPRD
该指令对操作数的要求及对标志位的影响与INC指令相同。

## Slide 13
4）NEG求补指令
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0-OPRD→OPRD
NEG指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 14
对进位标志CF的影响
  只有当操作数为零时，进位标志CF被置零 ；其它情况都被置1 ，即均有借位。
对溢出标志OF的影响
  当字节操作数 为-128（80H），或字操作数 为-32768（8000H）时，结果将无变化，但溢出标志OF被置1。

## Slide 15
5）CMP比较指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1-OPRD2
CMP指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响
  用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令的转移条件 。

## Slide 16
两个无符号数的大小关系 CMP A, B
当A>B时，此时A-B不产生借位，并且结果不为0，即CF=0并且ZF=0
当A=B时，则ZF=1
当A<B时，此时A-B产生借位，并且结果不为0，即CF=1并且ZF=0
无符号关系 | 进借位标志位CF | 零标志位ZF
A>B | 0 | 0
A=B | \ | 1
A<B | 1 | 0

## Slide 17
两个有符号数的大小关系 CMP A, B
有符号关系 | A | B | OF | ZF | SF | 备注
A>B | 同号 |  | 0 | 0 | 0 | 
 | 异号 |  | 0 | 0 | 0 | SF⊙OF=0，ZF=0
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 
A<B | 同号 |  | 0 | 0 | 1 | 
 | 异号 |  | 0 | 0 | 1 | SF⊙OF=0，ZF=1
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 
A=B |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 18
两个有符号数的大小关系 CMP A, B
A>B
（1） A和B都为负数
此时，若要A>B，则A-B的结果一定是正数（SF=0),并且不发生溢出（OF=0），并且结果不为零（ZF=0）。
（2）A和B都为正数
此时，若要A>B，则A-B的结果一定是正数（SF=0），并且不发生溢出（OF=0），并且结果不为零（ZF=0）。

## Slide 19
（3）A为正数，B为负数
不发生溢出（OF=0），这时结果为正数（SF=0），并且结果不为零（ZF=0）。
发生溢出（OF=1），这时结果变为负数（SF=1），并且结果不为零（ZF=0）。
因此SF⊙OF=0，且ZF=0时，则A>B；

## Slide 20
A<B
（1） A和B都为负数
此时，若要A<B，则A-B的结果一定是负数（SF=1),并且不发生溢出（OF=0），并且结果不为零（ZF=0）。
（2）A和B都为正数
此时，若要A<B，则A-B的结果一定是负数（SF=1），并且不发生溢出（OF=0），并且结果不为零（ZF=0）。

## Slide 21
（3）A为负数，B为正数
不发生溢出（OF=0），这时结果为负数（SF=1），并且结果不为零（ZF=0）。
发生溢出（OF=1），这时结果变为正数（SF=0），并且结果不为零（ZF=0）。
因此，当SF⊙OF=1，且ZF=0时，则A<B。
当A=B时，则ZF=1

## Slide 22
【例】在内存数据段从DATA1开始的存储单元存放了两个8位的无符号数，试比较它们的大小，并将大的数送MAX存储单元。
方法1： LEA BX, DATA1
MOV AL, [BX]
INC BX
CMP AL, [BX]
JNC DONE
MOV AL, [BX]
DONE: MOV MAX, AL
HLT
方法2： MOV AL, DATA1
CMP AL, DATA1+1
JNC DONE
MOV AL, DATA1+1
DONE: MOV MAX, AL
HLT

## Slide 23
3
乘法指令
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
  乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX；
  若运算结果的高半部分是无效 数值，则OF=CF=0，否则OF=CF=1 。

## Slide 24
1）MUL指令
格式：
  MUL OPRD
操作：
  字节乘法 ：OPRD×AL→AX
  字乘法 ：OPRD×AX→DX:AX
OPRD为 通用寄存器 或 存储器操作数

## Slide 25
MUL只对CF和OF标志产生有效影响,其他标志位的值不确定。
若结果的AH（字节运算）或DX（字运算）为全0，则CF=OF=0，否则 CF=OF=1。

## Slide 26
2）IMUL指令
格式：
  IMUL OPRD
操作：
  字节乘法 ：OPRD×AL→AX
  字乘法 ：OPRD×AX→DX:AX
对标志位的影响：若乘积的高半部（AH或DX）是低半部的符号扩展 ，则CF=OF=0 ，否则CF=OF=1 。

## Slide 27
4
除法指令
无符号的除法指令DIV
带符号的除法指令IDIV
  除法指令要求被除数的字长必须是除数的两倍；
  除法指令采用隐含寻址，若除数为8位，则被除数为AX；若除数为16位，则被除数高位在DX中，低位在AX中。

## Slide 28
格式：
  DIV OPRD
  IDIV OPRD
操作：
  字节除法 ：AX÷OPRD→AL(商)AH(余数)
  字乘法 ：DX:AX ÷ OPRD→AX(商)DX(余数)
除法指令对标志位均无影响

## Slide 29
12.3.3 逻辑运算和移位指令
逻辑运算
位操作类指令
移位指令
与AND
或OR
非NOT
异或XOR
非循环移位
循环移位

## Slide 30
1
逻辑运算指令
1）逻辑与指令
格式：
  AND OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1∧OPRD2→OPRD1
指令对操作数的要求与对应的加法指令相同
指令执行后会影响6个状态标志位，并CF=OF=0
实现两个操作数的按位相与。

## Slide 31
①AND指令主要用于使目的操作数某些位保持不变而另一些位清0。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与“1”相与，将要清0的位与“0”相与。
主要应用：
②使操作数不变，但影响6个状态标志位，并使CF=OF=0。例如：
AND AX, AX
后续指令会根据需要对状态标志进行判断处理。

## Slide 32
2）逻辑或指令
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1∨OPRD2→OPRD1
①实现两个操作数的按位相或。

## Slide 33
②OR指令主要用于使目的操作数某些位保持不变而另一些位置1。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与“0”相或，将要置1的位与“1”相或。
③使操作数不变，但影响6个状态标志位，并使CF=OF=0。例如：
OR AX, AX

## Slide 34
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
例，若AL中低7位为有效数据，最高位留作校验位，初始值为0，将AL中的数据生成偶校验码。

## Slide 35
3）逻辑非指令
①实现操作数的按位取反。
格式：
  NOT OPRD
操作：
  OPRD→OPRD
②对所有标志位无影响。

## Slide 36
4）逻辑异或指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1⊕OPRD2→OPRD1
①XOR指令主要用于使目的操作数某些位保持不变,而另一些位变反。要执行这样的操作就是将要保持不变的位与“0”相异或，将要变反的位与“1”相异或。
②若两个操作数相同，则结果为0。
③影响6个状态标志位，且CF=OF=0。

## Slide 37
5）测试指令
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1∧OPRD2
两操作数按位相与但结果不送回目的操作数；
指令执行会影响6个状态标志位，并CF=OF=0
执行完测试指令后操作数均不会发生改变；

## Slide 38
例，从4000H开始的单元中有32个8位的有符号数，要求统计出其中负数的个数并将统计结果保存到DX寄存器中。
XOR DX, DX
MOV SI, 4000H
MOV CX, 32
AGAIN: MOV AL, [SI]
INC SI
TEST AL, 80H
JZ NEXT
INC DX
NEXT: DEC CX
JNZ AGAIN
HLT

## Slide 39
2
移位指令
目的操作数 为 通用寄存器或存储单元。
源操作数 为 移位次数（1或CL）；
非循环移位
移位指令
循环移位
算术左移
算术右移
逻辑左移
逻辑右移
不带CF循环左移
带CF循环右移
不带CF循环右移
带CF循环左移

## Slide 40
1）非循环移位指令
①算术左移SAL和逻辑左移SHL
算术左移指令格式：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
逻辑左移指令格式：
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL

## Slide 41
CF
0
低
最高位
SAL
CF
0
低
最高位
SHL
算术左移指令SAL操作:
逻辑左移指令SHL操作:
若1次移位之后操作数的最高位与CF不相同 ，则OF=1 ，否则OF=0；
OF=1对于SHL 表示不溢出 ，对于SAL 则表示溢出

## Slide 42
②算术右移SAR逻辑右移SHR
算术右移指令格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
逻辑右移指令格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL

## Slide 43
低
最高位
CF
0
SHR
低
最高位
CF
SAR
算术右移指令SAR操作:
逻辑右移指令SHR操作:

## Slide 44
指令SAL和SAR当移位次为n时，在结果不产生溢出的条件下，其作用分别相当于乘以2n和除以2n 。
例， 设AX中存放一个带符号数，若要实现 (AX) 52，可由以下几条指令完成，不考虑溢出时。 MOV DX，AX SAL AX，1 SAL AX，1 ADD AX，DX SAR AX，1

## Slide 45
2）循环移位指令
①不带CF的循环移位指令
循环左移指令格式：
ROL OPRD，1
ROL OPRD，CL
循环右移指令格式：
ROR OPRD，1
ROR OPRD，CL

## Slide 46
CF
ROL：
CF
ROR：
循环左移指令ROL操作:
循环右移指令ROR操作:

## Slide 47
②带CF的循环移位指令
循环左移指令格式：
RCL OPRD，1
RCL OPRD，CL
循环右移指令格式：
RCR OPRD，1
RCR OPRD，CL

## Slide 48
循环左移指令RCL操作:
循环右移指令RCR操作:
CF
RCL：
CF
RCR：

## Slide 49
【例】下面程序段对从数据段存储单元M开始的三字数据执行左移一位。 SAL M，1 RCL M+2，1 RCL M+4，1
0
CF
M
字单元
SAL
CF
M+2字单元
RCL
CF
M+4字单元
RCL
移位指令共同特点：移出位都送给CF

## Slide 50
例，将DX和AX两个寄存器组成的32位有符号数，其中AX为低位部分。先进行1位右移操作，然后再进行1位左移操作。
SAR DX, 1
RCR AX, 1
SAL AX, 1
RCL DX, 1

## Slide 51
12.3.4 串操作指令
存储器中地址连续的若干单元的字符或数据称为字符串或数据串。
1
定义
串操作指令就是用来对串中每个字符或数据做同样操作的指令。
每执行一次操作后能够自动修改指针，再执行下一次操作。

## Slide 52
① 源串 默认为数据段，允许 段重设，偏移地址用SI寄存器指定，即源串指针为DS:SI。
2
共同特点
② 目的串 默认为附加段，不允许 段重设，偏移地址用DI寄存器指定，即目的串指针为ES:DI。
③串长度值 放在CX寄存器中。

## Slide 53
④在对每个字节（或字）操作后，SI和DI 寄存器的内容自动修改。修改方向与标志位DF有关，若DF=0，SI和DI按地址增量方向修改（对字节操作加1，对字操作加2），否则按地址减量方向修改。
⑤可以在串操作指令前使用重复前缀 ，在每次串操作后CX的内容自动减1，直至CX=0或满足指定的条件为止。

## Slide 54
①REP：无条件重复前缀，重复执行规定的操作，直至CX=0。
3
重复前缀
②REPE/REPZ：相等 / 结果为0 时重复，即ZF=1,且CX≠0。
③REPNE/REPNZ：不 相等/结果不 为0时重复，即ZF=0,且CX≠0。
④重复前缀操作不影响标志位。

## Slide 55
4
串操作指令
串操作指令是8086指令系统中唯一能直接处理源和目标操作数都在存储单元的指令。
1）串传送指令
MOVSB：一次完成一个字节的传送
MOVSW：一次完成一个字的传送
常与无条件重复前缀 REP 联合使用，不影响标志位
实现的操作： DS:[SI] →ES:[DI] SI+n→SI, DI+n→DI

## Slide 56
例，将2000H:1200H地址开始的100个字节传送到6000H:0000H开始的内存单元。
MOV AX, 2000H
MOV DS, AX
MOV AX, 6000H
MOV ES, AX
MOV SI, 1200H
MOV DI, 0
MOV CX, 100
CLD
REP MOVSB
HLT

## Slide 57
2）串比较指令
CMPSB：按字节进行比较
CMPSW：按字进行比较
常与重复前缀REPE/REPZ 或 REPNE/REPNZ 联合使用，用来检查两个字符串是否相等或不相等。
串比较指令影响标志位，CX是否为0不影响 标志位
REPE / REPZ， ZF=1且CX≠0重复比较
REPNE / REPNZ，ZF=0且CX≠0重复比较
操作：DS:[SI]- ES:[DI]，不改变操作数
SI+n→SI, DI+n→DI

## Slide 58
例，比较两个字符串是否相同，并找出其中第一个不相同字符的地址，将该地址送BX，不相同的源字符送AL，字符串长度均为200字节，M1为源串首地址，M2为目的串首地址。
MOV SI, M1
MOV DI, M2
MOV CX, 200
CLD
REPE CMPSB
JZ STOP
DEC SI
MOV BX, SI
MOV AL, [SI]
STOP: HLT

## Slide 59
3）串扫描指令
SCASB：按AL内容对目的串进行扫描
SCASW：按AX内容对目的串进行扫描
操作：AL/AX- ES:[DI]
累加器AL 或 AX 作为源操作数，
ES:[DI]作为目的串操作数
不改变操作数及SI寄存器，自动改变DI寄存器的内容，同时会影响标志位。
DI+n→DI

## Slide 60
例，在ES段中从2000H单元存放了10个字符，编程计数这串字符中有多少个“A”，并将计数值存入寄存器BX中。
MOV DI, 2000H
MOV BX, 0
MOV CX, 10
MOV AL, ‘A’
CLD
COUNT: REPNE SCASB
JNZ TEST_CX
INC BX
TEST_CX : CMP CX, 0
JNZ COUNT
HLT

## Slide 61
4）串装入指令
LODSB：将源串按字节装入AL
LODSW：将源串按字装入AX
操作： DS:[SI] →AL/AX
DS:[SI]作为源串操作数,累加器AL或AX作为目的操作数
自动改变SI寄存器的内容，不影响标志位，同时一般不带重复前缀指令。
SI+n→SI

## Slide 62
LODSB等效于：
MOV AL, [SI]
INC SI
LODSW等效于：
MOV AX, [SI]
INC SI
INC SI

## Slide 63
5）串存储指令
STOSB：将AL内容存入目的串
STOSW：将AX内容存入目的串
操作： AL/AX →ES:[DI]
累加器AL或AX作为源操作数， ES:[DI]作为目的串操作数
自动改变DI寄存器的内容，不影响标志位，利用重复前缀REP可对连续存储单元存入相同的值。
DI+n→DI

## Slide 64
STOSB等效于：
MOV ES:[DI], AL
INC DI
STOSW等效于：
MOV ES:[DI], AX
INC DI
INC DI

## Slide 65
例，用串存储指令实现对6000H:1200H开始的100个字单元内容清零。
MOV AX, 6000H
MOV ES, AX
MOV DI, 1200H
MOV CX, 100
CLD
MOV AX, 0
REP STOSW
HLT