## Slide 1
12.3.5 程序控制指令
1
无条件转移指令JMP
JMP指令的操作是无条件地使程序转移到指定的目标地址，并从该地址开始执行新的程序段。
段内 转移：CS不变，仅改变IP的值；
段间 转移：CS、IP 寄存器的内容均发生改变。
转移指令对状态标志位没有影响 。

## Slide 2
1）段内直接转移
格式：JMP LAB
LAB：段内标号，也称为符号地址，汇编程序确定转移目标代码的偏移地址，必须在同一代码段内。
操作：LAB→IP
例， ︙
MOV AX, BX
JMP NEXT
INC CX
︙
NEXT: MOV BX, 0
即：JMP XXXXH
Disp
IP
IP
+

## Slide 3
2）段内间接转移
格式：JMP OPRD
OPRD：为通用寄存器或存储器根据相应寻址方式而获得的一个16位操作数来作为转移目标地址。
操作：OPRD→IP
例，若DS=3000H, BX=1200H, [31200H]=50H, [31201H]=23H
JMP BX ; 1200H→IP
JMP WORD PTR [BX] ; 2350H→IP
WORD PTR: 属性转换，强制视存储单元的内容按照字处理（读取，临时）

## Slide 4
操作： 段地址→ CS，偏移地址→IP
3）段间直接转移
格式：JMP FAR PTR LAB
LAB：段间标号，也称远标号，在另一个代码段。汇编程序确定要转移的16位段地址和16位偏移地址，即标号所在的代码段及其位置的偏移地址。
例，JMP FAR PTR NEXT
即，JMP XXXXH: XXXXH
远标号（缺省默认近标号）

## Slide 5
4）段间间接转移
格式：JMP OPRD
OPRD：是一个根据寻址方式而获得的32位存储器操作数。
操作：OPRD(高16位) → CS
OPRD(低16位) →IP
【例】若DS=3000H, BX=3000H,[33000]=0BH,
[33001H]=20H, [33002H]=10H,[33003H]=80H
JMP DWORD PTR [BX]
200BH→IP, 8010H →CS

## Slide 6
2
条件转移指令
根据前一条指令执行后标志位的状态来决定是否转移。
若满足转移条件，则转移到指定的地址，否则顺序执行下一条指令。
转移地址采用直接寻址 方式的短转移，即只能以当前IP为中心的-128 ~ +127字节。
条件转移不影响标志位。

## Slide 7
简单条件转移指令
标志位 | 指令 | 转移条件 | 含义
CF | JC | CF=1 | 有进位/借位转移
 | JNC | CF=0 | 无进位/借位转移
ZF | JE/JZ | ZF=1 | 相等/等于0转移
 | JNE/JNZ | ZF=0 | 不相等/不等于0转移
SF | JS | SF=1 | 负数转移
 | JNS | SF=0 | 正数转移
OF | JO | OF=1 | 有溢出转移
 | JNO | OF=0 | 无溢出转移
PF | JP/JPE | PF=1 | 偶数个1转移
 | JNP/JPO | PF=0 | 奇数个1转移

## Slide 8
无符号数条件转移指令
指令 | 转移条件 | 含义
JA/JNBE | CF=0、ZF=0 | A>B
JAE/JNB | CF=0、ZF=1 | A≥B
JB/JNAE | CF=1、ZF=0 | A<B
JBE/JNA | CF=1、ZF=1 | A≤B
有符号数条件转移指令
指令 | 转移条件 | 含义
JG/JNLE | SF=OF、ZF=0 | A>B
JGE/JNL | SF=OF、ZF=1 | A≥B
JL/JNGE | SF≠OF、ZF=0 | A<B
JLE/JNG | SF≠OF、ZF=1 | A≤B

## Slide 9
3
循环控制指令
循环的次数必须先送入CX寄存器中。
控制转向的目标偏移地址是以当前IP内容为中心的-128～+127字节范围内标号所代表的偏移地址。
循环控制指令不影响状态标志位。

## Slide 10
格式：LOOP LABEL
1) LOOP指令
操作：CX-1→CX
CX≠0，LAB→IP
CX=0，退出循环，执行下一条指令
例， LEA BX, Mem1
MOV CX, 100
T1: MOV [BX], 0
INC BX
LOOP T1

## Slide 11
格式：LOOPZ LAB
2) LOOPZ/LOOPE指令
操作：CX-1→CX
CX≠0且ZF=1，LAB→IP
CX=0或ZF=0，退出循环，执行下一条指令
LOOPE LAB

## Slide 12
格式：LOOPNZ LAB
3) LOOPNZ/LOOPNE指令
操作：CX-1→CX
CX≠0且ZF=0，LAB→IP
CX=0或ZF=1，退出循环，执行下一条指令
LOOPNE LAB

## Slide 13
4
过程调用和返回
主程序
子程序
程序执行过程中，主程序可根据需要随时调用子程序（过程），子程序执行完后，返回到主程序（断点处）继续执行。
调用指令CALL：
保存主程序断点地址（返回地址）
子程序入口地址→ IP（CS和IP）
返回指令RET：
主程序返回地址→IP（CS和IP）

## Slide 14
1）段内直接调用
格式：CALL PROC
PROC：一个近过程的符号地址，汇编程序确定调用子程序的入口偏移地址，必须在同一代码段内。
操作：SP-2→SP
即：CALL XXXXH
IP高8位→SP+1
IP低8位→SP
PROC→IP

## Slide 15
2）段内间接调用
格式：CALL OPRD
OPRD：为通用寄存器或存储器根据相应寻址方式而获得的一个16位操作数来作为入口偏移地址。
OPRD→IP
操作：SP-2→SP
IP高8位→SP+1
IP低8位→SP

## Slide 16
段地址→ CS，偏移地址→IP
3）段间直接调用
格式：CALL FAR PTR PROC
PROC：远过程的符号地址，在另一个代码段内。汇编程序确定要调用子程序的16位段地址和16位偏移地址。
操作： SP-2→ SP，CS→([SP+1],[SP])
SP-2→ SP，IP→ ([SP+1],[SP])

## Slide 17
4）段间间接调用
格式：CALL OPRD
OPRD：是一个根据寻址方式而获得的32位存储器操作数。
高16位→ CS，低16位→IP
操作： SP-2→ SP，CS→ ([SP+1],[SP])
SP-2→ SP，IP→ ([SP+1],[SP])

## Slide 18
5）返回指令RET
格式：RET
操作：
段内： ([SP+1],[SP]) →IP, SP+2→ SP
段间： ([SP+1],[SP]) →IP, SP+2→ SP
([SP+1],[SP]) →CS, SP+2→ SP
返回指令一般位于子程序的最后一条，不影响标志位。
就是弹栈给IP

## Slide 19
5
中断指令
中断指令用于产生软中断，以执行一段特殊用途的中断处理子程序。
格式：INT n
n：中断向量码(中断类型码)，取值范围0～255。
中断向量地址=n×4。
CPU根据中断向量地址读取内存，取出中断服务子程序的入口地址。

## Slide 20
操作：
①SP-2→SP，FLAGS →([SP+1],[SP])
②0 → TF, 0 → IF
③SP-2→SP，CS →([SP+1],[SP])
④SP-2→SP，IP →([SP+1],[SP])
⑤ ([n×4+1],[n×4]) → IP
⑥ ([n×4+3],[n×4+2]) → CS

## Slide 21
中断返回指令
格式：IRET
中断返回指令位于中断服务子程序的最后一条，用于返回被中断的程序。
操作：
① ([SP+1],[SP]) → IP ， SP+2→SP
②([SP+1],[SP]) → CS ， SP+2→SP
③([SP+1],[SP]) → FLAGS ， SP+2→SP

## Slide 22
12.3.6 处理器控制指令
类别 | 汇编格式 | 操 作
标志位操作指令 | CLC | CF→0，清进位标志位
 | STC | CF→1，置进位标志位
 | CMC | 进位标志位取反
 | CLD | DF→0，清方向标志位
 | STD | DF→1，置方向标志位
 | CLI | IF→0，清中断标志位，关中断
 | STI | IF→1，置中断标志位，开中断
外部同步指令 | HLT | 使CPU处于暂停状态，常用于等待中断
 | WAIT | CPU进入等待状态，用于协处理器或外部设备的同步
 | ESC | 处理器交权指令，用于与协处理器的配合
 | LOCK | 总线锁定指令
 | NOP | 空操作指令，消耗3个时钟周期