## Slide 1
第3章 逻辑代数基础
第一部分 计算机基础

## Slide 2
3.1 逻辑代数的基本概念
所谓“逻辑”是指“条件”与“结果”的关系，数字逻辑利用数字电路的输入信号反映“条件”，而用数字电路的输出反映“结果”。从而使数字电路的输入和输出之间代表了一定的逻辑关系。

## Slide 3
逻辑代数是变量按一定逻辑关系进行运算的表达式，是分析和设计数字电路的数学工具。
1
逻辑变量：逻辑代数中的变量即逻辑变量，只有0或1两种取值（称为逻辑状态）。
0和1并不表示数值的大小，而是表示两种对立的逻辑状态，如电平的高与低、事件的是与非、开关的通与断等。
2

## Slide 4
若输入逻辑变量为A1,A2,‧‧‧,An ，输出逻辑变量为F，当A1,A2,‧‧‧,An的取值确定后，F有唯一值与之对应，则F是A1,A2,‧‧‧,An的逻辑函数，记为
F=f(A1,A2,‧‧‧,An)
A1,A2,‧‧‧,An为输入逻辑变量，取值0或1；
逻辑函数F的取值也只能为0或1；
逻辑函数与逻辑变量的关系由有限个基本逻辑运算(与、或、非)决定。
3

## Slide 5
3.1.1 基本逻辑运算
U0
A
B
Y
真值表
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
规定: 开关合为逻辑“1”
开关断为逻辑“0”
灯亮为逻辑“1”
灯灭为逻辑“0”
与运算：决定事件发生的各条件中，所有条件都具备，事件才会发生（成立）。
1
把逻辑变量所有可能的取值及其对应的结果构成的表格

## Slide 6
&
A
B
Y
0 • 0=0 0 • 1=0
1 • 0=0 1 • 1=1
A
B
Y
Y= A•B = A∧B = AB
与逻辑、 逻辑乘
与运算的逻辑关系：
与运算的运算规则:
实现与运算的逻辑电路称为与门，其逻辑符号为:

## Slide 7
2
或运算：决定事件发生的各条件中，有一个或一个以上的条件具备，事件就会发生（成立）。
U0
A
B
Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
A B Y
真值表

## Slide 8
A
B
Y
≥1
0+0=0 0+1=1
1+0=1 1+1=1
A
B
Y
+
Y=A＋ B =A∨B
或逻辑、 逻辑加
或运算的逻辑关系:
或运算的运算规则：
实现或运算的逻辑电路称为或门，其逻辑符号为:

## Slide 9
3
非运算：决定事件发生的条件只有一个，条件不具备时事件发生（成立），条件具备时事件不发生。
真值表
0 1
1 0
A Y
Y
R
A
U0

## Slide 10
0＝ 1
1＝ 0
1
A
Y
A
Y
非运算的逻辑关系:
非运算的运算规则：
实现非运算的逻辑电路称为非门，其逻辑符号为:
Y＝ A
非逻辑、 逻辑反

## Slide 11
3.1.2 复合逻辑运算
将基本逻辑门加以组合，可构成“与非” “或非” “异或”等门电路。
真值表
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
&
A
B
Y
符号：
A
B
Y
与非门
1
如，Y = AB
Y=ABC
多个逻辑变量时:

## Slide 12
真值表
A B A+B Y
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
多个逻辑变量时:
Y= A+B+C
A
B
Y
≥1
符号：
A
B
Y
+
或非门
2
Y= A+B
如，

## Slide 13
如， Y= AB +CD
符号：
C
D
Y
≥1
A
B
&
&
与或非门
3

## Slide 14
Y=A  B =AB + AB
如，
真值表
A B AB AB Y
0 0 0 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 1
1 1 0 0 0
异或门
=1
A
B
Y
符号：
A
B
Y
3
同或门，Y=A ⊙ B=AB + AB= A  B

## Slide 15
1
1
&
&
≥1
A
B
Y=A  B =AB + AB
如，
A
B
AB
AB
Y=AB + AB
用基本逻辑门组成异或门

## Slide 16
3.2 逻辑代数的基本运算规则
基本逻辑关系
1
0+0=0 ，0+1=1 ，1+0=1，1+1=1
A+0 =A，A+1 =1，A+A =A，
A+A =1
0•0=0 0•1=0 1•0=0 1•1=1
A•0 =0 A•1 =A A•A =A
A•A =0
A ＝ A
0=1 1=0

## Slide 17
基本定律
2
交换律: A+B = B+A
AB=BA
结合律: A+B+C=(A+B)+C=A+(B+C)
ABC=(AB)C=A(BC)

## Slide 18
证明:
右边 =(A+B)(A+C)
=AA+AB+AC+BC
=A +A(B+C)+BC
=A(1+B+C)+BC
=A • 1+BC ; 1+B+C=1
=A+BC ; A • 1=1
=左边
分配律: A(B+C)=AB+AC
A+BC=(A+B)(A+C)

## Slide 19
A B C | A(B+C) | AB+AC
0 0 0 | 0 | 0
0 0 1 | 0 | 0
0 1 0 | 0 | 0
0 1 1 | 0 | 0
1 0 0 | 0 | 0
1 0 1 | 1 | 1
1 1 0 | 1 | 1
1 1 1 | 1 | 1
A(B+C)=AB+AC
真值表

## Slide 20
吸收规则
A+AB=A+B
A+AB=A+B
A+AB =A
证明:
3
基本运算规则
A+AB =A+AB+AB
=A+(A+A)B
=A+ 1•B
=A+B

## Slide 21
证明:
并项规则
AB+AC+BC=AB+AC+(A+A)BC
=AB+AC+ABC+ABC
=AB(1+C) +AC(1+B)
=AB +AC
(A+B)(A+C)(B+C)=(A+B)(A+C)
AB+AC+BC… =AB+AC
AB+AB =A ， (A+B)(A+B)=A
AB+AC+BC =AB+AC
推广：

## Slide 22
德摩根定理
A•B =A+B
A+B = A•B
A B A•B A+B
1
1
1
0
0 0
0 1
1 0
1 1
1
1
1
0
证明:

## Slide 23
F(A1,A2,‧‧‧,An)
函数展开定理
= A1 F(1,A2,‧‧‧,An)+ A1 F(0,A2,‧‧‧,An)
=[ A1 +F(1,A2,‧‧‧,An)][A1 +F(0,A2,‧‧‧,An)]
继续展开

## Slide 24
4
重要运算规则
代入规则
对逻辑等式中的任意变量A，若将所有出现A的位置都代之以同一个逻辑函数，则等式仍然成立。
例，若：A(B+C)=AB+AC ； 令， C→C+D
则：A[B+(C+D)]=AB+A(C+D)
推导：
AB…N =A+B+ … +N
A+B+…+N = A B …N

## Slide 25
对于任何一个逻辑函数F，若将F表达式中所有的“·”和“+”互换，“0”和“1”互换，原变量和反变量互换，并保持运算优先顺序不变，则可得到F的反函数。
反演规则
例，求逻辑函数F=AB+CD的反函数。
解：F=(A+B)(C+D)
两个以上变量的反号应该保留。

## Slide 26
对于任何一个逻辑函数F，若将F表达式中所有的“·”和“+”互换，“0”和“1”互换，并保持运算优先顺序不变，则所得到新的函数称为函数F的对偶函数F'。
对偶规则
例，求逻辑函数F=AB+CD的对偶函数。
解：F′=(A+B)(C+D)

## Slide 27
若两个逻辑函数相等，则它们的对偶函数也相等，反之亦然。因此可以利用对偶规则的特点来证明两个函数相等。
例，利用对偶规则证明A+BC=(A+B)(A+C)。
证明：令F1=A+BC, F2=(A+B)(A+C)，则两函数的对偶函数分别为：
=A(B+C)=AB+AC, =AB+AC
由于=，可得F1= F2 ，因此等式成立。

## Slide 28
3.3 逻辑函数的表示及变换
设有两个逻辑函数：
F=f(X1,X2,…,Xn) ， G=g(X1,X2,…,Xn)
其变量都为X1,X2,…,Xn，如果对应于变量X1,X2,…,Xn的任何一组取值，F，G的值都相等，则称这两个函数相等，记为F=G。
1
逻辑函数相等

## Slide 29
（1）列出输入变量的所有可能的取值组合，并按逻辑运算规则计算出在各种输入取值下两个函数的相应值，并进行比较。
（2）利用逻辑代数的定理、定律和规则进行证明。
判断逻辑函数是否相等的方法
2

## Slide 30
它们的真值表完全相同，故F和G是相等的。
例，

## Slide 31
四种表示方法
Y=AB + AB
逻辑代数式(逻辑表达式)
1
1
&
&
≥1
A
B
Y
逻辑电路图
卡诺图
真值表， n个输入变量有2n种组合
3.3.1 逻辑函数的表示方法

## Slide 32
真值表
A B Y
0 0 d
0 1 d
1 0 d
1 1 d
A B C Y
0 0 0 d
0 0 1 d
0 1 0 d
0 1 1 d
1 0 0 d
1 0 1 d
1 1 0 d
1 1 1 d
0 d
1 d
A Y
一输入变量，二种组合
二输入变量，四种组合
三输入变量，八种组合

## Slide 33
A B C D Y
0 0 0 0 d
0 0 0 1 d
0 0 1 0 d
0 0 1 1 d
0 1 0 0 d
0 1 0 1 d
0 1 1 0 d
0 1 1 1 d
A B C D Y
1 0 0 0 d
1 0 0 1 d
1 0 1 0 d
1 0 1 1 d
1 1 0 0 d
1 1 0 1 d
1 1 1 0 d
1 1 1 1 d
四输入变量，16种组合

## Slide 34
3.3.2 各种表示方法之间的转换
（1）把真值表中逻辑函数值为1的变量组合挑出来；
（2）若输入变量为1，则写成原变量，若输入变量为0，则写成反变量；
（3）把每个组合中各个变量相乘，得到一个乘积项；
（4）将各乘积项相加，就得到相应的逻辑表达式（与或式）。
由真值表求逻辑表达式
1

## Slide 35
按照逻辑表达式，对逻辑变量的各种取值进行计算，求出相应的函数值，再把变量取值和函数值一一对应列成表格。
由逻辑表达式列出真值表
2

## Slide 36
（1）画出所有的逻辑变量；
（2）用“非门”实现非变量；
（3）用“与门”对有关变量的乘积项，实现逻辑乘；
（4）用“或门” 实现逻辑加；
由逻辑函数式求逻辑电路
3
&
≥1
&
&
&
C
A
A
A
B
B
B
C
C
Z
A
B
C

## Slide 37
AB
1
&
A
B
&
1
≥1
由输入到输出，按照每个门的符号写出每个门的逻辑函数，直到最后得到整个逻辑电路的表达式。
由逻辑图求逻辑表达式
4
A
B
A
B
Y=A B+AB

## Slide 38
3.4 逻辑函数的化简
逻辑函数的表达式和逻辑电路是一一对应的，相同功能的逻辑表达式越简单，用逻辑电路去实现也就越简单。
衡量逻辑函数最简表达式的标准是表达式中的项数最少，每项中包含的变量最少。
化简的方法：代数化简法和卡诺图化简法。

## Slide 39
3.4.1 代数化简法
1
并项法：
利用A+A=1，以实现消去一个变量
例，
例，

## Slide 40
2
吸收法：
利用A+AB=A消去多余的项
3
消去法：
利用A+AB=A+B消去多余的因子
4
配项法：
利用A=A(B+B)、A=A+A进行配项

## Slide 41
3.4.2 卡诺图化简法
将真值表或逻辑函数式用一个特定的方格图表示，称为卡诺图。
1、构成：
卡诺图是将代表真值表的小方格按相邻原则排列而成的平面方格图。即相邻小方格对应逻辑输入变量只能有一位取值不同。
2、画法：折叠展开法

## Slide 42
1
卡诺图的结构
A
B
0
1
0
1
m0
m1
m3
m2
F
2变量卡诺图
A
BC
00
01
0
1
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
3变量卡诺图
AB
CD
00
01
00
01
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
11
10
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
4变量卡诺图

## Slide 43
BC
DE
00
01
00
01
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
11
10
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
A=0
BC
DE
00
01
00
01
m16
m17
m18
m19
F
11
10
m20
m21
m22
m23
11
10
m28
m29
m30
m31
m24
m25
m26
m27
A=1
5变量卡诺图

## Slide 44
2
卡诺图的表示
卡诺图实际上是由真值表变换而来的，真值表有多少行，卡诺图就有多少个小方格。
而卡诺图上的每个小方格代表着真值表上的一行。
每个小方格的内容就是对应的逻辑函数值。

## Slide 45
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
例，假设真值表为：
则，卡诺图为：
A
BC
00
01
0
1
0
1
1
0
F
11
10
1
0
0
1
F(A,B,C)=m(1,2, 4,7)

## Slide 46
3
卡诺图的性质
几何相邻：几何位置相邻的小方格则为相邻项
AB
CD
00
01
00
01
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
11
10
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
4变量卡诺图
m0与m1、m4相邻

## Slide 47
相对相邻：同一行和同一列的两端为相对相邻
AB
CD
00
01
00
01
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
11
10
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
4变量卡诺图
m0与m2、m8相邻

## Slide 48
重叠相邻：上下重叠的小方格为重叠相邻
m0与m16重叠相邻
BC
DE
00
01
00
01
m0
m1
m2
m3
F
11
10
m4
m5
m6
m7
11
10
m12
m13
m14
m15
m8
m9
m10
m11
A=0
5变量卡诺图
BC
DE
00
01
00
01
m16
m17
m18
m19
F
11
10
m20
m21
m22
m23
11
10
m28
m29
m30
m31
m24
m25
m26
m27
A=1

## Slide 49
4
用卡诺图化简逻辑函数
找出可以合并的相邻项；
每2m个相邻项可以合并为一个卡诺圈；
每个卡诺圈可以消除m个不同取值的逻辑变量；
先画大的卡诺圈，后画小的卡诺圈；
每次画卡诺圈时至少要包含一个以上未被圈过的方格；
如果求最简与或表达式，则圈为1的方格；
根据卡诺图写出最简逻辑函数表达式。

## Slide 50
1
1
1
1
AC
BC
AB
F=AC+BC+AB
A
BC
00
01
0
1
11
10
例1，

## Slide 51
1
1
1
1
1
1
1
1
BC
AB
CD
00
01
00
11
10
01
11
10
例2，

## Slide 52
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
四个角为相邻的方格。
AB
CD
00
01
00
11
10
01
11
10
例3，F(A,B,C,D)=m(0,1,2,3,4,8,10,11,14,15)

## Slide 53
函数的最简表达式不一定是唯一的。
1
1
1
1
1
1
1
AB
CD
00
01
00
11
10
01
11
10
例4，F(A,B,C,D)=m(2,3,6,7,8,10,11)

## Slide 54
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
AB
CD
00
01
00
11
10
01
11
10
例5，F(A,B,C,D)=m(0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)