## Slide 1
第5章 时序逻辑电路
第一部分 计算机基础

## Slide 2
5.1 时序逻辑电路基本概念
在数字电路中，凡是任一时刻的稳定输出不仅决定于该时刻的输入，而且还和电路原来的状态有关，我们把这种数字电路称为时序逻辑电路，简称时序电路。
由于与过去的状态有关，所以电路中必须有存储单元，用来记忆过去的状态。
1
定义

## Slide 3
2
特点
具有记忆功能；
具有反馈电路。
组合逻辑电路：由逻辑门构成；
存储器件：由触发器组成；
组合逻辑电路
存储功能
X
Q
Z
W
⁞
⁞
⁞
⁞

## Slide 4
3
时序电路结构
Xi(i＝1，…，n)：外部输入的信号，称为输入变量。
Zi(i＝1，…，m)：外部输出的信号，称为输出函数。
Qi(i＝1，…，r)：触发器输出的信号，称为状态变量。
Wi(i＝l，…，p)：触发器输入的信号，称为激励函数。
组合逻辑电路
触发器
X
Q
Z
W
⁞
⁞
⁞
⁞

## Slide 5
组合逻辑电路
触发器
X
Q
Z
W
⁞
⁞
⁞
⁞
输出方程： =f(,…, ) i=1 ,…, m
激励方程： =g(,…, ) i=1 ,…, p
状态方程： =h(,…, ) i=1 ,…, r
时序逻辑电路的结构和功能可用三组逻辑方程来描述:
4
逻辑方程
就某一时刻的状态变量而言，通常将该时刻电路的状态称为现态，记作Qn；而将下一时刻电路的状态称为次态，记作Qn+1。

## Slide 6
5.2 触发器
触发器是指具有两种稳定状态( 0 或 1 )的电路。在任一时刻，触发器只处于一种稳定状态，当接到触发脉冲时，才由一种稳定状态翻转到另一稳定状态。形象地说， 它具有“一触即发”的功能。
触发器是有记忆功能的逻辑部件。输出状态不只与当前的输入有关，还与原来的输出状态有关。

## Slide 7
5.2.1 基本RS触发器
反馈
两个输出端
反 馈
正是由于引入反馈，才使电路具有记忆功能 !
电路构成及逻辑符号
&
&
R
S
两个输入端
Q
Q
1
Q=0、 =1——触发器处于0态
Q=1、 =0——触发器处于1态

## Slide 8
输入RD=0, SD=1时
若原状态：
1
1
0
0
1
0
1
0
输出仍保持：
&
a
&
b
若原状态：
0
1
1
1
1
0
1
0
输出变为：
置“0”
&
a
&
b
基本RS触发器工作原理
2

## Slide 9
输入RD=1, SD=0时
若原状态：
1
0
1
0
1
0
0
1
输出变为：
&
a
&
b
若原状态：
0
0
1
1
0
1
0
1
输出保持：
&
a
&
b
置“1”

## Slide 10
输入RD=1, SD=1时
1
0
1
1
1
0
0
1
输出保持原状态：
若原状态：
若原状态：
0
1
1
1
0
1
1
0
输出保持原状态：
&
a
&
b
&
a
&
b
保持

## Slide 11
输入RD=0, SD=0时
0
0
1
1
输出：全是1
注意：当RD、SD同时由0变为1时，翻转快的门输出变为0，另一个不得翻转。因此，该状态为不定状态。应避免出现，即约束条件。
&
a
&
b
基本触发器的功能表
保持原状态
置0态
置1态
不定状态
1 1
0 1
1 0
0 0
Q
RD SD
1
1
1
1
0

## Slide 12
基本RS触发器状态表
RDSD | Qn | Qn+1 | 功能说明
不定
置0态
置1态
不变
0 0 0 d
0 0 1 d
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
3

## Slide 13
基本RS触发器状态方程
RD+SD=1——约束条件
4
RDSD | Qn | Qn+1 | 功能说明
不定
置0态
置1态
不变
0 0 0 d
0 0 1 d
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 14
5.2.2 钟控同步触发器（锁存器）
1
&
&
R
S
CP
电路构成
CP: 时钟脉冲
(Clock Pulse)
Q
Q
&
&
RD
SD
RD、SD
置0置1控制
平时常态为1
Q
Q
RD
SD
R
S
CP
逻辑符号

## Slide 15
2
同步触发器工作原理
当CP=0时
&
a
&
b
&
c
&
d
CP
S
R
1
1
1
1
0
触发器保持原态不变

## Slide 16
当CP=1时
&
a
&
b
&
c
&
d
CP
S
R
1
1
1
S
R
RS=0——约束条件

## Slide 17
&
a
&
b
&
c
&
d
CP
S
R
1. 当CP = 0 时,无论R、S取何种值组合，输出端均保持原态；
2.只有当CP=1 时,将c门和d门打开，控制端R、S的取值组合反映到输出端。
Q
S
3. 当CP 由1变为0后, R、S输入端的值即锁存在输出端。
又称为S-R锁存器

## Slide 18
3
优点：
同步RS触发器解决了定时控制的问题。
缺点：
（1）输入信号依然存在着约束条件；
（2）可能出现“空翻”现象，即在一个时钟脉冲作用下，引起触发器的状态翻转两次或多次的现象，从而造成逻辑上的混乱。
同步触发器优缺点

## Slide 19
5.2.3 钟控（电平型）D触发器
&
a
&
b
&
c
&
d
CP=1
S=D
R=D
RS=0——约束条件
RS=DD=0
Qn+1=D+DQn
=D
由于空翻的存在，因此锁存的内容是CP下降沿前瞬时D的值。

## Slide 20
CP
D
Q
例：画出D触发器的输出波形。

## Slide 21
5.2.4 边沿（维持-阻塞）D触发器
&
&
RD
SD
Q
Q
&
&
&
&
D
CP
RD
SD
D
CP
Q
Q
逻辑电路图
逻辑符号

## Slide 22
&
e
&
f
&
c
&
d
&
a
&
b
D
CP
CP=0期间：
c、d的输出均为1
0
0
1
1
工作原理
1
输出保持不变

## Slide 23
&
e
&
f
&
c
&
d
&
a
&
b
D
CP
设D=1。
1
CP=0期间：
0
0
1
1
1
1
0
1
CP正沿到达时:
c、d开启，使c=1，d=0。
1
1
0
Q翻转为1
1
0
置 1 维持线
置 0 阻塞线
0
CP正沿过后：
d=0将c封锁,并使b=1，维持d=0。
因此以后CP=1期间D的变化不影响输出。

## Slide 24
&
e
&
f
&
c
&
d
&
a
&
b
D
CP
设D=0。
0
CP=0期间：
0
0
1
1
1
1
1
0
CP正沿到达时:
c、d开启，使c=0，d=1。
1
1
0
Q翻转为0
1
0
置 0 维持线
置 1阻塞线
0
CP正沿过后：
c=0将a封锁,并使b=0，维持d=1。
因此以后CP=1期间D的变化不影响输出

## Slide 25
CP Q n+1
D
时钟上升沿触发
D | Qn | Qn+1
Qn+1=D
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1
2
功能及特性
功能表
特性方程

## Slide 26
（1）触发器的新状态决定于CP上升沿到来前瞬时加在D端的输入信号，而翻转与否决定于CP脉冲到达的时刻；并且 Qn+1=D。
（2）CP的上升沿触发。
（3）在CP=1期间，D端信号的变化，对触发器无影响。
（4）能够有效克服空翻现象。
3
特点

## Slide 27
CLR
D
CP
Q
CLR
D
CP
Q
CLR
D
CP
Q
CLR
D
CP
Q
1Q
1D
2Q
2D
GND
4Q
4D
3Q
3D
时钟
清零
Vcc
3
集成4D触发器74LS175

## Slide 28
5.3 寄存器
寄存器是计算机的主要部件之一，它用来暂时存放数据或指令。
一个D触发器组成1位的数码寄存器。
RD
SD
D
CP
Q
Q

## Slide 29
D3
D2
D1
D0
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
R
GND
Vcc
+5V
74LS175
（电源〕
CP
1D
2D
3D
4D
1Q
2Q
3Q
4Q
4D锁存器
4位二进制数
4位二进制数寄存器
1

## Slide 30
8位二进制数寄存器
2
D3
D2
D1
D0
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
R
74LS273
1D
8D
1Q
8Q
8D锁存器
Q4
Q5
Q6
Q7
D4
D5
D6
D7
CP
8位二进制数D7~D0

## Slide 31
串行移位寄存器
3
所谓“移位”，就是将寄存器所存各位 数据，在每个移位脉冲的作用下，向左或向右移动一位。
Q
D
Q
Q3
D
Q
D
Q
D
CP
串行输出
Q1
Q2
Q0
串行输入

## Slide 32
CLR
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q1
Q2
Q3
Q4
CP
循环移位寄存器
4