## Slide 1
微命令:
控制各功能部件的电平和脉冲信号；
组合逻辑控制方式:
按数字逻辑设计的方法产生所需要的控制信号；
微程序控制方式：
设计CPU时，根据指令系统（整个指令集）事先编制好微程序，并存入控制存储器(CM)。
即用程序设计思想产生微命令序列
7.6 微程序控制器

## Slide 2
基本思想
机器指令
MOV R1,R0
分步
MIR,
PC+1PC
R0R1
PCMAR
微命令
EMAR,R,SIR…
PCA,A+1,DM,…
R0A,传A,DM,…
PCA,传A,DM, …
微指令1
微指令2
微指令3
微
程
序
一条机器指令的执行对应一段微程序；
一段微程序可包含多条微指令；
一条微指令包含机器指令一步操作所需的微命令。
二进制编码
7.6.1 微程序控制的基本原理
1

## Slide 3
00H
01H
02H
取指令微程序（公共区）
03H
…
0AH
MOV指令微程序
0BH
…
22H
双操作数指令微程序
23H
…
3EH
单操作数指令微程序
3FH
…
4CH
转移类指令微程序
取源数微程序
取目的地址微程序
微指令1
微指令2
微指令
………
微指令
…….
微指令
控制存储器
CM

## Slide 4
逻辑组成
(1) 控制存储器CM
功能:
存放微程序
(CM在CPU内部, 不是主存储器)。
(2) 微指令寄存器 µIR:
存放现行微指令。
微命令字段:
提供某机器指令一步操作所需的微命令。
顺序控制字段:
指明后续微地址的形成方式，用于控制微程序的连续执行。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
顺序控制字段 微命令字段
控制存储器
2

## Slide 5
(3) 微地址形成电路
形成依据
现行微指令的顺序控制字段，决定形成方式；
机器指令有关代码：操作码、寻址方式；
机器运行状态。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
顺序控制字段 微命令字段
控制存储器
现行微指令地址；
微程序转移地址；

## Slide 6
（4）微地址寄存器µAR
功能：
存放下一条微指令在CM中的地址（微地址）
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
顺序控制字段 微命令字段
控制存储器

## Slide 7
工作过程
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
顺序控制字段 微命令字段
控制存储器
微程序执行过程:
(1) 取机器指令IR
(2) 转微程序入口，取首条微指令到uIR
(3) 执行首条微指令
(4) 取后续微指令到uIR
(5) 执行后续微指令
(6) 一段微程序执行完, 返回CM取指微指令（取下一机器指令）
初始µARCM 取机器指令微命令序列
3

## Slide 8
(1) 直接编码法：
微命令按位给出
优点:
C0=
0 进位初值为0
1 进位初值为1
R=
0 不发读命令
1 发读命令
0 不发写命令
1 发写命令
W=
不需译码, 产生微命令的速度快;
信息的表示效率低。
缺点:
如果一条微指令命令字段有n位, 则只能表示n种微操作。
C0 R W
1 1 1
…..
…..
…..
7.6.1 微指令编码方式（微命令字段）

## Slide 9
(2) 分段直接编码法
一条微指令分为多个微命令字段, 各字段的不同编码表示不同的微命令, 即微命令由字段编码给出。
译码器
.....
微命令
假设各字段长度分别为: k1、k2、.....、km
可表示的微命令数量为:
2k1 + 2k2 + ..... + 2km
优点:
微指令长度比直接控制法短
各字段间所表示的微操作可以并行
译码器
.....
微命令
........
译码器
.....
微命令
字段1 字段2 字段m
...........

## Slide 10
微命令分段原则
把可以需要同时发出的微命令分在不同的组, 以便并行操作。
例: 将三个可在同一时刻发出的微命令1、2、3分在不同字段内, 则有:并行产生1、2、3
1编码 2编码 3编码 ...... 地址字段
译码器
.....
译码器
.....
译码器
.....
1
2
3
相容性原则

## Slide 11
不能同时出现的操作, 属于串行操作；
互斥:
互斥性原则:
同类操作中互斥的微命令放同一字段。
 “Ri  选择器A”和“Rj 选择器A”不能同时出现; 可编在同一个字段内。
如:
 “读内存命令”和“写内存命令”不能同时出现;可编在同一个字段内。
互斥性原则

## Slide 12
(3) 分段间接编码法
微命令由本字段编码和其它字段解释共同给出。
例.
C A
解释位
C =
1 A为CPU操作类命令
0 A为I/O操作类命令

## Slide 13
首先是公共入口问题:
其次, 不同机器指令存在一些公共的微操作, 如:
取操作数所需微操作等
因此, 不是将所有机器指令所需微操作顺序排列存入控制存储器(CM),而是将公共操作构成微子程序存入CM, 在需要执行该操作时, 转入该微子程序。
取指令所需微操作；
7.6.2 微地址形成方式

## Slide 14
00H
01H
02H
取指令微程序（公共区）
03H
…
0AH
MOV指令微程序
0BH
…
22H
双操作数指令微程序
23H
…
3EH
单操作数指令微程序
3FH
…
4CH
转移类指令微程序
取源数微程序
取目的地址微程序
微指令1
微指令2
微指令
………
微指令
…….
微指令
控制存储器
CM

## Slide 15
微地址的形成
所有指令的取指阶段的操作是相同的, 因此将取指所需的所有微指令组成一段公共微程序, 并约定一个公共入口地址(比如从地址0或其他特定单元开始)。
取指阶段结束后, 经过对机器指令进行译码, 再根据指令类型转入不同指令各自对应的微程序段。
1) 取机器指令
1

## Slide 16
① 第一级微地址转移
将指令类型粗分为MOV、双操作数类、单操作数类和转移类，根据指令类型译码形成第一级微指令分区的入口微地址。
指令类型
微指令分区入口
2) 微地址转移

## Slide 17
② 第二级微地址转移
微地址继续转移到“源周期” 或“目的周期” 的微指令分区入口。
基于指令的源操作数/目的地址的微地址转移；
③ 第三级微地址转移
对应于机器指令的“执行周期” 微指令分区入口；对于转移型指令，还要综合考虑转移条件。
基于指令操作码和目的寻址方式的微地址转移；

## Slide 18
控制系统定位微指令分区的入口后，开始执行微指令；
每条微指令执行完毕后，还要利用其中的顺序控制字段形成后继微指令的地址。

## Slide 19
后继微地址的形成
2
1) 增量方式（顺序执行-转移方式）
顺序执行: 现行微地址+1 ;
跳步执行: 现行微地址+2 ;
无条件转移: 现行微指令给出转移微地址;
条件转移: 现行微指令给出转移微地址和转移条件;
转微子程序: 现行微指令给出微子程序入口;
返回微主程序: 现行微指令给出返回微地址。

## Slide 20
优点：直观，与常规工作程序形态相似，容易编制和调试；
缺点：不易直接实现多路条件转移，也不容易根据刚形成的运算结果立即转移。为了解释执行各种机器指令，微程序常需要多路分支。
例如，某微指令系统有16种操作码，则在功能转移时可能需要实现16路分支。

## Slide 21
2)断定方式
由直接给定地址和测试断定相结合形成微地址。
给定后续微地址的部分代码
给定部分 断定条件
指明后续微地址其他部分代码的形成方式
一般格式:
其他格式：根据断定条件查表直接获得微地址。

## Slide 22
例:
2位
位数可变
D (给定) A (条件)
微指令
A=
01
10
操作码作为微地址低4位, D给定高6位
目的寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
源寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
11
可形成8路分支
可形成16路分支
可形成8路分支
假设微地址10位, 约定:

## Slide 23
微指令格式如下:
 微指令共28位, D27～D0
 分字段编码与直接编码法混合
基本数据通路操作
辅助操作
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4
顺序控制
访存操作
(后续微地址形成方式)
原则：按数据通路操作划分字段，同类操作中互斥的微命令在同一字段。
7.6.3 模型机微指令格式

## Slide 24
1. 数据通路控制字段
AI: A输入选择
000 0→A
001 Ri→A
010 C→A
011 D→A
100 SP→A
(Ri: R0～R3、SP、PC)
BI: B输入选择
000 0→B
001 Ri→B
010 C→B
011 D→B
100 MDR→B
(Ri: R0～R3、PSW)
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4
111 PC→A

## Slide 25
SM:
ALU功能选择
S3S2S1S0M
CI:
初始进位选择
S:
移位选择:
CP:
内总线输出分配
(该5位采用直接编码法)
00：0 → C0 01：1 → C0
10： PSW0 →C0
00 — DM直传 01 — SL左移
10 — SR右移 11 — EX字节交换
产生打入脉冲: 编码表示不发打入脉冲和分别打入不同的寄存器的脉冲
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4

## Slide 26
0000 不发打入脉冲
0001 CPRi (R0~R3, SP, PC, PSW源寄存器号指明)
0010 CPC
0011 CPD
0100 CPSP（主要用于JSR）
0101 CPMAR
0110 CPMDR
0111 CPPC（用于取指令、变址中的打入PC）
1000 CPRj （目的寄存器号指明）

## Slide 27
2. 访存操作
EMAR=
1 与地址总线连通
0 与地址总线断开
R=1
读主存, 同时作为SMDR
写入主存,同时作EMDR
W=1
该3位采用直接控制法, 不译码
3. 辅助操作 ST
00 无操作
01 开中断
10 关中断
11 SIR
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4

## Slide 28
4. 顺序控制 SC
增量
断定
指明微地址形成方式
0000 顺序执行
SC:
0001 无条件转移(D11~D4提供8位转移地址)
0010 按操作码分支
增量
断定
0011 按操作码和目的寻址方式是寄存器还是非寄存器寻址来断定, 实现分支
0100 按转移成功与否和是否PC型寻址断定, 实现分支
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4

## Slide 29
0111 转微子程序(由D11~D4提供8位转移地址)
1000 返回微主程序, 由返回微地址寄存器提供返回地址
增量
0101 按源操作数寻址方式断定实现分支
0110 按目的操作数寻址方式断定实现分支
断定
SC:
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4
1111 按“转移寻址方式”断定，分支转移
断定

## Slide 30
采用统一微指令周期作为基本时序控制各条微指令执行。
1. 微程序控制器的时序系统
微指令周期(时钟周期):
从取微指令到微指令执行完成的时间。
P
微指令打入µIR
微指令周期
结果打入目的地, 后续微地址打入µAR
数据通路操作
取下条微指令
CP µIR
7.6.4 模型机微程序设计

## Slide 31
断定依据
MOV
双操作数
单元内容(微地址)
单操作数
JMP/JSR
02H
0BH
23H
3FH
2、微地址入口查找表
SC=0010
按操作码分支
形成初始微地址
4DH
53H
中断隐指令
DMA响应

## Slide 32
SC=0011
按操作码 DR分支进入执行
MOV
DR
05H
MOV
DR
09H
3DH
0FH
断定依据
单元内容(微地址)
SC=0100
按转移成功与否(J)、PC分支
40H、41H、 43H、46H、49H
ADD
DR
SR
DR

## Slide 33
SC=0110
从6CH开始, 断定分支的方式与按源寻址方式相同
SC=0101
按源寻址方式断定分支
5AH、5BH、 5DH、5FH、62H、66H
按目的寻址方式分支
对应6种不同的寻址方式
SC=0111
从7CH开始, 断定分支的方式有5种。
按转移寻址方式分支

## Slide 34
取指的微指令
（1）微指令编码实例
AI BI SM CI S CP EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 4 1 1 1 2 4
M→IR,PC+1→PC
微地址00H
111 000 10010 01 00 0111 1 1 0 11 0000
微命令：
EMAR，R，SIR，PC→A，0→B，1→C0
A加B，DM，CPPC
顺序执行