## Slide 1
第一章 概论
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
计算机的性能指标
计算机的基本概念
系统硬件组成
主要部件
系统结构

## Slide 3
1.1 计算机系统的基本组成与特点
01.
电子数字计算机的基本组成
02.
存储程序与冯诺依曼体制
03.
信息的数字化表示
04.
数字计算机的特点

## Slide 4
一、电子数字计算机的基本组成
运算器
控制器
存储器
输入设备
输出设备（包括总线、接口）
1.五大组成部分

## Slide 5
一、电子数字计算机的基本组成
2.计算机内部的两大流
控制流：控制计算机工作的信息，即指令、
命令。
信息
数据流：计算机加工处理的对象，即数值
型数据、非数值型数据
两条基本线索是：
a.信息的表示
b.信息的传送及传送中的控制

## Slide 6
二、存储程序与冯诺依曼体制
1.存储程序方式
计算机采取：
事先编制程序、
存储程序、
自动连续运行程序
的工作方式。

## Slide 7
二、存储程序与冯诺依曼体制
2.冯诺依曼体制
a.采用二进制形式表示数据和指令
b.采用存储程序方式工作（核心）
c.由五大部分组成计算机系统的硬件，并规定了这
五部分的基本功能
传统诺依曼机串行执行指令。
对传统诺依曼机的改造：增加并行处理功能。

## Slide 8
三、信息的数字化表示
1.在计算机中用数字代码表示各种信息
二进制代码
例1 用数字代码表示数据
5
- 5
表示为 0 101
表示为 1 101
例2 用数字代码表示字符
A
B
表示为 1000001
表示为 1000010
例3 用数字代码表示命令、状态
启动
停止
正在工作
工作结束
表示为 00
表示为 01
表示为 10
表示为 11

## Slide 9
三、信息的数字化表示
2.在计算机中用数字代码表示各种信息
在计算机中，信息是通过电信号表示的。
表示两种类型的电信号：
a.模拟信号：是一种随时间连续变化的电信号
电平（位）：并行传送
脉冲：串行传送
b.数字信号：是一种在时间或空间上断续变化的电信号

## Slide 10
三、信息的数字化表示
3.在物理机制上用数字信号
表示数字代码
数字型电信号
例1 用电平信号表示数字代码
高电平
1
低电平
高电平
0
1
例2 用脉冲信号表示数字代码
有脉冲
无脉冲
有脉冲
1
0
1
实现并行操作
实现串行操作

## Slide 11
四、数字计算机的特点
1.能在程序控制下自动连续的工作：PC寄存器
2.运算速度快
3.运算精度高
4.具有很强的信息存储能力
5.通用性强

## Slide 12
1.2 计算机系统的硬件组成
01.
主要功能部件
02.
硬件系统结构

## Slide 13
一、主要功能部件
1.存储器
1）功能： 存储信息
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
2）组成（主存储器）：

## Slide 14
一、主要功能部件
1.存储器
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
存储体: 存放信息的实体
寻址系统：对地址码译码，选择存储单元

## Slide 15
一、主要功能部件
1.存储器
存储体
地址寄存器
译码器
读/写线路
数据寄存器
控制线路
………
………
读/写线路和数据寄存器:完成读/写操作，
暂存读/写数据
控制线路：产生读/写时序，控制读/写操作

## Slide 16
一、主要功能部件
1.存储器
3）讨论
存储器逻辑设计
理想存储器：容量大、速度快、价格低
不可能存在单个存储器能同时满足上述三个目标，但可以满足其中一个或者两个，依靠多个不同的存储器分级在逻辑上构成一个整体来实现
片内-板内-板外
寄存器-高速缓存-主存-辅助存储器
Notes: 理想存储器：容量大、速度快、价格低
不可能存在单个存储器能同时满足上述三个目标，但可以满足其中一个或者两个，依靠多个不同的存储器分级在逻辑上构成一个整体来实现
片内-板内-板外
寄存器-高速缓存-主存-辅助存储器

## Slide 17
一、主要功能部件
2.CPU
由运算器、控制器组成。
(1)运算器
1）功能：加工信息
2）组成：
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器

## Slide 18
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
ALU: 通过加法器实现运算操作（由全加器求和、由进位链传递进位信号）。

## Slide 19
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
通用寄存器组:提供操作数，存放运算结果。

## Slide 20
一、主要功能部件
2.CPU
(1)运算器
移位器
ALU
选择器
通用寄存器组
选择器
移位器:直接或者移位送出运算结果。

## Slide 21
一、主要功能部件
2.CPU
(2)控制器
1）功能：产生控制命令(微命令)，控制全机操作
2）组成：
微命令发生器
指令信息
状态信息
时序信号
微命令序列

## Slide 22
一、主要功能部件
2.CPU
(2)控制器
3）微命令产生方式（指令执行控制方式）：
4）讨论
两种控制器组成原理与控制机制；
模型机的指令执行过程。
组合逻辑控制方式：
微程序控制方式：
由组合逻辑电路产生微命令
由微指令产生微命令
Notes: 组合逻辑控制方式：组合逻辑控制器是采用组合逻辑技术来实现控制操作，把控制部件看成是产生专门固定时序控制信号的逻辑电路，这种逻辑电路是由门电路和触发器构成的复杂逻辑网络。 速度快，不易扩充，指令数量受限
微程序控制方式：微程序控制器是为了克服组合逻辑控制器线路复杂、不易修改的缺点而提出的，用类似存储程序的办法，来解决微操作命令序列的形成。就是把一条机器指令看成一个微程序，每一个微程序包含若干条微指令，每一条微指令对应一个或几个微操作。然后把这些微程序存到一个存储器中，用寻找用户程序机器指令的办法来寻找每个微程序中的微指令，逐条执行每一条微指令，也就相应地完成了一条机器指令的全部操作。 速度慢

## Slide 23: 组合逻辑控制方式：组合逻辑控制器是采用组合逻辑技术来实现控制操作，把控制部件看成是产生专门固定时序控制信号的逻辑电路，这种逻辑电路是由门电路和触发器构成的复杂逻辑网络。 速度快，不易扩充，指令数量受限 微程序控制方式：微程序控制器是为了克服组合逻辑控制器线路复杂、不易修改的缺点而提出的，用类似存储程序的办法，来解决微操作命令序列的形成。就是把一条机器指令看成一个微程序，每一个微程序包含若干条微指令，每一条微指令对应一个或几个微操作。然后把这些微程序存到一个存储器中，用寻找用户程序机器指令的办法来寻找每个微程序中的微指令，逐条执行每一条微指令，也就相应地完成了一条机器指令的全部操作。 速度慢

## Slide 24
一、主要功能部件
3.输入/输出设备
1）功能：转换信息
输入：原始信息
代码，送入主机
输出：处理结果
人所能接受的形式，并输出
（代码）
2）主要的输入输出设备
键盘、鼠标、触控输入设备
显示器、打印机
辅助存储器

## Slide 25
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
总线：能为多个部件分时共享的一组信息传送线路及相应的控制逻辑。
总 线
部件
部件
部件
分时
共享

## Slide 26
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
总 线
部件
部件
部件
内总线
局部总线
系统总线
外总线
地址总线
数据总线
控制总线
同步总线
异步总线
并行总线
串行总线
单向总线
双向总线
功能
信息
时序
格式
方向

## Slide 27
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
I/O 总线
M 总线
1）以CPU为中心的双总线结构

## Slide 28
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
2）单总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线

## Slide 29
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
3）以M为中心的双总线结构
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线
M 总线

## Slide 30
二、硬件系统结构
1.以总线为基础的系统结构
4）多级总线结构
CPU
RAM
ROM
公共接口
总线控制逻辑
M扩展板
I/O接口板
局部总线
系统总线

## Slide 31
二、硬件系统结构
2.采用通道或IOP的大型系统结构
1）带通道的系统
I/O控制器
主机
I/O
通道
2）带IOP的系统
CPU
M
接口
I/O
IOP
LM
接口
I/O
系统总线
I/O总线

## Slide 32
二、硬件系统结构
3.模型机系统结构
系 统 总 线
CPU
M
公共接口
接口
接口
I/O
I/O
Notes: 内总线： 16位单向数据传送线，实现alu和寄存器间的数据交换，寄存器间数据传送必须通过alu，不能直接传送
系统总线：单总线结构。cpu，主存，io设备都直接挂接系统总线。 地址总线，数据总线，控制总线。同步控制。
cpu通过MAR（地址寄存器）向地址总线提供数据，选择外部设备，外部设备也可以向地址总线发送地址码。
cpu通过MDR向数据总线发送或接收数据，通过R W控制命令决定传送方向及MDR与数据总线的通断。
控制总线：CPU和外部设备向控制总线发出或接收控制信号，主存通常只接收控制信号并提供回答信号。

## Slide 33: 内总线： 16位单向数据传送线，实现alu和寄存器间的数据交换，寄存器间数据传送必须通过alu，不能直接传送 系统总线：单总线结构。cpu，主存，io设备都直接挂接系统总线。 地址总线，数据总线，控制总线。同步控制。 cpu通过MAR（地址寄存器）向地址总线提供数据，选择外部设备，外部设备也可以向地址总线发送地址码。 cpu通过MDR向数据总线发送或接收数据，通过R W控制命令决定传送方向及MDR与数据总线的通断。 控制总线：CPU和外部设备向控制总线发出或接收控制信号，主存通常只接收控制信号并提供回答信号。

## Slide 34
4.接口
（1）什么是接口？I/O接口？
部件与部件（指硬件或软件）之间的交接部分称为接口；
主机系统总线与I/O设备之间的交接部分称为I/O接口。
（2）接口的类型？
按传送格式： 串行接口、并行接口
按时序控制： 同步接口、异步接口
按信息传送控制方式：中断接口、DMA接口(Direct Memory Access，直接存储器访问)
二、硬件系统结构
Notes: DMA(Direct Memory Access，直接存储器访问)

## Slide 35
4.接口
（3）讨论
接口：中断接口、DMA接口
总线：分类、信号组成
二、硬件系统结构
Notes: 二、中断方式 处理器的高速和输入输出设备的低速是一对矛盾，是设备管理要解决的一个重要问题。为了提高整体效率，减少在程序直接控制方式中CPU之间的数据传送，是很必要的。 在I/O设备中断方式下，中央处理器与I/O设备之间数据的传输步骤如下： ⑴在某个进程需要数据时，发出指令启动输入输出设备准备数据 ⑵在进程发出指令启动设备之后，该进程放弃处理器，等待相关I/O操作完成。此时，进程调度程序会调度其他就绪进程使用处理器。 ⑶当I/O操作完成时，输入输出设备控制器通过中断请求线向处理器发出中断信号，处理器收到中断信号之后，转向预先设计好的中断处理程序，对数据传送工作进行相应的处理。 ⑷得到了数据的进程，转入就绪状态。在随后的某个时刻，进程调度程序会选中该进程继续工作。 中断方式的优缺点 I/O设备中断方式使处理器的利用率提高，且能支持多道程序和I/O设备的并行操作。 不过，中断方式仍然存在一些问题。首先，现代计算机系统通常配置有各种各样的输入输出设备。如果这些I/O设备都同过中断处理方式进行并行操作，那么中断次数的急剧增加会造成CPU无法响应中断和出现数据丢失现象。 其次，如果I/O控制器的数据缓冲区比较小，在缓冲区装满数据之后将会发生中断。那么，在数据传送过程中，发生中断的机会较多，这将耗去大量的CPU处理时间。
三、直接内存存取（DMA）方式 直接内存存取技术是指，数据在内存与I/O设备间直接进行成块传输。 DMA技术特征 DMA有两个技术特征，首先是直接传送，其次是块传送。 所谓直接传送，即在内存与IO设备间传送一个数据块的过程中，不需要CPU的任何中间干涉，只需要CPU在过程开始时向设备发出“传送块数据”的命令，然后通过中断来得知过程是否结束和下次操作是否准备就绪。 DMA工作过程 ⑴当进程要求设备输入数据时，CPU把准备存放输入数据的内存起始地址以及要传送的字节数分别送入DMA控制器中的内存地址寄存器和传送字节计数器。 ⑵发出数据传输要求的进行进入等待状态。此时正在执行的CPU指令被暂时挂起。进程调度程序调度其他进程占据CPU。 ⑶输入设备不断地窃取CPU工作周期，将数据缓冲寄存器中的数据源源不断地写入内存，直到所要求的字节全部传送完毕。 ⑷DMA控制器在传送完所有字节时，通过中断请求线发出中断信号。CPU在接收到中断信号后，转入中断处理程序进行后续处理。 ⑸中断处理结束后，CPU返回到被中断的进程中，或切换到新的进程上下文环境中，继续执行。 DMA与中断的区别 ⑴中断方式是在数据缓冲寄存器满之后发出中断，要求CPU进行中断处理，而DMA方式则是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU 进行中断处理。这就大大减少了CPU进行中断处理的次数。 ⑵中断方式的数据传送是在中断处理时由CPU控制完成的，而DMA方式则是在DMA控制器的控制下，不经过CPU控制完成的。这就排除了CPU因并行设备过多而来不及处理以及因速度不匹配而造成数据丢失等现象。

## Slide 36: 二、中断方式 处理器的高速和输入输出设备的低速是一对矛盾，是设备管理要解决的一个重要问题。为了提高整体效率，减少在程序直接控制方式中CPU之间的数据传送，是很必要的。 在I/O设备中断方式下，中央处理器与I/O设备之间数据的传输步骤如下： ⑴在某个进程需要数据时，发出指令启动输入输出设备准备数据 ⑵在进程发出指令启动设备之后，该进程放弃处理器，等待相关I/O操作完成。此时，进程调度程序会调度其他就绪进程使用处理器。 ⑶当I/O操作完成时，输入输出设备控制器通过中断请求线向处理器发出中断信号，处理器收到中断信号之后，转向预先设计好的中断处理程序，对数据传送工作进行相应的处理。 ⑷得到了数据的进程，转入就绪状态。在随后的某个时刻，进程调度程序会选中该进程继续工作。 中断方式的优缺点 I/O设备中断方式使处理器的利用率提高，且能支持多道程序和I/O设备的并行操作。 不过，中断方式仍然存在一些问题。首先，现代计算机系统通常配置有各种各样的输入输出设备。如果这些I/O设备都同过中断处理方式进行并行操作，那么中断次数的急剧增加会造成CPU无法响应中断和出现数据丢失现象。 其次，如果I/O控制器的数据缓冲区比较小，在缓冲区装满数据之后将会发生中断。那么，在数据传送过程中，发生中断的机会较多，这将耗去大量的CPU处理时间。

## Slide 37: 三、直接内存存取（DMA）方式 直接内存存取技术是指，数据在内存与I/O设备间直接进行成块传输。 DMA技术特征 DMA有两个技术特征，首先是直接传送，其次是块传送。 所谓直接传送，即在内存与IO设备间传送一个数据块的过程中，不需要CPU的任何中间干涉，只需要CPU在过程开始时向设备发出“传送块数据”的命令，然后通过中断来得知过程是否结束和下次操作是否准备就绪。 DMA工作过程 ⑴当进程要求设备输入数据时，CPU把准备存放输入数据的内存起始地址以及要传送的字节数分别送入DMA控制器中的内存地址寄存器和传送字节计数器。 ⑵发出数据传输要求的进行进入等待状态。此时正在执行的CPU指令被暂时挂起。进程调度程序调度其他进程占据CPU。 ⑶输入设备不断地窃取CPU工作周期，将数据缓冲寄存器中的数据源源不断地写入内存，直到所要求的字节全部传送完毕。 ⑷DMA控制器在传送完所有字节时，通过中断请求线发出中断信号。CPU在接收到中断信号后，转入中断处理程序进行后续处理。 ⑸中断处理结束后，CPU返回到被中断的进程中，或切换到新的进程上下文环境中，继续执行。 DMA与中断的区别 ⑴中断方式是在数据缓冲寄存器满之后发出中断，要求CPU进行中断处理，而DMA方式则是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU 进行中断处理。这就大大减少了CPU进行中断处理的次数。 ⑵中断方式的数据传送是在中断处理时由CPU控制完成的，而DMA方式则是在DMA控制器的控制下，不经过CPU控制完成的。这就排除了CPU因并行设备过多而来不及处理以及因速度不匹配而造成数据丢失等现象。

## Slide 38
1.3 计算机系统的性能指标
01.
基本字长
02.
运算速度
03.
数据通路宽度与数据传输率
04.
存储容量
05.
其他指标

## Slide 39
一、基本字长
一般是指参加一次定点运算的操作数的位数。
如：8、16、32、64位
它影响计算精度、指令功能

## Slide 40
二、运算速度
（1）CPU主频
是计算机的振荡器输出的脉冲序列的频率，是计算机中一切操作所依据的时间基准信号，其高低决定了计算机工做速度的快慢。
（2）时钟频率
是主频脉冲经分频后所形成的时钟脉冲序列的频率，两个相邻时钟脉冲之间的间隔时间是一个时钟周期时间，也称为节拍。

## Slide 41
三、数据通路宽度与数据传输率
（1）数据通路宽度
指数据总线一次能并行传送的数据位数。
（2）数据传输率
指数据总线每秒传送的数据量，也称为数据总线的带宽。
公式：
总线数据通路宽度×总线时钟频率
8
总线带宽 =
（BPS）

## Slide 42
四、存储容量
（1）主存容量
指存储单元个数×位数。
表示为： 字数×字长（按字编址）
或 字节数（按字节编址）
（2）外存容量
常表示为字节数。
外存容量与地址码位数无关。
决定地址位数
表明编址单位

## Slide 43
五、其他指标
（1）所配置的外围设备及其性能指标
（2）系统软件配置情况

## Slide 44
小结：计算机的基本概念
01.
存储程序方式
02.
冯诺依曼体制
03.
总线及其组成
04.
接口的概念

## Slide 45
谢谢观看
计算机系统结构
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering