## Slide 1
计算机组成原理
第三章 中央处理器
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
运算方法
模型机的总体设计
算术逻辑运算部件
4
模型机的组合逻辑控制器
5
模型机的微程序控制器

## Slide 3
引言
中央处理器（ CPU ）是计算机系统的核心部件
运算器
控制器
通过本章的学习，应在CPU一级上建立起整机的概念：
1、CPU的逻辑组成；内部有哪些部件，以数据通路为核心的总体结构，与外部的连接。
2、CPU如何工作，即如何分时形成控制命令序列，以执行指令序列，分为：
（1）从寄存器传送级分析指令的执行流程；
（2）从微操作命令序列一级分析寄存器级传送的具体实现。

## Slide 4
3.1 模型机的总体设计
01.
模型机指令系统
02.
CPU的组成
03.
CPU的内部数据通路结构
04.
主机与外部的数据通路与
信息传送控制方式
05.
时序控制方式与时序系统
06.
同步控制的时序系统

## Slide 5
一、模型机指令系统
模型机指令格式分类
双操作数指令
单操作数指令
转移指令
1、双操作数指令
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
目的地址
源地址
15 12 11 9 8 6 5 3 2 0
（1）指令格式

## Slide 6
一、模型机指令系统
2、单操作数指令
操作码 寄存器号 寻址方式
目的地址
15 12 11 9 8 6 5 3 2 0
3、转移指令
转移地址
转移条件
15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0
操作码 寄存器号 寻址方式 N’ Z’ V’ C’
Notes: N 1 负数 0 正数
Z 为0标志
V 溢出
C 进位标志

## Slide 7
一、模型机指令系统
模型机的编址为按字编址，字长16位，采用定字长指令格式，指令字长16位。寻址方式共以下八种：
序号 | 寻址方式 | 助记符 | 可指定寄存器
1 | 立即寻址 | I | 无
2 | 寄存器寻址 | R | R0~R3，SP、PC、PSW
3 | 寄存器间址 | (R) | R0~R3，SP、PC
（2）寻址方式

## Slide 8
一、模型机指令系统
序号 | 寻址方式 | 助记符 | 可指定寄存器
4 | 自减型寄存器间址 | -（R） | R0~R3、SP
5 | 自增型寄存器间址 | （R）+ | R0~R3、SP、PC
6 | 自增型双间址 | @（R）+ @（PC）+ | R0~R3、SP、PC
7 | 变址方式 | X（R） X（PC） | R0~R3、SP、PC
8 | 跳步方式 | SKP | 

## Slide 9
一、模型机指令系统
（3）操作类型
操作码共4位，设置15种指令（14种编码方式），
余下两种操作码组合可供扩充：
1、传送指令：一种
2、双操作数算逻指令：五种
3、单操作数算逻指令：六种
4、程序控制类指令：三种，但其中两种操作码相同

## Slide 10
二、CPU的组成
CPU
组成
运算器：三级,输入选择器/锁存器—>ALU—>移位器
寄存器：三组，用于处理、控制、作用于主存接口的
寄存器
总线：四组，CPU内总线、系统总线、部件间总线，
外总线
控制器：组合逻辑控制器/微程序控制器
时序系统：一个脉冲源、一组计数分频逻辑

## Slide 11
二、CPU的组成
（1）运算器
输入选择器/锁存器
移位器(通过斜位传送实现移位功能)
分为三级
ALU
1、输入选择器/锁存器
选择数据来源，送入ALU进行运算处理，或借道ALU进行传送。
数据来源有：R0~R3、C、D、PC、SP、PSW、MDR。
Notes: MDR 主存数据寄存器

## Slide 12
二、CPU的组成
3、移位器
作直接传送、左移、右移；由微命令实现直接、左、右移。
2、ALU部件
作各种算术，逻辑运算；由微命令M，S0，S1，S2，S3，C0选择操作功能。

## Slide 13
二、CPU的组成
（2）寄存器设置
设寄存器都是16位，内部结构是16个D触发器，代码输入至D端，CP端同步输入，还可选由R、S端异步置入（这种方式速度更快）。
D触发器的结构

## Slide 14
二、CPU的组成
1、用于处理的寄存器：通用寄存器、暂存器
① 通用寄存器组
一组可编程访问的寄存器。
在指令系统中为这些R分配了编号，有：R0~R3，PC，SP，PSW。
Notes: Sp堆栈寄存器

## Slide 15
二、CPU的组成
② 暂存器
用户不能直接访问的R，用来暂存信息，在指令系统中没有为它们分配编号，有C、D。
暂存器C：从主存中读取源操作数或源操作数地址时，使用它。
暂存器D：从主存中读取目的作数或目的操作数地址时，或中间运算结果时，使用它。

## Slide 16
二、CPU的组成
2、用于控制的寄存器：指令寄存器IR、程序计数器PC、
程序状态字寄存器PSW
① 指令寄存器IR
用来存放现行运行指令，它的输出是产生微操作命令序列的主要逻辑依据。
为了提高读取指令的速度，在主存与IR间建立直接传送通路，并且将IR扩充为指令队列（或指令栈），允许预取若干条指令。

## Slide 17
二、CPU的组成
② 程序计数器PC
PC提供后继指令地址，并送往与主存器相连接的地址寄存器（MAR）。
后继指令地址=PC+n，模型机中为了简化起见，令n=1
③ 程序状态字寄存器PSW（program status word）
PSW的内容就是表现的现行程序的状态。
包括：
特征位：进位C、溢出V、零Z、负N，允许中断I等；
编程设定位。

## Slide 18
二、CPU的组成
3、用作主存接口的寄存器：地址寄存器MAR、
数据缓冲寄存器MBR(MDR)
CPU访问主存时，首先送出地址码，然后送出/接收数据，需：
A.当作用在MAR上的微命令EMAR为低电平时，MAR输出呈高阻态，与地址总线断开；
B.当作用在MAR上的微命令EMAR为高电平时，MAR输出其内容（地址信息）送往地址总线；

## Slide 19
二、CPU的组成
① 地址寄存器MAR
读取指令/存取操作数/操作数地址时，CPU先将地址信息送入MAR，再由MAR经地址总线送往主存M，找到相应的主存单元。
② 数据缓冲寄存器MBR(MDR)
由控制命令R/W决定传送方向。
R：由主存单元 数据总线 MDR
W：由MDR 数据总线 数据单元

## Slide 20
二、CPU的组成
1、定义
（3）总线
数据通路结构：数据传送结构，它是CPU总体结构的核心问题。
总线：是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路，及相应的控制逻辑。

## Slide 21
二、CPU的组成
2、总线类型
① CPU内总线：
模型机中是一组单向数据传送总线，是连接运算器、寄存器等CPU内部部件的总线。
② 部件间总线：
芯片间的连接总线，包含地址线与数据线两组。

## Slide 22
二、CPU的组成
③ 系统总线：
作用是计算机系统内各大部件进行信息交换的基础。
④ 外总线：
一台CS与其它设备相连接的总线。
分类
地址总线AB
数据总线DB
控制总线CB

## Slide 23
二、CPU的组成
（4）时序系统
由于计算机的工作常常是分步执行的，因而就需要有一种时间信号作为分步执行的标志，如周期、节拍等。
周期、节拍、脉冲等信号称为时序信号，产生时序信号的部件称为时序发生器或时序系统，它由一个振荡器和一组计数分频器组成。

## Slide 24
三、CPU的内部数据通路结构
模型机如何以内总线为纽带建立各部件间的数据传送通路，即CPU内部数据通路结构，这是CPU组成的核心问题。
模型机的结构为：单组、单向内总线、分立寄存器结构。

## Slide 25
三、CPU的内部数据通路结构
（1）模型机数据通路框图
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
接口
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
接口
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
…
I/O
I/O
…

## Slide 26
三、CPU的内部数据通路结构
（2）各类信息的传送路径
数据通路形成之后，可以在其上传送各种信息。
指令的执行基本上可以归纳为信息的传送，即控制流和数据流两大信息流。
控制流：指令信息的传送，及由此产生的微命令序列。
数据流：数据信息的传送。
指令信息与数据信息的读取，依赖于地址信息。

## Slide 27
三、CPU的内部数据通路结构
1、取指令地址
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
A
ALU
移位器
PC
PC
MAR
内总线
PC
A
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
MAR
PC

## Slide 28
三、CPU的内部数据通路结构
1、取指令地址
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
A
ALU
移位器
PC
PC
内总线
同时，后继指令地址：
PC
A
ALU(加1)
移位器
CPU内总线
PC
PC
PC+1

## Slide 29
三、CPU的内部数据通路结构
2、指令信息的传递
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
IR
M
数总
IR

## Slide 30
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---①寄存器间址（R）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
MAR
Ri

## Slide 31
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---②自减型寄存器间址 -(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU(减1)
移位器
CPU内总线
MAR
MAR
Ri-1

## Slide 32
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---③自增型寄存器间址 (R)+
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
MAR，
Ri
Ri
Ri+1

## Slide 33
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---④自增型双重间址 @(R)+
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
MAR，
Ri
Ri
Ri+1

## Slide 34
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---④自增型双重间址 @(R)+
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
ALU
移位器
内总线
MAR
Ri
A/B
ALU
移位器
CPU内总线
MAR
MAR，
Ri
Ri
Ri+1
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
C
C
C
A
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MAR
MAR
MDR
M
C,
C
MAR

## Slide 35
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---⑤变址器址 X(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
位移量X
A/B
变址寄存器 Ri
B/A
ALU(相加)
移位器
CPU内总线
MAR

## Slide 36
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---⑤变址器址 X(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
a.
PC
A
PC
A
ALU
ALU
移位器
移
MAR
MAR
PC
MAR
b.
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移
C
C
M
MDR
C

## Slide 37
三、CPU的内部数据通路结构
3、取操作数地址---⑤变址器址 X(R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
c.
PC
A
PC
A
ALU
ALU(加1)
移位器
移
内总线
CPU内总线
PC
PC
PC+1
PC
d.
C
A
C
A/B
R0
B
Ri
B/A
ALU
ALU(相加)
移位器
移
内总线
CPU内总线
MAR
MAR
C+Ri
MAR

## Slide 38
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---①寄存器→寄存器(CPU内的R)
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R3
Rj
Ri
Rj

## Slide 39
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---②寄存器→主存
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MDR
MDR
数总
主存
M
Ri
MDR，
MDR
M

## Slide 40
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---③主存→寄存器
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R3
Ri
M
MDR
Ri

## Slide 41
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---④主存→主存
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
主存
M
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移
内总线
CPU内总线
C
C
C
A
A/B
ALU
ALU
移位器
移
CPU内总线
MDR
MDR
数总
主存
M
M1
MDR
C，
C
MDR，
MDR
M2

## Slide 42
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---⑤CPU内的寄存器→外围设备（统一编址）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
接口
I/O
R0
B
Ri
A/B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
MDR
MDR
数总
接口
Rj
（与②相同）

## Slide 43
三、CPU的内部数据通路结构
4、数据信息的传送---⑥外围设备→CPU内的寄存器（统一编址）
R0~R3
C D
SP PC
A
移位器
B
ALU
R2
主存
控制总线
内总线
地址总线
数据总线
控制逻辑
R3
C
R1
R0
D
PSW
SP
PC
IR
MDR
MAR
R0~R3
C D
PSW MDR
…
…
接口
I/O
接口
Rj
数总
MDR
MDR
MDR
B
B
ALU
ALU
移位器
移位器
内总线
CPU内总线
R2
Ri
（与③相同）

## Slide 44
三、CPU的内部数据通路结构
（3）微命令设置
将模型机的数据传送路径分为两大类操作,并分段设置相关微命令:
1、数据通路操作
1）ALU输入选择:
Ri→A，Ri的取值：R0—R3，C,D,PC,SP
Ri→B，Ri的取值：R0—R3,C,D,MDR,PSW
2）ALU功能选择:
S0—S3，C0，M
3）移位器功能选择:
00：直传DM、01：左移SL、10：右移SR、11：高低字节交换EX

## Slide 45
4）分配脉冲（打入到寄存器中的脉冲）:
CPR0—CPR3, CPC,CPD,CPMDR,CPMAR,CPPSW, CPPC,CPSP
2、访存操作相关的控制信号（系统总线及主存有关的微命令） EMAR（输出到AB）、EMDR（输出到DB）、SMDR（DB到MDR）、 R（M到CPU）、W（CPU到M）、SIR（M到IR）
(1)读入CPU：EMAR、R、SMDR（除指令以外），或SIR（指令）
(2)写入M：EMAR、EMDR、W
三、CPU的内部数据通路结构

## Slide 46
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
主机与外设的连接模式
辐射型
总线型
通道型
对信息传送的控制方式
直接程序传送方式
程序中断方式
直接有储器访问方式（DMA）

## Slide 47
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
1、主机与外围设备的连接方式
① 辐射型（星型）
定义：主机与各外围设备间有单独的数据通路。
结构图：
特点：速度较快，但不易扩展。

## Slide 48
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
② 总线型
定义：各外设通过各自接口直接与公共的系统总线相连。
结构图：
特点：结构简单，易扩展，但如果整个系统只有一组系 统总线时，信息吞吐量有限，且速度较慢。

## Slide 49
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
③ 通道型
定义：采取一种称为多种连接模式的部件去连接外设， 这种部件称为通道。
结构图：
特点：并行能力强。

## Slide 50
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
主机与外设进行信息交换时，应考虑两个问题：
(1)在CPU启动外设后,在外设准备与操作期间,是让CPU等待还是让它并行地处理执行主机的程序。
(2)如果让CPU并行地执行程序,外设将如何唤起CPU去执行I/O操作?CPU将通过子程序处理I/O操作还是通过硬件隐指令方式处理?
2、信息传送的控制方式

## Slide 51
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
① 直接程序传送方式
定义：CPU直接利用I/O指令程序实现I/O传送,在外设 工作期间, CPU不执行与I/O无关的操作。
主机状态：CPU处于查询—等待—执行状态。
外设状态：在外设接口的状态字中设置两位表状态。
空闲——外设不工作，00
工作（忙）——外设置在执行操作，01
结束（完成）——外设完成一次操作，10
特点：CPU不能与外设并行地工作,因而CPU利用率低,并且CPU不能响应来自外部的随机请求。

## Slide 52
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
② 程序中断方式
如何提高CPU的利用率？
在等待外设准备与操作这段时间内，CPU可否并行执行程序？
如行，在外设准备好或完成本次操作后，如何向CPU提出新的请求？
此外，在计算机工作过程中，还可能会遇到一些随机事态，CPU如何响应处理这些事情？

## Slide 53
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
定义：CPU暂停执行现行程序，转去执行中断程序，以处 理某些随机事态，并在处理完毕后自动恢复原程 序的执行。
实质：程序的切换过程。包括将断点，有关状态 信息（PSW）压栈保护起来，然后根据中断号，从 中断向量表中得到中断服务程序的地址，送入PC 中。（这一切是硬件实现的，称为隐指令）。
特点：随机性

## Slide 54
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
软件组织与程序安排：将系统中接收的中断请求编制成 中断服务模块存入主存，并将其入口地址写入中断 向量表。
工作流程：

## Slide 55
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
硬件组织：
CPU方面：在PSW中设置一个中断位；在模型机中， 外部请求只有IREQ0—IREQ7，因此在CPU内还应设置 一个判优逻辑。
接口方面：设置了中断接口。
特点：可以处理随机的复杂事态，但程序的切换需花费 一定时间，因此，其适用范围是中低速I/O操作与随 机请求。

## Slide 56
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
③ 直接存储器存取（DMA）方式
如果主机与高速外存或高速通信设备交换，采用什么方式？
定义：直接依靠硬件在主存与I/O设备进行简单成批数 据传送的一种工作方式，在传送期间不需CPU的 程序干预。
实质：暂停执行程序。不存在断点，现场的保 护，速度很快。

## Slide 57
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
程序组织与DMA初始化：在进行DMA传送前，应对DMA控制器进行初始化，主要初始化以下三个信息：
(1)送出控制字：操作类型（输入或输出），外设地址。
(2)送出主存缓冲区首址：传送或接收数据的起始地址。
(3)送出交换量：DMA是批量传送的，传送的数据块数目。

## Slide 58
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
DMA初始化后的工作流程：

## Slide 59
四、主机与外部的数据通路与信息传送控制方式
硬件组织：由DMA控制器控制管理DMA传送。
CPU方面:在CPU的时序系统中，设置专门的DMA周期。在此周期，总线由DMA控制。每当系统总线周期结束（完成一次总线传送）时，CPU对总线控制权转移作出判断，是继续由DMA控制器掌管，还是CPU收回其控制权，恢复正常程序执行。
接口方面:设置DMA控制器与接口。
特点：适用于高速外设与主存之间的简单批量数据传送。

## Slide 60
五、时序控制方式与时序系统
计算机的工作需要分步地执行，这就需要一种时间划分的信号标志——时序信号，以反映在什么时间段或时刻，计算机做了什么操作。
为了形成控制流，在时序方面有三个问题需要考虑：
1.操作与时序信号之间的关系，即时序控制方式（同步/异步）。
2.指令之间的衔接方式（串行/重叠）；
3.如何形成所需的时序信号，即时序系统。

## Slide 61
五、时序控制方式与时序系统
① 同步控制方式
定义：如果各项操作与统一的时序信号同步，称为同步 控制。
时间分配（基本特征）：同步控制方式的基本特征是将 操作时间划分为许多时钟周期，周期长度固定， 每个时钟周期完成一步操作。
1、时序控制方式
分类
同步控制
异步控制

## Slide 62
五、时序控制方式与时序系统
同步定时：在许多操作中需要严格地同步定时，如同步 打入脉冲。
各部件间的协调：在CPU内，一般采用由CPU提供的统一 时序信号来控制部件间信息的传送的。
特点：时序关系比较简单，在时间安排利用上可能是不 经济的。

## Slide 63
五、时序控制方式与时序系统
② 异步控制方式
定义：异步控制是指各项操作按其需要选择不同的时间， 不受统一的时钟周期的约束；各操作之间的衔接 与各部件之间的信息交换采取应答方式。
时间分配（基本特征）：没有统一的节拍划分与同步定 时脉冲，但存在着申请、响应、询问、回答一类 的应答关系。

## Slide 64
五、时序控制方式与时序系统
主从设备的概念：申请使用总线，并获得批准后掌管总 线控制权的设备，称为主设备，否则为从设备。
特点：时间紧凑，能按不同部件，设备的实际需要分配 时间，实现异步应答所需的控制比较复杂。
③ 实际应用中的一些变化
在CPU或设备的内部普遍采用同步控制方式；对连接CPU、主存、外设的系统总线，有的采用同步，有的采用异步控制，但多采用异步控制。在实际应用中，同步控制甚至引入异步应答关系。

## Slide 65
五、时序控制方式与时序系统
2、指令序列间的衔接方式
分类
串行顺处理方式
单存储体重叠处理方式
双存储体重叠处理方式
多存储体交叉与重叠处理方式

## Slide 66
六、同步控制的时序系统
1、定义及组成
时序系统：产生节拍，脉冲等时序信号的部件， 称为时序系统。
时序系统的组成
一个振荡器：产生脉冲源
一组计数分频逻辑

## Slide 67
六、同步控制的时序系统
2、时序划分层次
指令周期：读取并执行一条指令所需的时间，称为指令 周期。一般不作为时序的一级。
CPU工作周期：在指令周期中的某一工作阶段所需的时 间，称为一个工作周期。一般不同（FT、ST、DT、ET）。
时钟周期（节拍）：是时序系统中最基本的时间分段。 各节拍的长度相同（一般一个节拍是一个时钟周期）。
定时脉冲（工作脉冲）：有的操作如打入R，还需严格 的定时脉冲，以确定在哪一刻打入。

## Slide 68
六、同步控制的时序系统
3、多级时序的划分
① 二级时序（用在微程序控制器中）
② 三级时序（用在组合逻辑控制器中）
指令周期
时钟周期（节拍）O—工作脉冲
……n……
指令周期
工作周期0
工作周期m
时钟周期（节拍）O—工作脉冲
……n……
时钟周期（节拍）O—工作脉冲
……n……

## Slide 69
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering