## Slide 1
计算机组成原理
第三章 中央处理器
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
运算方法
模型机的总体设计
算术逻辑运算部件
4
模型机的组合逻辑控制器
5
模型机的微程序控制器

## Slide 3
3.3 运算方法
01.
定点加减运算
02.
定点乘法运算
03.
定点除法运算

## Slide 4
一、定点加减运算
1、补码加减运算的基本关系式
补码加减：操作数用补码表示，连同符号位一起运算， 结果也用补码表示。
补码加减所依据的基本关系是：
(X + Y)补 = X补 + Y补 （1）
(X - Y)补 = X补 +（- Y)补 （2）
式（1）表明：当操作码为“加”时，可直接将补码表示的两个操作数（X补、Y补）相加，不必考虑它们的数符是正或负，所得结果即为补码表示的和。

## Slide 5
一、定点加减运算
(X + Y)补 = X补 + Y补 （1）
(X - Y)补 = X补 +（- Y)补 （2）
式（2）表明：当操作码为“减”时，可转换为与减数的负数相加，从而化“减”为“加”。（- Y）补是Y补的机器负数。由于Y补本身可正可负，（- Y）补也可能为负或为正。由Y补求（- Y）补，称为对Y补求补或变补，即将Y补连同符号位一起变反，并在末位加1（不论Y补本身为正或负）。如果减数Y为正，则变补后可转换为加一个负数；如果减数Y为负，则变补后可转换为加一个正数。

## Slide 6
一、定点加减运算
2、补码加减运算规则
① 参与运算的操作数用补码表示，符号位作为数的一部分直接参与运算，所得运算结果即为补码表示形式；
② 若操作码为加，则两数直接相加；
③ 若操作码为减，则将减数变补后再与被减数相加。
3、补码加减运算的逻辑实现
补码加减法所需控制命令
功能 | 所需控制命令
加 | +A +B Σ→A CPA
减 | +A +/B +1 Σ→A CPA

## Slide 7
一、定点加减运算
补码加减法运算器粗框
Notes: Σ->A 使得Σi置入Ai +B和+/B使得与或门输出Bi或者/Bi
加法： +A、+B、Σ-A CPA为1
减法：+A、+\B、Σ-A、+1、CPA为1

## Slide 8
二、定点乘法运算
手算乘法如何实现？
例：0.ll0l×0.l0ll = ？
由手算到机器实现，要解决三个问题：
① 符号问题如何处理？
② 多项部分积相加，如何解决进位传递问题？
③ 乘数权值每高一位，新部分积需左移一位，才能保持两次部分积之间的位权对应关系，这导致加法器位数增加。为了保持加法器位数不变，能否改变移位方法？
0.1101
× 0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111

## Slide 9
二、定点乘法运算
对于符号位的处理方法：
可采用原码乘法或补码乘法。
对于后两种问题的处理方法：
一种乘法器是将n位乘法转换为 n次累加与移位循环，因而可用常规加法器实现。
另一类乘法器结构，称为阵列乘法器（一拍内实现多项部分积相加）。
本节主要讨论如何通过累加、移位实现分步乘法运算。

## Slide 10
二、定点乘法运算
1、原码一位乘法
（1）定义：取两个操作数的绝对值相乘，每步处理一 位乘法，符号位单独处理。
（2）运算规则
① 寄存器分配与初始值：A,B,C三个寄存器
A存放部分积累加和，初始值为0(双符号位00表示)；
B存放被乘数X（绝对值），此时，符号位为双符号 位00（在乘的过程中，B中的值一直保持不变）；

## Slide 11
二、定点乘法运算
C存放乘数Y（绝对值），将符号位去掉；C寄存器的 初始值是乘数Y的尾数（有效位数），以后每乘一次， 将已处理的低位乘数右移舍去，同时将A寄存器的末 位移入C寄存器的高位。
② 符号位：A,B均设置双符号位
③ 基本操作：
在原码一位乘中，每步只处理一位乘数，即位于C寄 存器末位的乘数，也称之为判断位Cn；
Notes: A最终存放乘积结果的高位，C存放乘积结果的低位

## Slide 12
二、定点乘法运算
若Cn=1，则部分积为B，执行A+B操作，然后将累加 和右移一位，用“→”表示。；执行 部分积累加和+B操作，然后将新部分积累加和右移 一位;
若Cn=0，则部分积为0，执行A+0操作，然后右移。 或直接让A右移一位。
右移时，A的末位移入C的高位，A的第二符号位移 入 尾数最高位，第一符号位移 入第二符号位，而第 一符号位本身则补0。

## Slide 13
二、定点乘法运算
④ 操作步骤：
N次累加与n次移位（最后一次累加后要移位）
⑤ 加符号位
（3）举例：
X = 0.1101，Y =-0.1011，求 XY =？
设寄存器 A = 00.0000， B =｜X｜= 00.1101， C =｜Y｜= .1011。

## Slide 14
二、定点乘法运算
步数 | 条件 | 操作 | A | C Cn
 |  |  | 00.0000 | .1011
第一步 | Cn=1 | +B |  | 
 |  | → | 00.0110 | 1.1011
第二步 | Cn=1 | +B |  | 
 |  | → | 00.1001 | 11.10
第三步 | Cn=0 | +0 |  | 
 |  | → | 00.0100 | 111.1
第四步 | Cn=1 | +B |  | 
 |  | → | 00.1000 | 1111
+ 00.1101
00.1101
判断位
+ 00.1101
01.0011
+ 00.0000
00.1001
+ 00.1101
01.0001
加符号位，则乘积为1.10001111

## Slide 15
二、定点乘法运算
(4)硬件逻辑框图
(5)微命令设置
Cn = 1，即 A+B：+A、+B、(A+B),Σ/2→A、，CPA、CPC
Cn = 0，即 A+0：+A、(A)，Σ/2→A，，CPA、CPC

## Slide 16
二、定点乘法运算
2、补码一位乘法
（1）定义：操作数与结果均以补码表示，连同符号位一起，按相应算法运算。
（2）运算方法及关系式：比较法
[XY]补 = [An]补+ (Yn+1-Yn)[X]补
注意：Yn+1为低位，Yn为高位 [An]补为部分积
（3）运算规则
① 寄存器分配、初始值及符号位：
A,B,C三个寄存器

## Slide 17
二、定点乘法运算
A存放部分积累加和，初始值为0(双符号位00表示)； B存放被乘数X补，（双符号位00、或11表示）； C存放乘数Y补，单符号位（符号位参与运算），Y的 末位添0，称为附加位Yn+1。
② 基本操作：
用C寄存器最末两位（含增加的Cn+1）作判断位，即 (Yn,Yn+1)为判断位。
若Yn Yn+1为00或11，执行A+0，右移，实际上可直 接让A右移一位；

## Slide 18
二、定点乘法运算
若Yn Yn+1为01，执行A+X补，右移；
若Yn Yn+1为10，执行A+[-X补]，右移。
在右移时，A寄存器中的第二符号位值移入尾数的最高数位（有效位的最高位），第一符号位值移入第二符号位，第一符号位本身不变，而A寄存器末位移入C寄存器。
③ 操作步数：为有效位位数的n+1
（4）举例：X = -0.1101，Y = -0.1011，求[XY]补 = ？
设 A = 00.0000，B = X补 = 11.0011， -B = -X补= 00.1101，C = Y补 = 1.0101。

## Slide 19
二、定点乘法运算
步数 | 条件CnCn+1 | 操作 | A | C Cn+1
 |  |  | 00.0000 | 1.0101 0
第一步 | 10 | -B |  | 
 |  | → | 00.0110 | 11.010 1
第二步 | 01 | +B |  | 
 |  | → | 11.1100 | 111.01 0
第三步 | 10 | -B |  | 
 |  | → | 00.0100 | 1111.0 1
第四步 | 01 | +B |  | 
 |  | → | 11.1011 | 11111. 0
第五步 | 10 | -B |  | 1111
+ 00.1101
00.1101
+ 11.0011
11.1001
+ 00.1101
00.1001
+ 11.0011
11.0111
+ 00.1101
00.1000
[XY]补=0.10001111

## Slide 20
二、定点乘法运算
（5）微命令设置
Yn Yn+1为00或11:
+A，Σ→A，Σ/2→A、 ，CPA、CPC
Yn Yn+1为01:
+A，+B，Σ→A，Σ/2→A、 ，CPA、CPC
Yn Yn+1为10:
+A、，+1，Σ→A，Σ/2→A、 ，CPA 、CPC
（ ，+1 实现B变补）

## Slide 21
三、定点除法运算
手工变为机器实现时，需要解决三个问题：
① 如何判断够减
方法
先判后减（硬件方式）
先减后判（软件方式）
恢复余数法
不恢复余数法（加减交替除法）
② 如何处理符号位
③ 如何提高除法运算速度
除法器分类：
方法
常规除法器
迭代除法器
阵列除法器

## Slide 22
三、定点除法运算
1、原码不恢复余数除法
（1）定义：取两个操作数的绝对值相除，符号位单独 处理。
（2）运算关系式：根据余数ri符号判断是否够减：
ri为正表示够减，上商Qi = 1；
ri为负表示不够减，上商Qi = 0；
通式：
若第i步够减，Qi=1，则第i+1步应做2ri-Y；
若第i步不够减，Qi=0，则第i+1步应做2ri+Y。
Notes: 简单的理解：如果上一步不够减，则应该恢复，把Y加回去。因为后一步左移了，相当于乘2，因此应该+2Y用于恢复前一步的-Y操作，本身后一步需要-Y。因此+Y就等同于上一步+Y（对应后一步+2Y）后再-Y

## Slide 23
三、定点除法运算
（3）运算规则
① 寄存器分配与符号位：
A,B,C三个寄存器；
A初始值存放被除数（绝对值），以后存放各次余数， A取双符号位，从第一符号位判断是否够减，从而决 定商值；
B寄存器存放除数的绝对值，取双符号位；
C存放商，取单符号位；商由末位置入，在每次置入 新商时，原商同时左移一位。

## Slide 24
三、定点除法运算
② 基本操作与上商：
a.第一步操作必为2r0-Y
b.以后各部根据如下条件进行：
ri为正表示够减，即Qi=1，则第i+1步应为2ri-Y，
ri为负表示不够减，即Qi=0，则第i+1步应为2ri+Y；
c.最后一步：若第n步（最后一步）余数为负，则需 增加一步恢复余数，这增加的一步不移位，操作 为rn+Y。

## Slide 25
三、定点除法运算
③ 操作步数：
要求得n位商（不含符号位），则需做n步（次） “左移---加减”循环。
④ 符号：同号相除为正，异号反之。
（4）举例： X÷Y = -0.10110÷0.11111 = ?
设A = |X| = 00.10110，B = |Y| = 00.11111， 则B = 00.11111，-B=11.00001，
C = |Q| = 0.00000。

## Slide 26
三、定点除法运算
步数 | 条件 | 操作 | A |  | C Cn | 
 |  |  | 00.10110 | r0 | 0.00000 | 
第一步 |  | ← | 01.01100 | 2r0 |  | 
 |  | -B | + 11.00001 |  |  | 
 | SA=0 |  | 00.01101 | r1 | 0.00001 | Q1
第二步 | Cn=1 | ← | 00.11010 | 2r1 |  | 1
 |  | -B | + 11.00001 |  |  | 
 | SA=1 |  | 11.11011 | r2 | 0.00010 | Q2
第三步 | Cn=0 | ← | 11.10110 | 2r2 |  | 0
 |  | +B | + 00.11111 |  |  | 
 | SA=0 |  | 00.10101 | r3 | 0.00101 | Q3
第四步 | Cn=1 | ← | 01.01010 | 2r3 |  | 1
 |  | -B | + 11.00001 |  |  | 
 | SA=0 |  | 00.01011 | r4 | 0.01011 | Q4
第五步 | Cn=1 | ← | 00.10110 | 2r4 |  | 1
 |  | -B | + 11.00001 |  |  | 
 | SA=1 |  | 11.10111 | r5’ | 0.10110 | Q5
第六步 | Cn=0 | +B | + 00.11111 |  |  | 0
 |  | 恢复余数 | 00.10110 | r5 |  | 
+ 11.00001
00.01101
商=-0.10110
余数=-0.10110

## Slide 27
三、定点除法运算
（5）微命令设置
ri =0（正），即Qi = 1，则2ri-Y：+2A、 、+1， Σ→A，C左移 ，Qi→Cn，CPA、CPC
ri =1（负），即Qi = 0，则2ri+Y：+2A、+B、， Σ→A，C左移 ，Qi→Cn，CPA、CPC
最后一步中，若余数为负，则需要恢复余数操作，即？+ Y : ??
+A、+B、 Σ→A、 CPA

## Slide 28
三、定点除法运算
2、补码不恢复余数除法
（1）定义：指被除数、除数，所求得的商，余数等都 用补码表示，连同符号位一起运算。
（2）运算规则
① 寄存器分配与符号位：
A,B,C三个寄存器；
A初始值存放被除数（补码表示），以后存放各 次余数，A取双符号位；
B寄存器存放除数（补码表示），取双符号位；

## Slide 29
三、定点除法运算
C存放商，取单符号位，初始值为0。
② 假商符：在第一步操作之前，先根据r0（即X）、Y 符号比较确定假商符（与真商符相反），即：
r0 、 Y同号为1
r0 、 Y异号为0
③ 基本操作
a.第一步操作，假商符为1(r0 、 Y同号)，2X补-Y补
假商符为0(r0 、 Y异号)，2X补+Y补
b.其余操作根据如下规则进行：

## Slide 30
三、定点除法运算
若Xi补、Y补同号：
ri补 Y补同号（够减），上商1，下一步，2ri补-Y补
ri补 Y补异号（不够减），上商0，下一步，2ri补+Y补
若Xi补 ，Y补异号：
ri补 Y补同号（不够减），上商1，下一步，2ri补-Y补
ri补 Y补异号（够减），上商0，下一步，2ri补+Y补
c.最后一步要对假商符校正。
（三）举例：X÷Y = 0.1000÷(-0.1010)= ？
设A = X补= 00.1000，B = Y补= 11.0110， -B = 00.1010，C = Q补= 0.0000。

## Slide 31
三、定点除法运算
步数 | 条件 | 操作 | A |  | C Cn-1 | 
 | r0、Y异号 | 求商符 | 00.1000 | r0 | 0.000 | Q0
第一步 | Cn-1=0 | ← | 01.0000 | 2r0 |  | 0
 |  | +B | + 11.0110 |  |  | 
 | r1、Y异号 |  | 00.0110 | r1 | 0.000 | Q1
第二步 | Cn-1=0 | ← | 00.1100 | 2r1 |  | 0
 |  | +B | + 11.0110 |  |  | 
 | r2、Y异号 |  | 00.0010 | r2 | 0.000 | Q2
第三步 | Cn-1=0 | ← | 00.0100 | 2r2 |  | 0
 |  | +B | + 11.0110 |  |  | 
 | r3、Y同号 |  | 11.1010 | r3 | 0.001 | Q3
第四步 | Cn-1=1 | ← | 11.0100 | 2r3 |  | 1
 |  | -B | + 00.1010 |  |  | 
 |  |  | 11.1110 | r4 |  | 
假商= 0.001，真商= 0.001 + 1.0001 = 1.0011补 = 0.1101真值；
余数=2-4r4 = 1.11111110补 = -2-4×0.0010真值。

## Slide 32
三、定点除法运算
（4）微命令设置
ri补、Y补同号，即2ri补-Y补：
+2A、、+1，Σ→A，C移位，Qi→Cn，CPA、CPC
ri补、Y补异号，即2ri补 +Y补：
+2A、+B、Σ→A移位，C，Qi→Cn，CPA、CPC

## Slide 33
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering