## Slide 1
计算机组成原理
第四章 存储子系统
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
主存储器组织
概述
半导体存储器
4
磁表面存储器

## Slide 3
4.1 概述
01.
存储器的层次结构
02.
存储器的分类
03.
存取方式

## Slide 4
引言
计算机的重要特点之一是具有存储能力，这是它能够自动连续执行程序，进行广泛信息处理的重要基础。
本章需解决的主要问题：
（1）存储器如何存储信息？
（2）在实际应用中如何用存储芯片组成具有一定容 量的存储器？
存储器是用来存放大量程序与数据的计算机部件。

## Slide 5
一、存储器的层次结构
存储系统特别是主存储器与CPU之间有大量的信息交换操作，因此对存储器最基本的要求有三点：
存储容量大、存取速度快、成本价格低
计算机的工作表现为读取与执行指令：
1.执行指令是在CPU内完成，
2.读取指令是在存储器中完成的，
但因两者速度不匹配，造成了所谓的“瓶颈”问题。

## Slide 6
一、存储器的层次结构
解决“瓶颈”的方法：
1）再努力改进制造工艺，寻求新的存储机理，以提高存储器的性能；
2）采用存储器分层结构来满足计算机系统对存储器不同方面的要求。
典型的三级存储体系结构，分为“高速缓冲存储器-主存-外存”三个层次。

## Slide 7
一、存储器的层次结构
1、主存储
能由CPU直接编程访问的存储器，它存放当前CPU需要执行的程序与需要处理的数据。
特点：存取速度快，容量有限
为满足CPU编程直接访问的需要，对主存储器的基本要求有三条：
(1)随机访问
(2)工作速度快
(3)具有一定的存储容量

## Slide 8
一、存储器的层次结构
2、外存储器
用来存放需要联机保存但暂不使用的大量程序与数据。
特定：存取速度较慢，容量很大
程序与数据只有进入主存才能真正运行，而外存储器是作为后援的。
3、高速缓存：高速缓存中存放的是最近要使用的程序与数据，作为主存中当前活跃信息的副本。
特点：存取速度很快，容量很小

## Slide 9
一、存储器的层次结构
4、层次结构
1）主存-Cache层次 需解决：
① 地址映射
a. 直接映射：
主存的每一块只能映射到Cache的固定块中。
b. 全相联映射
主存的每一块可以映射到Cache的任一块。
c. 组相联映射
主存的每一块可以映射到Cache的多个固定块。

## Slide 10
一、存储器的层次结构
② 访问命中
命中率 =
访问命中次数
访问次数
×100%
③ Cache内容替换
④ 数据一致性
2）主存-外存层次
虚拟存储：主存+部分外存→虚存
用户编程空间
需解决：
① 存储空间分配 ② 程序调度 ③虚-实地址转换

## Slide 11
二、存储器的分类
凡是明显具有并能保持两种稳定状态的物质和器件，如果能够方便地与电信号进行转换，就可以作为存储介质。
存储介质种类：
1、磁芯存储器
基本单位：微型磁环，上世纪50年代---70年代。
2、半导体存储器
是构成高速缓存、主存的单元。

## Slide 12
二、存储器的分类
半导体存储器分类
双极型
MOS型
ECL 发射极耦合逻辑电路
特点：存取速度非常快，功耗大，集成度很低，如CACHE
MOS: metal oxide semiconductor, 金属氧化物半导体
TTL 晶体管-晶体管逻辑电路
SARM（ Static Random-Access Memory ）
特点：速度快，功耗较低，集成度较高
DRAM（ Dynamic Random Access Memory ）
特点：速度较快，功耗很低，集成度很高
Notes: ECL(Emitter Coupled Logic）发射极耦合逻辑电路 (TTL) 晶体管-晶体管逻辑电路 cache 寄存器等小型快速存储
静态随机存取存储器（Static Random-Access Memory，SRAM） 集成度比DRAM低，功耗更大 L2 Cache
动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory，DRAM）

## Slide 13
二、存储器的分类
1）静态存储器：是依靠双稳态触发器的两个稳定状态保存信息。
2）动态存储器：是依靠电容上的存储电荷暂存信息。
3、磁表面存储器
利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息。容量大，非破坏性读出，长期保存信息，速度慢，作外存。
是构成外存的单元之一，分为：磁卡、磁鼓、磁带、磁盘等。

## Slide 14
二、存储器的分类
4、光盘存储器
利用光斑的有无表示信息。容量很大，非破坏性读出，长期保存信息，速度慢，作外存。
1）只读型光盘（CD-ROM）
2）写入式（只能写一次）光盘（WORM）
3）可擦除/重写型（可逆式）光盘

## Slide 15
三、存取方式
1、随机存取存储器（RAM）：random access memory
主存与高速缓存Cache是CPU可以直接编址访问的存储器，这就要求它们采取随机访问的存取方式。
随机存取的含义有两点：
① 可按地址随机地访问任一存储单元，如可直接访问0000单元，也可直接访问FFFF单元；CPU可按字节或字存取数据，进行处理。

## Slide 16
三、存取方式
② 访问各存储单元所需的读/写时间相同，与地址无关；可用读/写周期（存取周期）表明RAM的工作速度。
速度指标：存取周期或读/写周期。
作主存、高速缓存。
2、只读存储器（ROM）:read only memory
只读存储器在正常工作中只能读出，不能写入。主存中常采用部分ROM固化系统软件中的核心部分、已调试好不再改变的应用软件、汉字字库一类信息。

## Slide 17
三、存取方式
CPU中也常采用ROM，存放用来解释执行机器指令的微程序。
RAM：可读可写
ROM:只读不写
固存：用户不能编程
PROM：用户可一次编程
EPROM：用户可多次编程
（紫外线擦除）
EEPROM：用户可多次编程
（电擦除）
Flash Memory （改写最小单位为块）

## Slide 18
三、存取方式
3、顺序存取存储器（SAM）:sequential access memory
顺序存取存储器的信息是按记录块组织、顺序存放的，访问时间与信息存放位置有关。
磁带是采取顺序存取方式的存储器。
等待操作
读/写操作
速度指标
两步操作
平均等待时间（ms）
数据传输率（字节/秒）

## Slide 19
三、存取方式
4、直接存取存储器（DM）:direct access memory
访问时读/写部件先直接指向一个小区域，再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。
定位（寻道）操作
等待（旋转）操作
读/写操作
速度指标
三步操作
平均定位（平均寻道）时间（ms）
平均等待（平均旋转）时间（ms）
数据传输率（位/秒）

## Slide 20
主要内容
1
2
3
主存储器组织
概述
半导体存储器
4
磁表面存储器

## Slide 21
4.2 半导体存储器
01.
静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
02.
动态MOS存储单元与存储芯片

## Slide 22
引言
存储信息原理
静态存储器SRAM （静态MOS型）：
动态存储器DRAM （动态MOS型）：
依靠双稳态电路内部交叉反馈的机制存储信息。功耗较大,速度快,作Cache。
依靠电容存储电荷的原理存储信息。功耗较小,容量大,速度较快,作主存。
TTL型
工艺
双极型
MOS型
ECL型
速度很快、功耗大、容量小
电路结构
PMOS
NMOS
CMOS
功耗小、
容量大
工作方式
静态MOS
动态MOS
（静态MOS除外）
Notes: PMOS全称 ： positive channel MOS N型硅衬底上有两个P+区
NMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semiconductor。 意思为N型金属-氧化物-半导体
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体）的缩写。 耗电量小

## Slide 23
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
1、定义
若T1通导而T2截止，存入信息为0。若T1截止而T2通导，存入信息为1。
2、NMOS六管静态 存储单元电路

## Slide 24
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
3、工作
1）写入： 首先字线Z加高电平时，T5、T6
导通。
写”0”：
a. 加低电平
则: →T5→A放电→A1变为低电平→T2截止；
b. 同时，加高电平，通过→T6→B→B1加高电平， 使T1导通。

## Slide 25
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
写”1”：
a. 加低电平，
则→T6→B →
B1变为低电平→T1截止；
b. 加高电平,通过→T5→A→A1加高电平, 使T2导通；

## Slide 26
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
2）读出： 先对位线、 充电至高电平, 该电平是浮动的,可随充放电而 变；然后对字线Z加高电平,使 T5、T6导通。
读”0”（即T1导通）：位线上的电压＞ VA的电压,则→T5→A→T1→地，形成放电回路，即有电流经→T1，经放大为“0”信号,表明原存储信息为0。此时T2截止(VA1=VA=0)， 上无电流。

## Slide 27
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
读”1”（即T2导通） ：
位线上的电压＞VB的电压，则→T6→B→T2→地，形成放电回路，即有电流经→T2，经放大为“1”信号，表明原存储信息为1。此时T1截止， 上无电流。

## Slide 28
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
3）保持： 字线Z加低电平，门管T5与T6断开，位线与双稳态电路隔离,双稳态电路依靠自身的交叉反馈保持原有状态不变。
总之， 上有电流为0， 上有电流为1。上述读出过程并不改变双稳态电路原有状态，属于非破坏性读出。

## Slide 29
一、静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
4、存储芯片
例如：SRAM芯片2114 （1K×4位）外部特性
地址端：A9~A0（入）
数据端：D3~D0（入/出）
2114（1K×4）
1
9
10
18
A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 CS GND
Vcc A7 A8 A9 D0 D1 D2 D3 WE
片选
控制端：
= 0 选中芯片
= 1 未选中芯片
写使能
= 0 写入
= 1 读出
电源、地

## Slide 30
二、动态MOS存储单元与存储芯片
1、动态MOS存储器的基本存储原理
是将存储信息以电荷形式存于电容之中，这种电容可以是MOS管栅极电容，或者是专用的MOS电容，通常定义电容充电至高电平时为1；放电至低电平时为0。
2、概念
1）刷新：在MOS管断开之后，电容总存在泄漏通路，难以使泄漏电阻达到无穷大。时间过长，电容上的电荷会通过泄漏电路放电，使所存储的信息丢失。为此，经过一定时间后就需要对存储内容重写一遍，也就是对存1的电容重新充电，称为刷新。

## Slide 31
二、动态MOS存储单元与存储芯片
2）重写(再生)：
对于单管动态MOS存储单元而言，读操作后C上的电荷将发生变化，属于破坏性读出，需要读后对存1的电容补充电荷，称为重写(再生)。这一过程，由芯片内的外围电路自动实现。

## Slide 32
二、动态MOS存储单元与存储芯片
3、动态MOS四管存储单元电路（非双稳态电路）
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1
1）组成
T1、T2：记忆管
C1、C2：柵极电容
T3、T4：控制门管
Z：字线
、 ：位线
2）定义
“0”：T1导通，T2截止（C1有电荷，C2无电荷）；
“1”：T1截止，T2导通（C1无电荷，C2有电荷）。

## Slide 33
二、动态MOS存储单元与存储芯片
3）工作
① 写入
首先字线Z加高电平时， T3、T4导通。
写”0”：
a. 加低电平,若VA1＞VA，则C2→A1→A→T1→对地 放电，(使VA1变为低电平→T2截止；) C2→A1→A→T3→ 放电（瞬间）
b. 加高电平，通过→T4→B→B1→C1充电至高电平， 使T1导通。
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1

## Slide 34
二、动态MOS存储单元与存储芯片
写”1”：
a. 加高电平, →T3→A→A1→C2充电至高电平,使T2 导通。
b. 加低电平,若VB1>VB,则C1→B1→B→T2→对地放电, （使VB1变为低电平→T1截止；）C1→B1→B→T4→对 放电（瞬间）。
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1

## Slide 35
二、动态MOS存储单元与存储芯片
② 读出
先对位线、 充电至高电平, 该电平是浮动的；然后对字线 Z加高电平，使T3、T4导通。
读”0”：
C1上有电荷 ,VB1为高电平,T1导通, →T3→A→T1→对地放电，即上有电流通过，放大后作为0信号读出； 同时， →T4→B→B1→C1充电至高电平，补充泄漏掉的电荷四管单元为非破坏性读出，且读出过程为刷新过程。
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1

## Slide 36
二、动态MOS存储单元与存储芯片
读”1”：
C2上有电荷,VA1为高电平,T2导通, →T4→B→T2→对地放电，即上有电流通过，放大后作为1信号读出； 同时, →T3→A→A1→C2充电至高电平，补充泄漏掉 的电荷四管单元为非破坏性读出，且读出过程为刷新过程。
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1

## Slide 37
二、动态MOS存储单元与存储芯片
③ 保持
字线Z加低电平时，T3、T4断开，基本上无放电回路，仅存在泄漏电流，信息可暂存数毫秒。 注：读出过程就是刷新过程。
T1
T2
T3
T4
Z
W
W
C1
C2
A
B
B1
A1

## Slide 38
二、动态MOS存储单元与存储芯片
4、单管单元
C
W
Z
T
组成 C：记忆单元 T：控制门管 Z：字线 W：位线
定义
“0”：C无电荷，电平V0（低） “1”：C有电荷，电平V1（高）
3）工作
写入：Z加高电平，T导通，在上加高/低电平，写1/0。 读出： 先预充电，断开充电回路。Z加高电平，T导通， 根据线电位的变化，读1/0。

## Slide 39
二、动态MOS存储单元与存储芯片
保持：Z加低电平，T截止，该单元未选中，保持原状态。
单管单元是破坏性读出，读出后需重写。
C
W
Z
T

## Slide 40
二、动态MOS存储单元与存储芯片
TTL型存储器芯片举例：SN74189
SN74189为16脚双列直插式封装，存储容量16单元×4位
电源Vcc，接+5 V；地，GND；片选/S ，为低电平时选中芯片，使能工作；地址4位A3～A0，可选择片内16个单元之一；数据输入DI4～DI1，数据输出DO4～DO1；写命令 /W，低电平写入，高电平读出。

## Slide 41
二、动态MOS存储单元与存储芯片
内部结构
SN74189中含有16×4=64个物理存储单元。由于每个编址单元有4位，所以将64个单元组成4个位平面。每个位平面包含一个4×4=16的矩阵，对应于16个编址单元

## Slide 42
二、动态MOS存储单元与存储芯片
16个单元排列成4×4矩阵，即分为4行、4列。
高位地址A3、A2送入行地址寄存器，经译码驱动形成4根行线x0、x1、x2、x3，分别与四行中各单元的字线相连接；对于某一地址码，有一行被选中。
低位地址A1、A0送入列地址寄存器，经译码驱动形成4根列线y0、y1、y2、y3，用来选择四组位线；对于任一地址码，只有有一组位线被选中。

## Slide 43
二、动态MOS存储单元与存储芯片
每一组位线有 /W、W两根。写入时根据这一位的输入DI，分别决定/W与W的电平状态。
读出时根据在/W或W上检测到电流，形成输出信号0或1。相应在位线与数据I/O之间，有读写控制电路及读出放大器，示意图中简称为I/O。

## Slide 44
谢谢观看
计算机组成原理
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering