## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第3章 指令系统
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
1
2
3
指令的操作原理：
指令系统的一般概念
对操作数的寻址方式
操作码的含义
指令对操作数的要求
指令执行的结果

## Slide 3
3.1
指令系统的一般概念
主要内容

## Slide 4
3.1 概述
01.
指令及指令系统；
02.
指令的格式；
03.
指令中的操作数类型；
04.
指令字长与机器字长；
05.
指令的执行时间

## Slide 5
3.1 指令系统的一般概念
指令与指令系统
指令系统
指令的兼容性
指令
  控制计算机完成某种操作的命令。
  处理器所能识别的所有指令的集合。
  同一系列机的指令都是兼容的。

## Slide 6
3.1 指令系统的一般概念
指令格式
指令执行的对象
指令执行的功能
指令中
应包含
执行的操作
运算数据的来源
运算结果的去向

## Slide 7
3.1 指令系统的一般概念
指令的一般格式
操作码 [操作数]，[操作数]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据或数据存放的地址

## Slide 8
3.1 指令系统的一般概念
指令格式
多操作数指令： 三操作数及以上
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令：操作码 操作数，操作数
指令
根据操作数的数量，指令可以有以下格式

## Slide 9
3.1 指令系统的一般概念
指令中的操作数的类型
类型
立即数
寄存器
存储器
表征参加操作的数据本身
表征数据存放的地址

## Slide 10
3.1 指令系统的一般概念
立即数操作数
立即数本身是参加操作的数据，可以是8位或16位，只能作为源操作数。
例：MOV AX，1234H
MOV BL，22H
立即数是运算数据本身，无地址含义，故无法作为目标操作数

## Slide 11
3.1 指令系统的一般概念
寄存器操作数
参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，可以是16位或8位。
例：
  MOV AX，BX
  MOV DL，CH

## Slide 12
3.1 指令系统的一般概念
存储器操作数
参加运算的数存放在存储器的某个单元中
表现形式：[ ]
寄存器或常数形式
寻找存储器操作数的关键是确定数据在内存中的存放地址

## Slide 13
3.1 指令系统的一般概念
存储器操作数例
例：
  MOV AL，[1200H]
  MOV AX，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇

## Slide 14
3.1 指令系统的一般概念
指令字长与机器字长
指令字长
A
  由操作码的长度、操作数地址长度、操作数个数决定；
机器字长
B
  计算机能够直接处理的二进制数的位数。

## Slide 15
3.1 指令系统的一般概念
指令的执行速度
指令的字长影响指令的执行速度
(8086/8088常用指令的执行时间见附录C.1）
对不同的操作数，指令执行的时间不同：
慢 快
立即数
寄存器
存储器

## Slide 16
3.2
寻址方式
主要内容

## Slide 17
3.2 寻址方式
寻址方式
寻址
方式
寻找转移地址的方法
寻找操作数所在地址的方法

## Slide 18
3.2 寻址方式
寻址方式
  由指令直接给出
  寄存器
  内存单元
  指令直接给出的方式
  存放于寄存器中的寻址方式
  存放于存储器中的寻址方式
操作数可能的来源或存放处
寻找操作数所在地址的方法可以有三种大类型

## Slide 19
3.2 寻址方式
立即寻址
指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身
例：MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
MOV
代码段
┇
立即寻址仅适合于源操作数

## Slide 20
3.2 寻址方式
寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中。
例：MOV AX，BX
AX
BX

## Slide 21
3.2 寻址方式
直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址
  默认在数据段
例：MOV AX，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL

## Slide 22
3.2 寻址方式
直接寻址
CH CL
22H
11H
┇
注意点：
  存储器操作数的长度由指令中另一个操作数的长度决定。
  例：
    MOV [1234H]，CX
    MOV CL， [1234H]
1234H

## Slide 23
3.2 寻址方式
直接寻址
注意点（续）：
  直接寻址方式下，操作数的段地址默认为数据段，但允许段重设，即由指令定义段，说明数据存放在其他逻辑段中。
    例：MOV AX，ES：[1200H]
    这种情况称为段超越，所加的段寄存器叫段前缀。

## Slide 24
3.2 寻址方式
寄存器间接寻址
参与操作的数据存放在内存中，其偏移地址为指令中寄存器的内容。
例：
  MOV BX，1200H
  MOV AX，[BX]
BX的值即为数据存放处的偏移地址

## Slide 25
3.2 寻址方式
寄存器间接寻址
MOV BX，1200H
MOV AX，[BX]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV
例：

## Slide 26
3.2 寻址方式
寄存器间接寻址
由寄存器间接给出操作数的偏移地址；
01
BX，BP，SI，DI
存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器，它们可以是：
02
偏移地址长度均为16位，故间址寄存器必须是16位寄存器。
03
操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
04
BX，SI，DI
默认在数据段（DS）
BP
默认在堆栈段（SS）
注意点

## Slide 27
3.2 寻址方式
寄存器相对寻址
例：
MOV BX ，220H
MOV CL，[BX+5]
MOV AX，[BX+DATA]
或：MOV AX，[BX]DATA
或：MOV AX，[BX]+DATA
格式例：
操作数的偏移地址为寄存器的内容加上一个位移量（常量）
可以使用的寄存器为：BX、BP、SI和DI
DATA可以放在BX之前

## Slide 28
3.2 寻址方式
基址-变址寻址
一个基址寄存器的内容 + 一个变址寄存器的内容；
基址寄存器为BX，默认在数据段
基址寄存器为BP，默认在堆栈段
操作数的偏移地址为
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定
基址变址寻址方式与相对寻址方式一样，主要用于一维数组操作。

## Slide 29
3.2 寻址方式
基址-变址寻址
执行下列程序段：
  MOV SI，1100H
  MOV BX，SI
  MOV AX，[SI+BX]
22H
11H
2200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
例：

## Slide 30
3.2 寻址方式
隐含寻址
指令中隐含了一个或两个操作数的地址，即操作数在默认的地址中。
例：
  MUL BL
AX
指令执行:
  AL×BL

## Slide 31
3.2 寻址方式
寻址方式中的几点注意事项
注意事项
立即寻址只适合于源操作数；
指令中的操作数若为[ ]形式，则表示操作数为存储器操作数。即：
  要寻找的数据在内存中
  该数据在内存中的存放地址为按寻址方式计算
使用寄存器来指示存储器单元的寄存器只有4个
  BX，SI，DI，BP
  只有使用BP时默认的段为堆栈段，其他为数据段，可以使用段前缀来改变默认的段。

## Slide 32
3.2 寻址方式
存储器操作数寻址方式中地址形成小结
直接寻址
寄存器间接寻址
基址变址寻址
寄存器相对寻址
SI
DI
BX
BP
位移量
BX
BP
SI
DI
偏移地址
20位物理地址
ES
CS
DS
SS
×16
EU
BIU
基址变址相对寻址

## Slide 33
3.3
8086指令系统
主要内容

## Slide 34
3.3 掌握内容
01.
指令码的含义
02.
指令对操作数的要求
03.
指令对标志位的影响
指令执行是否影响标志位
对加、减运算，需明确指令执行如何影响标志位
04.
指令的功能

## Slide 35
3.3 8086指令系统
8086指令系统
从功能上包括六大类
处理器控制
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制

## Slide 36
3.3 8086指令系统
数据传送指令
标志位操作
通用数据传送
输入输出
地址传送
数据传送指令

## Slide 37
3.3 8086指令系统
通用数据传送
1
2
3
4
5
一般数据传送指令
查表转换指令
交换指令
堆栈操作指令
字位扩展指令
特点：
  该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 38
3.3 8086指令系统
一般数据传送指令
一般数据传送指令 MOV
操作
举例
格式
MOV dest，src
src dest
MOV AL，BL

## Slide 39
3.3 8086指令系统
数据传送指令使用上的注意
两操作数长度必须相同；
存储单元之间不能直接传送；
段寄存器CS只能作源操作数，段寄存器之间不能直接传送；
在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
FLAGS寄存器一般不作为操作数在指令中出现。
MOV指令不影响标志位
注意

## Slide 40
3.3 8086指令系统
数据传送指令的传送方向示意图
立即数
存储器
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP DI SI
段寄存器
DS ES SS
CS

## Slide 41
3.3 8086指令系统
一般数据传送指令例
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[SI]05H
  MOV [BX][BP]，BX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，[SI]
√
×
×
×
×
×
Notes: MOV [BX][BP]，BX 两个基址寄存器不能一起使用
MOV DS，1000H 立即数不能送往段寄存器
MOV DX，09H 字节操作数送往字寄存器
MOV [1200]，[SI] 源和目的操作数不能都是存储器

## Slide 42
3.3 8086指令系统
一般数据传送指令应用例
将符号“*”的ASCII码2AH送入内存数据段1010H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改计数值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1073H
100B
1010H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH

## Slide 43
3.3 8086指令系统
一般数据传送指令应用例
程序段：
MOV DI，1010H
MOV CX，100
MOV AL，’*’
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 44
3.3 8086指令系统
上段程序在代码段中的存放形式
设CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B81010 MOV DI，1010H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 45
3.3 8086指令系统
数据段中的分布
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1070 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 46
3.3 8086指令系统
堆栈操作指令
掌握
有关堆栈的概念
栈顶、栈首、栈底
堆栈指令的操作原理
执行过程，执行结果

## Slide 47
3.3 8086指令系统
堆栈操作的原则
操作原则
先进后出
以字为单位
堆栈操作指令的操作数必为16位
堆栈指令对操作数的要求：
不能是立即数；
可以是16位寄存器或存储器1个字单元；
若为存储器操作数，需要声明操作数的字长。

## Slide 48
3.3 8086指令系统
堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
  格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
  格式: POP OPRD
16位寄存器或
存储器字单元
16位寄存器或
存储器字单元

## Slide 49
3.3 8086指令系统
压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP - 2 → SP
  操作数高字节 → (SP+1)
  操作数低字节 → (SP)
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 50
3.3 8086指令系统
压栈指令的操作示例
MOV AX，1234H
MOV SP，1200H
PUSH AX
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 51
3.3 8086指令系统
出栈指令POP
指令执行过程：
(SP)操作数低字节
(SP+1)操作数高字节
SP ← SP+2
弹出
弹出
┇
SP
SP
高8位
低8位

## Slide 52
3.3 8086指令系统
出栈指令的操作示例
执行 POP AX
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
POP
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 53
3.3 8086指令系统
堆栈操作指令说明
指令的操作数必须是16位；
01.
操作数可以是寄存器或存储器字单元，但不能是立即数；
02.
不能从栈顶弹出一个字给CS；
03.
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
04.
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。
05.

## Slide 54
3.3 8086指令系统
堆栈操作指令例
MOV AX，1234H
MOV SP，AX
MOV BX，5678H
MOV [BX]，AH
MOV [BX+1]，BL
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
如此，会使AX和BX的内容互换
78H
12H
┇
5678H
5679H
1234H
12H
34H
56H
78H
12H
78H
入栈后

## Slide 55
3.3 8086指令系统
交换指令
交换指令
格式：
XCHG REG/MEM，MEM/REG
说明：
两操作数必须有一个是寄存器操作数
不允许使用段寄存器。
例：
XCHG AX，BX
XCHG [2000]，CL

## Slide 56
3.3 8086指令系统
查表指令
查表指令
格式：
XLAT
说明：
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为BX和AL。
用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量， BX+AL得到要查找元素的偏移地址
操作：
将BX+AL所指单元的内容送AL

## Slide 57
3.3 8086指令系统
查表指令例
数据段中存放有一
张ASCII码转换表，
设首地址为2000H，
现欲查出表中第11
个代码的ASCII码
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 58
3.3 8086指令系统
查表指令例
执行后：
可用如下指令实现：
还可用其他方法实现，如：
MOV BX，2000H ；BX←表首地址
MOV AL，11 ；AL←序号
XALT ；查表转换
AL = 42H
MOV BX，0BH
MOV AL，[BX+2000H]

## Slide 59
3.3 8086指令系统
字位扩展指令
将有符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX或者AX与DX

## Slide 60
3.3 8086指令系统
字节到字的扩展指令
格式：
CBW
操作：
规则：
将AL的符号位扩展到AH
若AL最高位=1，则执行后AH=FFH
若AL最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 61
3.3 8086指令系统
字到双字的扩展指令
格式：
CWD
操作：
规则：
将AX符号位扩展到DX
若AX最高位=1，则执行后DX=FFFFH
若AX最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 62
3.3 8086指令系统
字位扩展指令例
判断以下指令执行结果：
MOV AL，44H
CBW
MOV AX，0AFDEH
CWD
MOV AL，86H
CBW

## Slide 63
3.3 8086指令系统
输入输出指令
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求
掌握

## Slide 64
3.3 8086指令系统
输入输出指令
输入输出指令
指令功能
指令格式
专门面向I/O端口操作的指令
输入指令：IN acc，PORT
输出指令：OUT PORT，acc
PORT为端口地址，acc为累加器AL或AX

## Slide 65
3.3 8086指令系统
指令寻址方式
直接寻址
端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
可寻址256个端口。
间接寻址
端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
可寻址64K个端口。
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。

## Slide 66
3.3 8086指令系统
I/O指令例
IN AX，80H
MOV DX，2400H
IN AL，DX
OUT 35H ，AX

## Slide 67
3.3 8086指令系统
地址传送指令
取偏移地址指令LEA
装地址指针指令：
LDS和LES

## Slide 68
3.3 8086指令系统
取偏移地址指令LEA
01
操作：
将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器
02
当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，须使用该指令。
03
格式：
LEA REG，MEM
04
指令要求：
源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数必须是16位通用寄存器，通常是间址寄存器。
符号地址

## Slide 69
3.3 8086指令系统
例：比较指令 MOV BX，[23H]与LEA BX，[23H]
093A0H
093C3H
45H
093A
DS
23H
0023
BX
…...
…...
…...
…...
…...
…...
093A0H
093C3H
45H
0AH
093A
DS
23H
0A45H
BX
MOV BX, [23H]
LEA BX，[23H]

## Slide 70
3.3 8086指令系统
又例如：
比较下列指令：
MOV SI，DATA1
LEA SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
符号地址
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
执行结果：SI=1234H
执行结果：SI=DATA1
执行结果：BX=7788H
执行结果：BX=1100H

## Slide 71
3.3 8086指令系统
LEA指令在程序中的应用示例
将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 72
3.3 8086指令系统
LEA指令在程序中的应用示例
开 始
取源地址到地址指针
取目标地址到指针
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y
结束

## Slide 73
3.3 8086指令系统
LEA指令在程序中的应用示例
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT： MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
HLT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 74
3.3 8086指令系统
装入地址指针指令LDS和LES
格式：
LDS DEST，SRC
LES DEST，SRC
DEST
任意一个16位通用寄存器。
SRC
必须是一个存储器操作数。
作用
把SRC存储单元开始的4个字节单元的内容送入DEST通用寄存器和段寄存器DS（LDS指令）或ES（LES指令）。
其他
低字单元内容为偏移量送通用寄存器，高字单元内容为段基值送DS或ES。

## Slide 75
3.3 8086指令系统
装入地址指针指令LDS和LES
例：LDS SI，TABLE[BX]
设 TABLE的值为0A02H, (BX)=34H,(DS)=2030H
指令执行前
SI
2030
DS
0034
BX
0A
C5
B7
02
20D36H
操作码
位移量
20300H
50
20
00
30
….
….
….
….
0A36H
指令执行后
SI
5030
DS
0034
BX
0A
C5
B7
02
20D36H
操作码
位移量
20300H
50
20
00
30
….
….
….
….
0A36H
0020

## Slide 76
3.3 8086指令系统
标志位操作指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH和FLAGS
隐含操作数FLAGS和堆栈单元

## Slide 77
3.3 8086指令系统
LAHF，SAHF
LAHF
操作：将FLAGS的低8位装入AH
SF
PF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0
SAHF:执行与LAHF相反的操作

## Slide 78
3.3 8086指令系统
PUSHF，POPF
PUSHF/POPF
针对FLAGS的堆栈操作指令
将标志寄存器压栈或从堆栈弹出

## Slide 79
3.3 8086指令系统
算术运算类指令
除法指令
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
算术运算类指令
算术运算指令的执行大多对状态标志位会产生影响

## Slide 80
3.3 8086指令系统
加法指令
01
03
02
加法
指令
带进位位的加法指令ADC
普通加法指令ADD
加1指令INC
加法指令对操作数的要求与MOV指令相同

## Slide 81
3.3 8086指令系统
ADD指令
格式
ADD OPRD1，OPRD2
操作
OPRD1+OPRD2 OPRD1
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 82
3.3 8086指令系统
ADD指令例
ADD指令例
MOV AL，78H
ADD AL，99H
指令执行后6个状态标志位的状态
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 83
3.3 8086指令系统
ADC指令
格式
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
操作
OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
注意：CF是该指令执行前的值
ADC指令常用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。

## Slide 84
3.3 8086指令系统
ADC指令应用例
ADC指令应用例
求两个大数的和，两个数的长度都为20字节。
LEA SI，M1
LEA DI，M2
MOV CX，20
CLC ；使CF=0
NEXT ：MOV AL，[SI]
ADC [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ NEXT
HLT
┇
┇
┇
M1
12H
94H
M2
80H
14H
为什么要用ADC?

## Slide 85
3.3 8086指令系统
INC指令
格式
INC OPRD
操作
OPRD+1 OPRD
注意：INC指令执行不影响CF标志
常用于在程序中修改地址指针
不能是段寄存器或立即数

## Slide 86
3.3 8086指令系统
减法指令
普通减法指令SUB
01
02
03
04
05
带借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 87
3.3 8086指令系统
SUB指令
格式
SUB OPRD1，OPRD2
操作
OPRD1- OPRD2 OPRD1
对标志位的影响与ADD指令同

## Slide 88
3.3 8086指令系统
SBB指令
说明
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
操作
OPRD1- OPRD2- CF OPRD1

## Slide 89
3.3 8086指令系统
DEC指令
格式
DEC OPRD
操作
OPRD - 1 OPRD
指令对操作数的要求与INC相同
指令常用于在程序中修改计数值

## Slide 90
3.3 8086指令系统
DEC指令例
DEC指令例
MOV AL，10H
LOP： DEC AL JNC LOP
上述程序段中，是一个错误应用DEC指令的例子，错误地使用了CF标志位，DEC指令不影响CF标志。
MOV BL，2
NEXT1 ：MOV CX，0FFFFH
NEXT2： DEC CX
JNZ NEXT2 ; ZF=0转NEXT2
DEC BL
JNZ NEXT1 ; ZF=0转NEXT1
HLT ; 暂停执行
应用程序示例

## Slide 91
3.3 8086指令系统
NEG指令
格式
NEG OPRD
操作
0 - OPRD OPRD
用0减去操作数，相当于对该操作数求补，但不是补码。
8/16位寄存器或存储器操作数
Notes: 结果为 -OPRD

## Slide 92
3.3 8086指令系统
对标志位的影响
01
03
02
对标志位影响
对进位标志CF的影响
只有当操作数为零时，进位标志CF被置零，其它情况都被置1
NEG指令将影响标志PF、AF、ZF、SF、CF和OF。
对溢出标志OF的影响
当字节操作数为-128（80H），或字操作数为-32768（8000H）时，结果将无变化，但溢出标志OF被置1

## Slide 93
3.3 8086指令系统
CMP指令
格式
CMP OPRD1，OPRD2
操作
OPRD1- OPRD2
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位！
用途
用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同。

## Slide 94
3.3 8086指令系统
两个数大小的比较
两个无符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由CF或ZF来判断
    若 AX > BX
    若 AX < BX
    若 AX = BX
另外，有专门的判断转移指令:JA/JAE/JB/JBE
CF=0
CF=1
ZF=1

## Slide 95
3.3 8086指令系统
两个数大小的比较
两个带符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
  OF和SF状态相同 AX > BX
  OF和SF状态不同 AX < BX
另外，有专门的判断带符号数大小的指令：
JG/JGE/JL/JLE

## Slide 96
3.3 8086指令系统
CMP指令例
举例
LEA BX，MAX
LEA SI，BUF
MOV CL，20
MOV AL，[SI]
NEXT：INC SI
CMP AL，[SI]
JNC GOON ；CF=0转移
MOV AL, [SI]
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [BX]，AL
HLT

## Slide 97
3.3 8086指令系统
程序功能
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在20个无符号数中找最大的数，并将其存放在MAX单元中。

## Slide 98
3.3 8086指令系统
乘法指令
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
注意点：
乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX；
若运算结果的高半部分是无效数值，则OF=CF=0，否则OF=CF=1。

## Slide 99
3.3 8086指令系统
无符号数乘法指令
OPRD提供乘法运算的一个操作数，只能是寄存器或存储器操作数。
指令的另一操作数隐含使用AL或AX寄存器。
结果存放在AX(字节运算)或DX：AX(字乘法)中。
指令格式：MUL OPRD
字节运算：AX<=(AL) ×(OPRD)
字运算 ：DX:AX<= (AX)×(OPRD)
MUL只对CF和OF标志产生有效影响,其他标志位的值不确定。
若结果的AH（字节运算）或DX（字运算）为全0，则CF=OF=0，否则 CF=OF=1。

## Slide 100
3.3 8086指令系统
带符号数乘法指令IMUL
IMUL的功能除了操作数是带符号外，其余与MUL指令相同。
指令格式：IMUL OPRD
对标志位的影响：若乘积的高半部（AH或DX）是低半部的符号扩展(不是有效数值)，则CF=OF=0 。否则CF=OF=1 。

## Slide 101
3.3 8086指令系统
举例
例如，对于字节乘法：
01
02
03
04
05
若乘积的(AH)=11111111，且AL最高位为1，表示符号扩展, 则CF=OF=0；
若乘积的(AH)=00000000，且AL最高为0，表示符号扩展, 则CF=OF=0；
若乘积的(AH)=11111111，但AL最高位为0，不是符号扩展, 则CF=OF=1；
若乘积的(AH)=11111110，不是符号扩展, 则CF=OF=1；
若乘积的(AH)=00000010，不是符号扩展, 则CF=OF=1。

## Slide 102
3.3 8086指令系统
除法指令
01
无符号除法指令
格式：DIV OPRD
02
有符号除法指令
格式：IDIV OPRD

## Slide 103
3.3 8086指令系统
除法指令的操作
1
2
执行：AX/OPRD
结果：AL=商 AH=余数
  执行： DX:AX/OPRD
  结果：AX=商 DX=余数
若OPRD是字节数
若OPRD是双字节数
除法指令常与字节扩展CBW或字扩展指令CWD配合使用。
指令要求被除数是除数的双倍字长

## Slide 104
3.3 8086指令系统
十进制数的表示—BCD码
BCD码分为两种格式：
压缩型（组合型、装配型）
非压缩型（非组合型、拆散型）
计算机中采用BCD码来表示十进制数。BCD码就是使用四位二进制数表示一位十进制数。

## Slide 105
3.3 8086指令系统
举例
压缩型：一个字节表示两个BCD码，即两位十进制数。
例如：0010 0011 表示十进制数的23
非压缩型：一个字节的低四位表示一个BCD码，而高四位对所表示的十进制数没有影响，常为0000或0011。
例如：0000 1001与0011 1001都是十进制数9的非压缩型BCD码

## Slide 106
3.3 8086指令系统
十进制数(BCD码)的运算有两种方法
数制转换:
先把十进制数转换为二进制数,再用二进制运算指令进行运算。最后将结果由二进制数转换为十进制数(BCD码)。
用BCD码处理指令：
直接进行十进制数运算。它又有两种方法：
指令系统提供专门实现BCD码运算的加、减、乘、除运算指令。
先用二进制数的加、减、乘、除运算指令对BCD码运算，再用BCD码调整指令对结果校正。--8086就是用这种

## Slide 107
3.3 8086指令系统
BCD码调整指令
01
02
03
04
共6条（详见教材表3-3）:
DAA，AAA，DAS，AAS，AAM，AAD
都是隐含寻址方式，隐含的操作数是:
AL 或者 AX（AL与AH）
不能单独使用，要与相应的算术运算指令配合使用；加、减、乘、除指令。
执行结果为压缩BCD码或非压缩BCD码表示的十进制数。