## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第3章 指令系统（二）
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
3.4
逻辑运算和移位指令
主要内容

## Slide 3
3.4 逻辑运算和移位指令
指令类型
逻辑运算
A
  与
  或
  非
  异或
  测试
移位操作
B
  非循环移位
  循环移位

## Slide 4
3.4 逻辑运算和移位指令
逻辑运算
1
2
3
除“非”运算指令 外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0
“非”运算指令要求操作数不能是立即数；
逻辑运算指令对操作数的要求大多与MOV指令相同。
Notes: SF、PF、ZF和当前结果数有关。CF、OF必为0 AF不确定

## Slide 5
3.4 逻辑运算和移位指令
“与”指令
格式
AND OPRD1，OPRD2
操作
两操作数按位相“与”，结果送目标地址。

## Slide 6
3.4 逻辑运算和移位指令
“与”指令的应用
01
03
02
应用
使目标操作数的某些位不变，某些位清零
AND AL，0FH
实现两操作数按位相与的运算
AND BL，[SI]
在操作数不变的 情况下使CF和OF清零
AND AX，AX

## Slide 7
3.4 逻辑运算和移位指令
“与”指令应用例
从地址为3F8H端口（状态端口）中读入一个字节数，如果该数 bit1位为1，则将DATA为首地址的一个字输出到38FH端口（数据端口），否则就不能进行数据传送。
编写实现该功能的程序段。

## Slide 8
3.4 逻辑运算和移位指令
“与”指令应用例
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 9
3.4 逻辑运算和移位指令
“与”指令应用例
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WAIT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 10
3.4 逻辑运算和移位指令
“或”运算指令
格式
OR OPRD1，OPRD2
操作
两操作数按位相“或”，结果送目标地址

## Slide 11
3.4 逻辑运算和移位指令
“或”指令的应用
01
03
02
应用
使某些位不变，某些位置“1”
OR CL，0FH
实现两操作数 相“或”的运算
OR AX，[DI]
在不改变操作数的情况下使OF=CF=0
OR AX，AX

## Slide 12
3.4 逻辑运算和移位指令
“或”指令的应用
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移

## Slide 13
3.4 逻辑运算和移位指令
“或”指令的应用
将一个二进制数9变为字符‘9’
如何实现？
Notes: 9的ASCII码 039H

## Slide 14
3.4 逻辑运算和移位指令
“非”运算指令
格式
NOT OPRD
操作
操作数按位取反再送回原地址
指令中的操作数不能是立即数
指令的执行对标志位无影响
例
NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 15
3.4 逻辑运算和移位指令
“异或”运算指令
格式
XOR OPRD1，OPRD2
操作
两操作数按位相“异或”，结果送目标地址
例
XOR BL，80H ;将BL的最高位变反
XOR AX，AX
Notes: XOR AX，AX AX置0

## Slide 16
3.4 逻辑运算和移位指令
“测试”指令
TEST OPRD1，OPRD2
操作
执行“与”运算，运算的结果影响标志位，但不送回目标地址。
应用
常用于测试某些位的状态
格式

## Slide 17
3.4 逻辑运算和移位指令
例
从地址为3F8H的端口中读入一个字节数，当该数的 bit1， bit3， bit5位同时为1时，可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数据传送。
编写实现该功能的程序段。

## Slide 18
3.4 逻辑运算和移位指令
源程序代码
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WAIT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX
TEST AL，02H
JZ WAIT ；ZF=1转移
TEST AL，08H
JZ WAIT
TEST AL，20H
JZ WAIT

## Slide 19
3.4 逻辑运算和移位指令
移位指令
循环移位指令
非循环移位指令
移位
指令
注：
移动次数一般用CL来指定；
若只移位1次，也可以在指令中直接写常数“1”。

## Slide 20
3.4 逻辑运算和移位指令
非循环移位指令
算术右移SAR
逻辑左移SHL
算术左移SAL
逻辑右移SHR
分类

## Slide 21
3.4 逻辑运算和移位指令
算术左移和逻辑左移
  SAL OPRD，1
  SAL OPRD，CL
  SHL OPRD，1
  SHL OPRD，CL
算术左移指令
逻辑左移指令
有符号数
无符号数

## Slide 22
3.4 逻辑运算和移位指令
算术左移和逻辑左移
CF
0
0
最高位
SAL
CF
0
0
最高位
SHL
大家发现这两条指令有什么差别？
相同！
其实在指令系统中它们是同一条指令,正负数算术左移与逻辑左移结果一样
Notes: 移位后最高位和CF标志位不一致则OF置1

## Slide 23
3.4 逻辑运算和移位指令
算术右移和逻辑右移
  SAR OPRD，1
  SAR OPRD，CL
  SHR OPRD，1
  SHR OPRD，CL
算术右移指令
逻辑右移指令
有符号数
无符号数

## Slide 24
3.4 逻辑运算和移位指令
算术右移和逻辑右移
0
最高位
CF
0
SHR
OPRD
0
最高位
CF
SAR
OPRD
不变

## Slide 25
3.4 逻辑运算和移位指令
逻辑右移例
MOV AL，6AH
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
0 1 1 0 1 0
AL
1
0
0
0 0 1 1 0 1 0 1
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
1
0
移动1次
移动2次
移动前

## Slide 26
3.4 逻辑运算和移位指令
非循环移位指令的应用
左移可实现乘法运算,右移可实现除法运算
指令SAL和SAR当移位次为n时，其作用分别相当于乘以2n和除以2n
例5 设AX中存放一个带符号数，若要实现(AX)52，可由以下几条指令完成。 MOV DX，AX SAL AX，1 SAL AX，1 ADD AX，DX SAR AX，1

## Slide 27
3.4 逻辑运算和移位指令
循环移位指令
  左移 ROL
  右移 ROR
  左移 RCL
  右移 RCR
不带进位位的循环移位(小循环)
带进位位的循环移位（大循环）
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 28
3.4 逻辑运算和移位指令
不带进位位的循环移位
CF
CF
ROL：
ROR：

## Slide 29
3.4 逻辑运算和移位指令
带进位位的循环移位
CF
CF
RCL：
RCR：

## Slide 30
3.4 逻辑运算和移位指令
循环移位指令的应用
01
03
02
应用
高位部分和低位部分的交换；
用于对某些位状态的测试；
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。
P130例3-34
P130例3-35

## Slide 31
3.4 逻辑运算和移位指令
多字节单元数据联合移位例子
例 下面程序段对从存储单元M开始的三字数据执行左移一位。 SAL M，1 RCL M+2，1 RCL M+4，1
0
CF
M
字单元
SAL M,1（第一步）
CF
M+2字单元
RCL M+2,1
（第二步）
CF
M+4字单元
RCL M+4, 1
（第三步）

## Slide 32
3.4 逻辑运算和移位指令
移位指令应用例子
将1000H开始存放的4个压缩BCD码转换为ASCII码存放到3000H开始的单元中去。
┇
┇
12H
34H
56H
78H
┇
1000H
3000H

## Slide 33
3.4 逻辑运算和移位指令
实现程序
MOV SI,1000H
MOV DI,3000H
MOV CX,4
Next：MOV AL,[SI]
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
MOV AL,BL
PUSH CX
MOV CL,4
SHR AL,CL
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
INC SI
POP CX
DEC CX
JNZ Next
HLT

## Slide 34
3.4 逻辑运算和移位指令
作业
第三章补充习题：3.8,3.9(2),(3),(6),(7)

## Slide 35
3.5
串操作指令
主要内容

## Slide 36
3.5 串操作指令
串操作指令说明
01
03
02
说明
可实现存储器到存储器的数据传送；
针对数据块或字符串的操作；
待操作的数据串称为源串，目标地址称为目标串。

## Slide 37
3.5 串操作指令
串操作指令的特点
源串地址由DS:[SI]提供，目的串由ES:[DI]提供。
01.
源串允许段重设，目的串不允许段重设。
02.
每次只处理串中的一个单元(字或字节)，并自动修改SI和(或)DI，使其指向下一个单元。
03.
地址修改方向由DF标志位决定：
DF=0
DF=1
04.
指令前面可加上自动重复前缀，实现自动重复执行串操作，重复执行次数由CX指定。
05.
增地址方向；
减地址方向；

## Slide 38
3.5 串操作指令
重复前缀
REP
若CX≠0 则重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0且
ZF=1
CX≠0且
ZF=0
条件重复
无条件重复
重复
前缀
不是独立指令，配合串操作指令使用

## Slide 39
3.5 串操作指令
串操作指令
串传送 MOVS
01
02
03
04
05
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS
注意：串操作指令中可以出现两个存储器操作数。
这是与其他指令不同的地方。

## Slide 40
3.5 串操作指令
串操作指令流程(以传送操作为例)
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向
DS:SI
ES:DI
CX
DF
完成的操作

## Slide 41
3.5 串操作指令
串传送指令
格式
MOVS OPRD1，OPRD2
MOVSB
MOVSW
说明
串传送指令不影响标志位
串传送指令常与无条件重复前缀连用
能否与条件重复前缀连用？

## Slide 42
3.5 串操作指令
串传送指令的应用例子
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从内存的一个区域送到另一个区域的程序段。
P110例3-12，是用MOV指令实现

## Slide 43
3.5 串操作指令
串传送指令例
用串传送指令实现200个字节数据的传送：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REP MOVSB
HLT
Notes: CLD DF置0
STD DF置1

## Slide 44
3.5 串操作指令
串比较指令
格式
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
说明
执行OPRD1-OPRD2,不送结果。
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
重复前缀的操作对标志位不影响

## Slide 45
3.5 串操作指令
串比较指令使用例子
比较两组200个字节数据，找出第一个不同数据放入AL，其地址放入BX
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
JZ STOP
;没有找到一个不同
DEC SI
；指针已指向下一个单元，应
回退，所以减一
MOV AL，[SI]
MOV BX，SI
STOP：HLT

## Slide 46
3.5 串操作指令
串扫描指令
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
说明
执行与AX(或AL)-OPRD，结果不保存，只影响标志寄存器。
格式

## Slide 47
3.5 串操作指令
串扫描指令的应用
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。
说明
教材p133例3-38

## Slide 48
3.5 串操作指令
串装入（AL/AX）指令
LODS OPRD
LODSB
LODSW
操作
对字节：
对 字：
格式
[DS:SI]
[DS:SI]
AL
AX

## Slide 49
3.5 串操作指令
串装入指令
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加 器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。

## Slide 50
3.5 串操作指令
指令类型
STOS OPRD
STOSB
STOSW
操作
对字节：
对 字：
格式
[ES:DI]
[ES:DI]
AL
AX

## Slide 51
3.5 串操作指令
指令类型
1
2
常用于将内存某个区域置同样的值:如清零，置同一个值
此时：
将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）；
确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）；
使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送。

## Slide 52
3.5 串操作指令
串存储指令例
将内存某单元清零
说明
教材P135例3-40

## Slide 53
3.5 串操作指令
串操作指令应用注意事项
需要定义附加段
目标操作数必须在附加段
01.
需要设置数据的操作方向
确定DF的状态
02.
源串和目标串指针分别为SI和DI
03.
串长度值必须由CX给出
04.
注意重复前缀的使用方法
传送类指令前加无条件重复前缀
串比较类指令前加条件重复前缀，但前缀不影响ZF状态
05.

## Slide 54
3.6
程序控制指令
主要内容

## Slide 55
3.6 程序控制指令
中断控制
转移指令
循环控制
过程调用
内容

## Slide 56
3.6 程序控制指令
程序的执行方向
01
03
02
说明
决定程序执行方向的因素：
CS，IP，它们决定了从哪里取指令，也即程序执行顺序或方向。
程序控制类指令的本质：
控制程序的执行方向
控制程序执行方向的方法：
修改CS 和IP ，则程序转向另一个代码段执行；即段间
仅修改IP，则程序将改变当前的执行顺序，转向本代码段内其它某处执行；即段内

## Slide 57
3.6 程序控制指令
转移指令
转移指令修改指令指针IP的值或修改段寄存器CS及指令指针IP的值，实现程序的转移。
无条件转移指令
有条件转移指令
  在满足一定条件的情况下才转移到目标地址
  无条件转移到目标地址，执行新的指令

## Slide 58
3.6 程序控制指令
无条件转移指令
格式：
JMP OPRD
目标地址
段内转移：与JMP在同一代码段
段间转移：与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移

## Slide 59
3.6 程序控制指令
无条件段内转移
转移的目标地址在当前代码段内，段地址不改变，仅改变IP。
即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移
常数、标号，如：1000H, label

## Slide 60
3.6 程序控制指令
段内直接转移
转移的目标地址由指令直接给出,如：常数、标号
格式
说明
JMP Label

## Slide 61
3.6 程序控制指令
段内直接转移示图
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
JMP Label

## Slide 62
3.6 程序控制指令
段内间接转移
段内间接转移
  转移的目标地址存放在某个16位通用寄存器或存储器的某字单元中。
例1：
  JMP BX
  若：BX=1200H
  则：转移的目标地址=1200H
JMP
┇
┇
1200H
MOV
代码段

## Slide 63
3.6 程序控制指令
段内间接转移
比较以下两条指令：
1. MOV AX,[BX]
;寄存器间接寻址，DS:[BX]
2. JMP BX
;段内间接转移，CS:[BX] 指令执行后，IP=BX
JMP
┇
┇

## Slide 64
3.6 程序控制指令
段内间接转移
JMP WORD PTR[BX]
设：BX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
21H
43H
43 21
IP
指令码
注意：段内直接转移和间接转移在形成IP值的区别！
4321H
(1)
(1)
(2)

## Slide 65
3.6 程序控制指令
无条件段间转移
转移的目标地址不在当前代码段内。
目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位（双字）存储器单元给出目标地址
段间直接转移
段间间接转移

## Slide 66
3.6 程序控制指令
段间直接转移
转移的目标地址由指令直接给出
格式
说明
JMP FAR Label

## Slide 67
3.6 程序控制指令
段间直接转移示图
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
代码段2
XXH
XXH
XXH
XXH
IP
CS

## Slide 68
3.6 程序控制指令
段间间接转移
段间间接寻址
  转移的目标地址由指令中的32位存储器单元给出
例：
  JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
BX
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段

## Slide 69
3.6 程序控制指令
无条件转移指令例
(1) 2000:0100 MOV AX,1200H
(2) 2000:0103 JMP NEXT
┅
(3) 2000:0120 NEXT: MOV BX,1200H
(4) JMP BX
┅
(5) 2000:1200
两条JMP指令分别采用的是哪种寻址？

## Slide 70
3.6 程序控制指令
无条件段间间接转移指令例
MOV SI，1122H
MOV WORD PTR[SI]，0120H
ADD SI，2
MOV WORD PTR[SI]，0122H
JMP WORD PTR[SI]
JMP
1122H
┇
┇
┇
代码段
数据段
01H
22H
20H
01H
IP
CS
IP
程序是否正确?
Notes: JMP DWORD PTR[SI]

## Slide 71
3.6 程序控制指令
条件转移指令
2
1
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
条件转移指令均为直接寻址的段内短转移，即转移的位移量为8位补码表示，范围为：
-128------+127
所有的条件转移指令见教材P138表3-4.

## Slide 72
3.6 程序控制指令
条件转移指令的应用
JC/JNC
判断CF的状态。常用于比大小
几种条件转移指令的应用
JZ/JNZ
判断ZF的状态。常用于循环体的结束判断
JO/JNO
判断OF的状态。常用于有符号数溢出的判断
JP/JNP
判断PF的状态。用于判断运算结果低8位中1的个数是否为偶数
JA/JAE/JB/JBE
判断CF或CF+ZF的状态。常用于无符号数的大小比较
JG/JGE/JL/JLE
判断SF、OF和ZF的状态。常用于带符号数的大小比较
Notes: JA 大于 JAE 大于等于 JB 小于 JBE 小于等于 无符号
JG 大于 JGE 大于等于 JL 小于 JLE 小于等于 有符号
CMP指令执行后 判断 CF ZF SF标志位

## Slide 73
3.6 程序控制指令
转移指令例
统计内存数据段中以TABLE为首地址的100个8位有符号数中正数、负数和零的个数。

## Slide 74
3.6 程序控制指令
实现程序流程
将存放3种元素个数的单元清零
取首地址
设串长度
取一个字节数
正数个数加1
零元素加1
为负？
为零？
负数个数加1
N
Y
N
Y
开始
结束
实现程序见教材P139

## Slide 75
3.6 程序控制指令
循环控制指令
说明
循环范围：
以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令

## Slide 76
3.6 程序控制指令
无条件循环指令
格式
LOOP LABEL
循环条件
CX ≠ 0
操作
DEC CX ;CX-1 CX
JNZ LABEL（符号地址 ） ；CX ≠ 0则转LABEL，否则执行下条指令

## Slide 77
3.6 程序控制指令
过程调用和返回
用于调用一个子过程；
子过程由程序员预先设计并装入内存
子过程执行结束后要返回原调用处
有两个重要的概念：入口地址和断点。
调用程序
断点
入口地址
子程序

## Slide 78
3.6 程序控制指令
调用指令的执行过程
保护断点；
将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址；
子过程第1条指令的地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点，返回原程序。
将断点地址（IP或CS+IP）由堆栈弹出

## Slide 79
3.6 程序控制指令
过程调用
段内调用
段间调用
过程
调用
段间直接调用
段间间接调用
段内直接调用
段内间接调用

## Slide 80
3.6 程序控制指令
段内调用
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用前只需保护断点的偏移地址（2个字节）
格式：
CALL NEAR PROC
执行过程：
近过程名
代码段1
调用程序
被调用程序
代码段1
将断点的偏移地址压入堆栈
根据过程名找子程序入口 IP（同一CS段）

## Slide 81
3.6 程序控制指令
段内调用例
（1）CALL TIMER
（2）CALL WORD PTR[SI]
直接调用
间接调用
44H
33H
CALL
代码段
数据段
┇
设：SI=1200H
CS=6000H
1200H
执行第（2）条指令后：
6000H
CS =
3344H
IP =

## Slide 82
3.6 程序控制指令
段间调用
子过程与原调用程序不在同一代码段
先将断点的CS压栈，再压入IP。
调用前需保护断点的段基地址和偏移地址，4字节

## Slide 83
3.6 程序控制指令
段间调用例
格式：
  CALL FAR PROC
格式例：
  CALL FAR TIMER（段间直接调用）
  CALL DWORD PTR[SI]（段间间接调用）
XXH
XXH
CALL
代码段
数据段
┇
SI
XXH
XXH
CS
IP

## Slide 84
3.6 程序控制指令
段间调用例
例：
  CALL 3000H:2100H ;段间直接调用
  CALL DWORD PTR[SI] ;段间间接调用

## Slide 85
3.6 程序控制指令
返回指令
功能
从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式
RET
说明
RET指令一般位于子程序的最后。
返回指令在格式上不区分段内或段间（即1WORD或2WORD）。

## Slide 86
3.6 程序控制指令
中断指令
中断源
中断
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令
中断类型

## Slide 87
3.6 程序控制指令
中断与过程调用
中断与过程调用
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好；
响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护FLAGS内容；
调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中（即中断向量表中）。

## Slide 88
3.6 程序控制指令
中断指令（软指令）
格式：
INT n
说明：
n×4
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
存放“中断服务子程序入口地址”的存储单元的偏移地址
代码段
数据段
┇
该单元在数据段，段地址=DS
┇
说明：8086的中断向量表存放在内存最低的1K单元。

## Slide 89
3.6 程序控制指令
中断指令的执行过程
01
02
03
04
05
将FLAGS压入堆栈；
将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；（断点）
由n×4得到存放中断向量的地址；（中断向量表）
将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
转入中断服务程序。

## Slide 90
3.6 程序控制指令
中断指令的执行过程
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
1122H
6700H
68122H
MOV
代码段
数据段
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP

## Slide 91
3.6 程序控制指令
中断指令例
执行程序段：
CS IP
┇
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FA
执行INT指令后
堆栈段

## Slide 92
3.6 程序控制指令
中断指令例
执行INT 21H指令后
IP=[21Hх4] ；84H
CS==[（21Hх4+2] ;86H
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 93
3.6 程序控制指令
溢出中断指令
格式
INTO
指令执行时检查OF标志：
若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,给出一个出错标志,若OF=0,不做任何操作。
说明
INTO指令通常安排在有符号数加减运算指令之后,判断是否发生溢出,即同号相加或异号相减。
相当于
INT 4

## Slide 94
3.6 程序控制指令
中断返回指令
格式
IRET
说明
中断服务程序的最后一条指令，执行：
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 95
3.6 程序控制指令
处理器控制指令
指令
与外部设备的同步
对标志位的操作
说明见教材表3-5

## Slide 96
第3章 指令系统
本章课外自学内容
01
03
02
自学
内容
条件循环指令LOOPZ，LOOPNZ
BCD码调整指令
Pentium新增指令

## Slide 97
第3章 指令系统
结束语：
01
03
02
掌握
指令对操作数的要求及对标志位的影响；
指令的格式及意义；
指令的应用。

## Slide 98
第3章 指令系统
作业
3.2 （4）、（6）、（7）、（8）
3.3 （2）、（3）
3.9
3.11 （2）
3.15