## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第4章 汇编语言程序设计
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
01.
汇编语言基本要求
02.
常用伪指令介绍
03.
程序的段结构定义
04.
汇编语言源程序的基本框架
05.
汇编语言程序应用实例

## Slide 3
主要内容
1
2
3
本章主要介绍汇编语言程序设计中的一些基本书写格式与语法规则。
目前支持Intel 8086/8088系列微机常用的汇编程序有ASM、MASM、TASM、OPTASM等 。
不同的汇编程序有不同的汇编语言编程规定。

## Slide 4
4.1
汇编语言语句种类及其格式
主要内容

## Slide 5
4.1 汇编语言语句种类及其格式
伪指令语句
指令语句
汇编语
言语句

## Slide 6
4.1 汇编语言语句种类及其格式
指令语句
功能
每一条指令语句在汇编时都要产生一个可供CPU执行的机器目标代码，它又叫可执行语句。
格式
说明
一条指令语句最多可以包含4个字段

## Slide 7
4.1 汇编语言语句种类及其格式
指令语句
指令助记符和操作数两个字段就是前面介绍的指令
标号是可选字段，后面必须跟“：”。主要用于控制程序执行顺序。
注释字段为可选项，该字段以分号“;”开始。
  不会产生机器目标代码，它不影响程序的功能。
  注释可以加在指令的后面，也可以是整个语句行。
标号
指令助记符
操作数
注释
；
：
，
例：LABEL1：ADD AX，BX；功能为AX<=(AX)+(BX);后面的程序段
将完成一次对存储器的访问
……

## Slide 8
4.1 汇编语言语句种类及其格式
伪指令语句
说明
伪指令语句又叫命令语句,指示性语句。
伪指令本身不产生对应的机器目标代码。它指示汇编程序对其后面的指令语句和伪指令语句如何处理。
格式
其他
一条伪指令语句可以包含四个字段：

## Slide 9
4.1 汇编语言语句种类及其格式
伪指令语句
符号名、伪指令符和操作数这三个字段就构成了伪指令，是本章后面介绍的主要内容。
注释字段与指令语句相同。
符号名
伪指令符
操作数
注释
；
，

## Slide 10
4.1 汇编语言语句种类及其格式
标识符
1.字符的个数为1~31个；
2.第一个字符必须是字母、问号、@或下划线“_”这4种字符之一；
3.从第二个字符开始，可以是字母、数字、@ 、 “_”或问号“？”；
4.不能使用系统专用的保留字。
指令语句中的标号和伪指令语句中符号名统称为标识符。
标识符由若干个字符构成，构成规则：

## Slide 11
4.1 汇编语言语句种类及其格式
标识符
表达式中的运算符（如GE、EQ）以及属性操作符（如PTR、OFFSET等）
CPU中各寄存器名（如AX、CS等）
指令助记符（如MOV、ADD）
伪指令符（如SEGMENT、DB）
保留字

## Slide 12
4.2
汇编语言数据
主要内容

## Slide 13
4.2 汇编语言数据
1
2
3
一个数据由数值和属性（比如是字节数据还是字数据）两部分构成。
常用的数据形式有：常数、变量和标号。
数据：指令和伪指令语句中操作数

## Slide 14
4.2 汇编语言数据
常数
二进制数：以字母B结尾，如01001001B
八进制数：以字母O或Q结尾，如631Q 254O
十进制数：以字母D结尾，或者没有结尾字母。如2007D、2007。
十六进制数：以字母H结尾，如3FEH。
如果常数的第一个数符为字母，为了与标识符区别，必须在其前面冠以数字“0”。
常数：经过汇编后其值已完全确定，并且在程序运行过程中，其值不会发生变化。
常数的表示形式：
Notes: 十进制是隐含缺省数制

## Slide 15
4.2 汇编语言数据
常数
汇编程序在汇编源程序时，可以把实数转换为4字节、8字节或10字节的二进制数形式存放。
字符串常数：用引号（单引号或双引号）括起来的一个或多个字符，其值为这些字符的ASCII码值。
例如，字符串`ABC`的值为41H 42H 43H。在内存中的存储如图所示。
43H
42H
41H
…..
….
低地址
高地址
±整数部分• 小数部分E ±指数部分
尾数
例 2.134 E +10
实数。格式：

## Slide 16
4.2 汇编语言数据
常数在程序的使用
01
03
02
使用
在指令语句的直接寻址方式、寄存器相对寻址方式或基址变址相对寻址方式中作位移量。
  MOV BX，32H [SI]
  MOV 0ABH [BX]，CX
  ADC DX，1234H [BP][DI]
作指令语句的源操作数
  MOV AX, 0B2F0H
  ADD AH, 64H
在数据定义伪指令中使用
  DB 10H
  DW 3210H

## Slide 17
4.2 汇编语言数据
变量
变量：用来表示存放数据的存储单元，这些数据在程序运行期间可以被改变 。
1
程序中以变量名的形式来访问变量。变量名就是存放数据的存储单元地址。
2

## Slide 18
4.2 汇编语言数据
变量的定义与预置
定义变量：给变量在内存中分配一定的存储单元。也就是给这个存储单元赋与一个符号名，即变量名，同时还要将这些存储单元预置初置。
定义变量使用数据定义伪指令 DB、DW、DD、DQ和DT等

## Slide 19
4.2 汇编语言数据
变量的定义与预置
说明
其中表达式1、表达式2是给存储单元赋的初值。
举例
格式
DB ；定义字节变量
DW ；定义字变量
变量名 DD 表达式1，表达式2……；定义4字节变量
DQ ; 定义8字节变量
DT ; 定义10字节变量
VAR_DATA SEGMENT DATA1 DB 12H DATA2 DB 20H,30H DATA3 DW 5678H VAR_DATA ENDS

## Slide 20
4.2 汇编语言数据
变量的定义与预置
01
03
02
应用
偏移量属性（OFFSET）
段属性
类型属性
当变量被定义后，就具有了以下三个属性：

## Slide 21
4.2 汇编语言数据
变量的定义与预置
段属性
它表示变量存放在哪一个逻辑段中。
例如上面例子中的变量DATA1、DATA2和DATA3三个变量都存放在VAR-DATA逻辑段中。
偏移量属性（OFFSET）
表示变量所在位置与段起始点之间的字节数。
上例中，变量DATA1的偏移量为0，DATA2为1，DATA3为3。
类型属性
表示变量占用存储单元的字节数。
DB伪指令定义的变量为1字节
DW定义的变量为字（2字节）
DD定义的为双字（4字节）
DQ定义的为4字（8字节）
DT定义的为5字（10字节）
段属性和偏移量属性就构造了变量的逻辑地址

## Slide 22
4.2 汇编语言数据
在变量定义语句中给变量赋初值的形式
数值表达式
例如：DATA1 DB 32，30H
DATA1的内容为32（20H），DATA1+1单元内容为30H.
？表达式：表示可以预置任意内容
例如：DA-BYTE DB ？，？，？
表示让汇编程序分配三个字节存储单元。这些存储单元的内容的值为任意。
字符串表达式
对于DB伪指令：
字符串用引号括起来，长度不超过255个字符。
字符串的每个字符分配一个字节单元，从左到右将各字符的ASCII码以地址递增的顺序依次存放。

## Slide 23
4.2 汇编语言数据
举例
例如：STRING1 DB ‘ABCDEF’
46H
41H
42H
43H
44H
45H
STRING1
‘A’
‘B’
‘C’
‘D’
‘E’
‘F’
对于DW伪指令：可以给两个字符组成的字符串分配两个字节存储单元。
注意：两个字符的存放顺序是前一个字符放在高地址，后一字符放低地址单元。
例如：STRING2 DW ‘AB’,‘CD’,’EF’
STRING2
41H
42H
43H
44H
45H
46H
‘B’
‘A’
‘D’
‘C’
‘E’
‘F’

## Slide 24
4.2 汇编语言数据
举例
例如：STRING3 DD ‘AB’, ‘CD’
注意：DW和DD伪指令不能用两个以上字符构成的字符串赋初值，否则将出错。
41H
42H
43H
44H
0
0
0
0
STRING3
‘A’
‘B’
‘D’
‘C’
对于DD伪指令
  只能给两个字符组成的字符串分配4个字节单元。
  两个字符存放在较低地址的两个字节单元中，存放顺序与DW伪指令相同。
  而较高地址的两个字节单元存放0。

## Slide 25
4.2 汇编语言数据
在变量定义语句中给变量赋初值的形式
DUP表达式：DUP称为重复数据操作符。
使用DUP表达式的一般格式：
DB 变量名 DW 表达式1 DUP (表达式2) DD …
其中：表达式1是重复的次数，表达式2是重复的内容。
例如：DATA_A DB 10H DUP(?)
分配16个字节单元
DATA_B DB 20H DUP(‘AB’)
分配20H*2=40H个 字节，其内容为重复字符串‘AB’。

## Slide 26
4.2 汇编语言数据
在变量定义语句中给变量赋初值的形式
DUP表达式
DUP还可以嵌套使用，即表达式2又可以是一个带DUP的表达式。
例如：DATA_C DB 10H DUP(4 DUP(2),7)
重复10H个数字序列“2，2，2，2，7”，共占用10H*5=50H个字节。

## Slide 27
4.2 汇编语言数据
变量的使用
在伪指令语句中引用
在指令语句中引用
变量
使用

## Slide 28
4.2 汇编语言数据
在指令语句中引用
在指令语句中直接引用变量名就是对其存储单元的内容进行存取
例如：DA1 DB 0FEH DA2 DW 52ACH …… MOV AL,DA1 ;
将0FEH传送到AL中 MOV BX,DA2 ;
将52ACH传送到BX中

## Slide 29
4.2 汇编语言数据
在指令语句中引用
...
...
DA3
DA4
当变量出现在寄存器相对寻址或基址变址相对寻址的操作数中时，表示取用该变量的偏移量。
例如：
DA3 DB 10H DUP(?)
DA4 DW 10H DUP（1）
MOV DA3[SI]，AL
ADD DX，DA4[BX][DI]
将AL的内容送入从DA3 开始再偏移(SI)的存储单元中
将从DA4开始再偏移(BX)+(DI)的字存储单元的内容与DX的内容相加，结果送回DX中。

## Slide 30
4.2 汇编语言数据
在伪指令语句中引用
后面三条伪指令的操作数中包含了前面定义的两个变量
设上述语句所在段的段基址为0915H，NUM的偏移地址为0004H，则存储单元的分配情况如图所示。
75H
00
00
00
04
00
04
00
15H
09H
07
00
...
...
ADR3
NUM
ARRAY+0
+1
+3F
ADR1
ADR2
NUM DB 75H ARRAY DW 20H DUP(0) ADR1 DW NUM ADR2 DD NUM ADR3 DW ARRAY[2]
它表示取变量的偏移地址
取变量段基址和偏移地址。前两个字节存偏移地址，后两个字节存段基址
注意：变量不能出现在DB语句的右边，因为变量的偏移地址为16位，与DB定义的变量长度不匹配。

## Slide 31
4.2 汇编语言数据
标号
标号加在一条指令的前面，它就是该指令在内存的存放地址的符号表示，也就是指令地址的别名。
标号主要用在程序中需要改变程序的执行顺序时，用来标记转移的目的地。
  例如： MOV CX, 100 LAB: MOV AX, BX …… LOOP LAB JNE NEXT ;不为零转移 …… NEXT: ……

## Slide 32
4.2 汇编语言数据
标号的属性
段属性（SEG）
它表示该标号所代表的地址在哪个逻辑段中，即段基值。
偏移量属性（OFFSET）
它表示该标号所代表的地址在段内与段起点间的字节数，即地址的偏移量。
NEAR（近）：NEAR标号只能作段内转移，即只能是与该标号所指指令同在一个逻辑段的其它指令才能使用它。
FAR（远）：FAR标号可以被非本段的转移和调用指令使用。
距离属性（也叫类型属性）
它表示该标号可以被段内还是段间的指令调用。

## Slide 33
4.2 汇编语言数据
标号的属性
隐含方式
用LABEL伪指令给标号指定距离属性
标号的距离属性可以有两种方法来指定
当标号加在指令语句前面时，它隐含为NEAR属性。
例 SUB1：MOV AX，30H
SUB1的距离属性为NEAR，它只能被本段的转移指令和调用指令访问。
33
类型为NEAR或FAR。该语句要与指令语句连用。
格式：标号名 LABEL 类型
例如： SUB1_FAR LABEL FAR SUB1: MOV AX,30H …...
SUB1_FAR与SUB1两个标号具有相同的逻辑地址。被转移指令或调用指令使用时是指同一个入口地址。
SUB1只能被本段调用，SUB1-FAR可以被其它段的指令调用。

## Slide 34
4.2 汇编语言数据
标号的属性
34
LABEL伪指令还可用来定义变量的属性，即改变一个变量的属性，如把字变量的高低字节作为字节变量来处理。
例如：DATA_BYTE LABEL BYTE
DATA_WORD DW 20H DUP（？）
DATA_BYTE与DATA_WORD具有相同的段基址和偏移量。
DATA_BYTE可以被用来存取一个字节数据，而DATA_WORD则不能。

## Slide 35
4.3
符号定义语句
主要内容

## Slide 36
4.3 符号定义语句
符号定义语句
符号定义语句将常数或表达式等形式用某个指定的符号来表示。在8086/8088汇编语言中有两种符号定义语句。

## Slide 37
4.3 符号定义语句
等值语句
格式
符号名 EQU 表达式
功能
用符号名来表示EQU右边的表达式。后面的程序中一旦出现该符号名，汇编程序将把它替换成该表达式。
表达式可以是任何形式，常见的有以下几种情况。

## Slide 38
4.3 符号定义语句
等值语句
常数或数值表达式
地址表达式
变量、寄存器名或指令助记符
例如：COUNT EQU 5
NUM EQU COUNT+5
例如：ADR1 EQU DS：[BP+14]
ADR1被定义为在DS数据段中以BP作基址寻址的一个存储单元。
例如：CREG EQU CX；在后面的程序使用CREG就是使用CX
CBD EQU DAA；DAA为十进制调整指令。
注意：在同一源程序中，同一符号不能用EQU定义多次。
例：CBD EQU DAA
CBD EQU ADD
错误用法

## Slide 39
4.3 符号定义语句
等号语句
符号名=表达式
（等号语句与等值语句具有相同的作用。但等号语句可以对一个符号进行多次定义。）
举例
例如：CONT=5
NUM=14H
NUM=NUM+10H
错误示范
格式
CBD=DAA
……
CBD=ADD
等号语句不能为助记符定义别名
注意：等值语句与等号语句都不会为符号分配存储单元。所定义的符号没有段、偏离量和类型等属性。

## Slide 40
4.4
表达式与运算符
主要内容

## Slide 41
4.4 表达式与运算符
表达式与运算符
表达式是指令或伪指令语句操作数的常见形式。它由常数、变量、标号等通过操作运算符连接而成。
注意：任何表达式的值在程序被汇编的过程中进行计算确定，而不是到程序运行时才计算。

## Slide 42
4.4 表达式与运算符
操作运算符分类
01
02
03
04
05
分类
算术运算符
逻辑运算符
关系运算符
数值返回运算符
属性修改运算符

## Slide 43
4.4 表达式与运算符
算术运算符
+、—、＊、 / 、MOD、SHL、SHR、[ ]
1.运算符“+”和“-”也可作单目运算符，表示数的正负。
2.使用“+”、“-”、“＊”、和“/”运算符时，参加运算的数和运算结果都是整数。
3.“/”运算为取商的整数部分，而“MOD”运算取除法运算的余数。
NUM=15＊8
NUM=NUM/7
NUM=NUM MOD 3
NUM=NUM+5
NUM=-NUM-3
NUM=-NUM-NUM
例如：
；NUM=120
；NUM=17
；NUM=20
；NUM=2
；NUM=7
；NUM=-10

## Slide 44
4.4 表达式与运算符
算术运算符
4. “SHR ”和“SHL ”为逻辑移位运算符
“SHR”为右移，左边移出来的空位用0补入。
“SHL”为左移，右边移出来的空位用0补入。
注意：移位运算符与移位指令区别。
移位运算符的操作对象是某一具体的数（常数）,在汇编时完成移位操作。
而移位指令是对一个寄存器或存储单元内容在程序运行时执行移位操作。
例如
NUM=11011011B ……. MOV AX , NUM SHL 1
MOV BX , NUM SHR 2 ADD DX , NUM SHR 6
不能改成：
SHL NUM,1
左边的指令序列等效下面三条指令。
MOV AX ，110110110B MOV BX ， 00110110B ADD DX ， 3
移位运算将对象按照与AX等长的16bit数处理

## Slide 45
4.4 表达式与运算符
算术运算符
5.下标运算符“[ ]”具有相加的作用
一般使用格式：表达式1 [表达式2]
作用：将表达式1与表达式2的值相加后形成一个存储器操作数的地址。
下面两个语句是等效的。
MOV AX，DA_WORD[20H] MOV AX，DA_WORD+20H
可以用寄存器来存放下标变量
例：下面几个语句是等价的
MOV AX , ARRAY[BX][SI]; 基址变址寻址 MOV AX, ARRAY[BX+SI] MOV AX , [ARRAY+BX][SI] MOV AX , [ARRAY+SI][BX] MOV AX , [ARRAY+BX+SI]
下面是几个错误的语句。
MOV AX，ARRAY+BX+SI MOV AX，ARRAY+BX[SI] MOV AX，ARRAY+DA_WORD

## Slide 46
4.4 表达式与运算符
逻辑运算符
逻辑运算符有NOT、AND、OR和XOR等四个，它们执行的都是按位逻辑运算。
例如
MOV AX，NOT 0F0H MOV AL , NOT 0F0H MOV BL , 55H AND 0F0H MOV BH , 55H OR 0F0H MOV CL , 55H XOR 0F0H
=>MOV AX ,0FF0FH
=>MOV AL , 0FH
=>MOV BL,50H
=>MOV BH, 0F5H
=>MOV CL, 0A5H

## Slide 47
4.4 表达式与运算符
关系运算符
关系运算符包括：EQ（等于）、NE（不等于）、LT（小于）、 LE（小于等于）、GT（大于）、 GE（大于等于）
01
03
02
说明
若是常量的比较，则按无符号数进行比较；若是变量的比较，则比较它们的偏移量的大小。
关系运算符用来比较两个表达式的大小。比较的两个表达式必须同为常数或同一逻辑段中的变量。
关系运算的结果只能是“真”（全1）或“假”（全0）

## Slide 48
4.4 表达式与运算符
关系运算符例
MOV AX，0FH EQ 1111B MOV BX , 0FH NE 1111B
例1：
VAR DW NUM LT 0ABH
该语句在汇编时，根据符号常量NUM的大小来决定VAR存储单元的值，当NUM<0ABH时，则变量VAR的内容为0FFFFH，否则VAR的内容为0。
例2
=>MOV AX ,0FFFFH
=>MOV BX, 0

## Slide 49
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
该类运算符有5个，它们将变量或标号的某些特征值或存储单元地址的一部分提取出来。

## Slide 50
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
1.SEG运算符：取变量或标号所在段的段基址。
DATA SEGMENT K1 DW 1，2 K2 DW 3，4 …… MOV AX , SEG K1 MOV BX , SEG K2
例如：
设DATA逻辑段的段基址为1FFEH，则两条传送指令将被汇编为：
MOV AX ，1FFEH MOV BX ，1FFEH

## Slide 51
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
2.OFFSET运算符：该运算符的作用是取变量或标号在段内的偏移地址。
例如：
DATA SEGMENT VAR1 DB 20H DUP(0) VAR2 DW 5A49H ADDR DW VAR2 ……. MOV BX，VAR2； MOV SI , OFFSET VAR2 MOV DI, ADDR MOV BP，OFFSET ADDR
;将VAR2的偏移量20H存入ADDR中
(BX)=5A49H
;(SI)=20H
;DI的内容与SI相同
;(BP)=22H

## Slide 52
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
3.TYPE运算符：取变量或标号的类型属性，并用数字形式表示。对变量来说就是取它的字节长度。
变量
BYTE 1 WORD 2 DWORD 4 QWORD 8 TWORD 10
标号
NEAR -1 FAR -2
例如：
V1 DB ‘ABCDE’ V2 DW 1234H, 5678H V3 DD V2 …… MOV AL , TYPE V1 MOV CL , TYPE V2 MOV CH , TYPE V3
经汇编后的等效指令序列如下：
MOV AL，1
MOV CL，2
MOV CH，4

## Slide 53
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
4.LENGTH运算符：该运算符用于取变量的长度。
K1 DB 10H DUP（0） K2 DB 10H，20H，30H，40H K3 DW 20H DUP（0，1，2 DUP（0）） K4 DB ‘ABCDEFGH’ ……..
如果变量是用重复数据操作符DUP说明的,则LENGTH运算取最外层DUP给定的值。
如果没有用DUP说明，则LENGTH运算返回值总是1。
MOV AL, LENGTH K1; (AL)=10H MOV BL, LENGTH K2 ; (BL)=1 MOV CX, LENGTH K3 ; (CX)=20H MOV DX, LENGTH K4 ; (DX)=1
例如
Notes: MASM中默认数字是十进制

## Slide 54
4.4 表达式与运算符
数值返回运算符
5.SIZE运算符：该运算符只能用于变量，SIZE取值等于LENGTH和TYPE两个运算符返回值的乘积。
例如，对于上面例子，加上以下指令：
MOV AL ，SIZE K1 ；（AL）=10H MOV BL，SIZE K2 ； （BL）=1 MOV CL，SIZE K3 ； （CL）=20H*2=40H MOV DL，SIZE K4 ； （DL）=1

## Slide 55
4.4 表达式与运算符
属性修改运算符
这一类运算符用来对变量、标号或存储器操作数的类型属性进行修改或指定。

## Slide 56
4.4 表达式与运算符
属性修改运算符
1.PTR运算符：将地址表达式所指定的标号、变量或用其它形式表示的存储器地址的类型属性修改为 “类型”所指的值。
类型 PTR 地址表达式
格式：
类型可以是BYTE、WORD、DWORD、NEAR和FAR。这种修改是临时的，只在含有该运算符的语句内有效。
例如：
DA_BYTE DB 20H DUP(0) DA_WORD DW 30H DUP(0) ……. MOV AX , WORD PTR DA_BYTE[10] ADD BYTE PTR DA_WORD[20], BL INC BYTE PTR [BX] SUB WORD PTR [SI], 100 JMP FAR PTR SUB1;指明SUB1不是本段中的地址

## Slide 57
4.4 表达式与运算符
属性修改运算符
2.HIGH/LOW运算符：这两个运算符用来将表达式的值分离出高字节和低字节。
HIGH 表达式
LOW 表达式
格式：
如果表达式为一个常量，则将其分离成高8位和低8位
如果表达式是一个地址（段基值或偏移量）时，则分离出它的高字节和低字节。

## Slide 58
4.4 表达式与运算符
属性修改运算符
2.HIGH/LOW运算符：这两个运算符用来将表达式的值分离出高字节和低字节。
例如：
DATA SEGMENT CONST EQU 0ABCDH DA1 DB 10H DUP （0） DA2 DW 20H DUP （0） DATA ENDS ……. MOV AH ,HIGH CONST MOV AL, LOW CONST MOV BH, HIGH (OFFSET DA1) MOV BL, LOW (OFFSET DA2) MOV CH, HIGH (SEG DA1) MOV CL, LOW (SEG DA2)
设DATA段的段基值是0926H，则指令序列汇编后的等效指令为:
MOV AH ， 0ABH MOV AL ， 0CDH MOV BH ， 00H MOV BL ， 10H MOV CH ， 09H MOV CL ， 26H

## Slide 59
4.4 表达式与运算符
属性修改运算符
2.HIGH/LOW运算符：这两个运算符用来将表达式的值分离出高字节和低字节。
注意：HIGH/LOW运算符不能用来分离一个变量、寄存器或存储器单元的内容。
下面语句中的用法是错误的。
DA1 DW 1234H …… MOV AH，HIGH DA1 MOV BH， LOW AX MOV CH，HIGH [SI]

## Slide 60
4.4 表达式与运算符
运算符的优先级
优先级别 运算符
（最高）1 LENGTH，SIZE ，圆括号 2 PTR，OFFSET，SEG，TYPE，THIS 3 HIGH，LOW 4 *，/，MOD，SHR，SHL 5 +，- 6 EQ，NE，LT，LE，GT，GE 7 NOT 8 AND （最低）9 OR，XOR

## Slide 61
4.4 表达式与运算符
运算符的优先级
02
01
03
先执行优先级别高的
运算，再算较低级别
运算；
可以用圆括号改
变运算的顺序。
相同优先级别的操作，
按照在表达式中的顺
序，从左到右进行；
汇编程序在计算表达式时的处理规则：
例如：
K1= 10 OR 5 AND 1 K2=（10 OR 5） AND 1
；结果为K1=11
；结果为K2=1

## Slide 62
4.5
程序的段结构
主要内容

## Slide 63
4.5 程序的段结构
1
2
3
在源程序中，使用伪指令来定义和使用这些逻辑段。
在程序中使用四个段寄存器CS,DS,ES和SS来访问它们。
8086/8088将内存按逻辑段进行管理，不同的逻辑段可以用来存放不同目的的内容。

## Slide 64
4.5 程序的段结构
段定义伪指令
伪指令SEGMENT和ENDS用于定义一个逻辑段。使用时必须配对，分别表示定义的开始与结束。
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [‘类别名']
…...
... ... 本段语句序列
… ...
段名 ENDS
一般格式：

## Slide 65
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
01
03
02
段名
最好选用与该逻辑段用途相关的名称。如第一个数据段为DATA1,第二个数据为DATA2等。
段名由用户自己任意选定，但要符合标识符定义规则
一对SEGMENT和ENDS前的段名必须一致。

## Slide 66
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
01
02
03
定位
类型
04
PAGE:表示该段从一个页面的边界开始存放数据
由于一个页面为256个字节，并且页面编号从0开始，因此，PAGE定位类型的段起始地址的最后8位二进制数一定为0，即以00H结尾的地址。
定位类型用于决定段的起始数据边界，即第一个可存放数据的位置（不是段基地址）。它可以有4种取值。
PARA:表示该段从一个小节的边界开始存放数据
如果用户未选定位类型，则缺省为PARA。
WORD:表示该段从一个偶数字节地址开始存放数据，即段起始数据单元地址的最后一位二进制数一定是0。
BYTE:表示该段起始数据单元地址可以是任一地址值。

## Slide 67
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
组合类型说明符用来指定段与段之间的连接关系和定位。它有六种取值选择。
01
03
02
组合
类型
PUBLIC:在满足定位类型的前提下，将与该段同名的段邻接在一起，形成一个新的逻辑段，共用一个段基址。段内的所有偏移量调整为相对于新逻辑段的段基址。
若未指定组合类型，表示本段与其它段无连接关系。在装入内存时，本段有自己的物理段，因此有自己的段基址—默认值NOTE
COMMON: 产生一个覆盖段。在多个模块连接时，把该段与其它也用COMMON说明的同名段置成相同的段基址，这样可达到共享同一存储区。共享存储区的长度由同名段中最大的段确定。

## Slide 68
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
组合类型说明符用来指定段与段之间的连接关系和定位。它有六种取值选择。
04
06
05
组合
类型
AT表达式：表示本段可定位在表达式所指示的小节边界上。表达式的值也就是段基值。
STACK:把所有同名段连接成一个连续段，且系统自动对SS段寄存器初始化为该连续段的段基址。并初始化堆栈指针SP。
MEMORY:表示本段在存储器中应定位在所有其它段之后的最高地址上。
如果有多个用MEMORY说明的段，则只处理第一个用MEMORY说明的段，其余的被视为COMMON。
用户程序中应至少有一个段用STACK说明，否则需要用户程序自己初始化SS和SP。

## Slide 69
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
在定义一个段时，段名是必须有的项，而定位类型、组合类型和类别名三个参数是可选项。各个参数之间用空格分隔。各参数之间的顺序不能改变。
01
03
02
类别名
系统在进行连接处理时，把类别名相同的段存放在相邻的存储区，但段的划分与使用仍按原来的设定。
类别名为某一个段或几个相同类型段设定类型名称。
类别名必须用单引号引起来。所用字符串可任意选定，但它不能使用程序中的标号、变量名或其它定义的符号。

## Slide 70
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
分段结构的源程序框架：
STACK1 SEGMENT PARA STACK 'STACK0'
.....
STACK1 ENDS
DATA1 SEGMENT PARA 'DATA'
......
DATA1 ENDS
STACK2 SEGMENT PARA 'STACK0'
......
STACK2 ENDS
CODE SEGMENT PARA MEMORY
ASSUME CS:CODE,DS:DATA1,SS:STACK1
MAIN: ......
......
CODE ENDS
DATA2 SEGMENT BYTE 'DATA'
......
DATA2 ENDS
END MAIN

## Slide 71
4.5 程序的段结构
段定义伪指令语句各部分的作用
上述源程序经LINK程序进行连接处理后，程序被装入内存的情况如图所示。
如果在段定义中选用了PARA说明，则在一个段的结尾与另一个段的开始之间可能存在一些空白，图中以兰色框表示。
CODE段的组合类型为MEMORY,因此被装入在其它段之后。
在进行程序设计时，如果程序不大，一般只需要定义三个段就可以了。
0000H
STACK1
STACK2
DATA1
DATA2
CODE
可能有间隔
如果此地址不是小节开始，则DATA2的段基址不在这个位置，而在前面的小节开始处。

## Slide 72
4.5 程序的段结构
段寻址伪指令ASSUME
说明
ASSUME的作用是告诉汇编程序,在处理源程序时，定义的段与哪个段寄存器关联。
ASSUME并不设置各个段寄存器的具体内容，段寄存器的值是在程序运行时设定的。
格式
ASSUME 段寄存器名：段名，段寄存器名：段名，......
其中段寄存器名为CS,DS,ES和SS四个之一，段名是用SEGMENT/ENDS伪指令定义的段名。

## Slide 73
4.5 程序的段结构
段寻址伪指令ASSUME例
DATA1 SEGMENT
VAR1 DB 12H
DATA1 ENDS
DATA2 SEGMENT
VAR2 DB 34H
DATA2 ENDS
CODE SEGMENT
VAR3 DB 56H
ASSUME CS:CODE,DS:DATA1,ES:DATA2
START: .....
.....
INC VAR1
INC VAR2
INC VAR3
......
CODE ENDS
END START
该指令汇编时，VAR1使用的是DS
该指令被汇编时，VAR2使用的是ES,即指令编码中有段前缀ES
该指令汇编时，VAR3使用的是CS，即指令编码中有段前缀CS

## Slide 74
4.5 程序的段结构
段寻址伪指令ASSUME例
01
03
02
说明
一条ASSUME语句不一定设置全部段寄存器，可以选择其中一个或几个段寄存器。
在一个代码段中可以有几条ASSUME伪指令，对于前面的设置，可以用ASSUME改变原来的设置。
可以使用关键字NOTHING将前面的设置删除。
ASSUME ES:NOTHING ;删除前面对ES与某个定义段的关联
例如：
ASSUME NOTHING ;删除全部4个段寄存器的设置

## Slide 75
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
要让一个段寄存器真正地指向某个逻辑段，就需要将段基值装入到该段寄存器。
段寄存器的装入需要用程序的方法来实现。四个段寄存器的装入方法略有不同。

## Slide 76
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
1.DS和ES的装入：在程序中，使用数据传送语句来实现对DS和ES的装入。
DATA1 SEGMENT
DBYTE1 DB 12H
DATA1 ENDS
DATA2 SEGMENT
DBYTE2 DB 14H DUP(?)
DATA2 ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA1
START: MOV AX,DATA1
MOV DS,AX
MOV AX,DATA2
MOV ES,AX
MOV AL,DBYTE1
MOV DBYTE2[2],AL
......
CODE ENDS
例如：
该指令在汇编时出错，因为在ASSUME指令中未指定ES与DATA2关联。

## Slide 77
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
为了改正上述程序中的错误，可以在变量DBYTE2前加一个段前缀说明即可。即：
MOV ES:DBYTE2[2], AL
但上述方法只是在一条指令中有效，最好的办法是在ASUMME语句中，将ES与DATA2关联。
1.DS和ES的装入：在程序中，使用数据传送语句来实现对DS和ES的装入。

## Slide 78
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
2.SS的装入：SS的装入有两种方法
（1）在段定义伪指令的组合类型项中，使用STACK参数，并在段寻址伪指令ASSUME语句中把该段与SS段寄存器关联。
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DB 40H DUP(?)
STACK1 ENDS
......
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,SS:STACK1
......
例如：
SS将被自动装入STACK1段的段基值，堆栈指针SP也将指向堆栈底部+2的存储单元。上例中（SP）=40H。

## Slide 79
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
2.SS的装入：SS的装入有两种方法
（2）如果在段定义伪指令的组合类型中，未使用STACK参数，或者是在程序中要调换到另一个堆栈，使用类似于DS和ES的装入方法。
DATA_STACK SEGMENT
DB 40H DUP(?)
TOP LABEL WORD DATA_STACK ENDS
......
CODE SEGMENT
......
MOV AX,DATA_STACK
MOV SS,AX
MOV SP,OFFSET TOP
......
例如：
TOP变量的偏移量为40H，即栈底+2

## Slide 80
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
3.CS的装入：CPU在执行指令之前根据CS和IP的内容来从内存中提取指令,即必须在程序执行之前装入CS和IP的值。因此,CS和IP的初始值就不能用可执行语句来装入。
装入CS和IP一般有下面两种情况。
(1)由系统软件按照结束伪指令指定的地址装入初始的CS和IP
格式：END 起始地址
任何一个源程序都必须以END伪指令来结束。
起始地址可以是一个标号或表达式，它与程序中第一条指令语句前所加的标号必须一致。

## Slide 81
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
3.CS的装入：CPU在执行指令之前根据CS和IP的内容来从内存中提取指令,即必须在程序执行之前装入CS和IP的值。因此,CS和IP的初始值就不能用可执行语句来装入。
装入CS和IP一般有下面两种情况。
(1)由系统软件按照结束伪指令指定的地址装入初始的CS和IP
END伪指令用来指示源程序结束和指定程序运行时的起始地址。
当程序被装入内存时，系统软件根据起始地址的段基值和偏移量分别被装入CS和IP中。
......
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,......
START: ......
......
CODE ENDS
END START
例如：

## Slide 82
4.5 程序的段结构
段寄存器的装入
3.CS的装入：CPU在执行指令之前根据CS和IP的内容来从内存中提取指令,即必须在程序执行之前装入CS和IP的值。因此,CS和IP的初始值就不能用可执行语句来装入。
装入CS和IP一般有下面两种情况。
(2)在程序运行期间，当执行某些指令时，CPU自动修改CS和IP，使它们指向新的代码段。
例如：
执行段间过程调用CALL和段间返回指令RET;
执行段间无条件转移指令JMP;
响应中断及中断返回指令；
执行硬件复位操作。

## Slide 83
4.6
过程定义伪指令（PROC/ENDP)
主要内容

## Slide 84
4.6 过程定义伪指令（PROC/ENDP)
在程序设计过程中，常常将具有一定功能的程序段设计成一个子程序。在MASM宏汇编程序中，用过程(PROCEDURE)来构造子程序。

## Slide 85
4.6 过程定义伪指令（PROC/ENDP)
过程定义伪指令格式
过程名 PROC [NEAR/FAR]
......
RET
......
过程名 ENDP
格式
过程名是子程序的名称，它被用作过程调用指令CALL的目的操作数。它类同一个标号的作用。具有段、偏移量和距离三个属性。而距离属性使用NEAR和FAR来指定，若没有指定，则隐含为NEAR。
NEAR：过程只能被本段指令调用
FAR：过程可以供其它段的指令调用
每一个过程中必须包含有返回指令RET,其作用是控制CPU从该过程中返回到调用过程的主程序。

## Slide 86
4.7
当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
主要内容

## Slide 87
4.7 当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
汇编程序在汇编源程序时，每遇到一个逻辑段，就要为其设置一个位置计数器，用来记录该逻辑段中定义的每一个数据或每一条指令在逻辑段中的相对位置。

## Slide 88
4.7 当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
01
03
02
说明
它位于不同的位置具有不同的值。
位置计数器$在使用上完全类似变量的使用
在源程序中使用符号$来表示位置计数器的当前值。因此，$被称为当前计数器。

## Slide 89
4.7 当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
定位伪指令ORG
ORG 数值表达式
作用
用来改变位置计数器的值。
将数值表达式的值赋给当前位置计数器$ 。ORG语句为其后的变量或指令设置起始偏移量。
说明
表达式的值必须为正值。表达式中也可以包含有当前位置计数器的现行值$。
格式

## Slide 90
4.7 当前位置计数器$与定位伪指令ORG(Origin)
定位伪指令ORG例
DATA1 SEGMENT
ORG 30H
DB1 DB 12H,34H
ORG $+20H
STRING DB ‘ABCDEFGHI’
COUNT EQU $-STRING
DB2 DW $
DB3 DB $ ,$+20H
DATA1 ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE......
ORG 10H
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
......
CODE ENDS
END START
DB1在DATA1段内的偏移量为30H
保留20H个字节单元，其后再存放'ABCD....
计算STRING的长度
取$的偏移量,类似变量的用法
此语句错误!
Notes: ORG是Origin的缩写：起始地址，源
预处理-->编译-->汇编-->链接，这是高级语言的编译全过程。对于纯汇编，就只有汇编和链接两个步骤。
org指令是链接时使用的，不是汇编那一步使用的。即不是cpu的一条指令，而是给编译器看的伪指令。

## Slide 91
4.8
从程序返回DOS操作系统的方法
主要内容

## Slide 92
4.8 从程序返回DOS操作系统的方法
使用DOS系统功能调用实现返回
使用程序段前缀PSP实现返回
  在早期的DOS操作系统中，为了使用户的程序运行结束后，能够正确地返回到操作系统，需要在程序中加上一些必要的语句。一般有以下两种方法。

## Slide 93
4.8 从程序返回DOS操作系统的方法
使用DOS系统功能调用实现返回
执行DOS功能调用4CH，将控制用户程序结束，并返回DOS操作系统。
MOV AH，4CH INT 21H
在程序结束时，使用两条指令：
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE......
BEGIN:…
…
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
代码段的结构为：

## Slide 94
4.8 从程序返回DOS操作系统的方法
使用程序段前缀PSP（Program Segment Prefix)实现返回
01
DOS系统将一个.EXE文件（可执行文件）装入内存时，在该文件的前面生成一个程序段前缀PSP。
03
系统将DS和ES都指向PSP的开始。
04
CS指向该程序的代码段，即第一条可执行指令。
02
PSP的长度为100H字节。

## Slide 95
4.8 从程序返回DOS操作系统的方法
使用程序段前缀PSP（Program Segment Prefix)实现返回
为了使程序执行完后，正确返回DOS，需要做以下三个操作：
将用户程序编制成一个过程,类型为FAR;
将PSP的起始逻辑地址压栈,即将INT 20H指令的地址压栈;
在用户程序结尾处,使用一条RET指令。执行该指令将使保存在堆栈中的PSP的起始地址弹出到CS和IP中。
PSP的开始是一条中断指令 INT 20H，执行该指令将终止用户程序，返回DOS系统。

## Slide 96
4.8 从程序返回DOS操作系统的方法
使用程序段前缀PSP（Program Segment Prefix)实现返回
DATA SEGMENT
…
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT STACK
…
STACK1 ENDS
CODE SEGMENT
BEGIN PROC FAR
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1
PUSH DS
MOV AX,0
PUSH AX
MOV AX,DATA MOV DS,AX
…
RET
BEGIN ENDP
CODE ENDS
END BEGIN
程序结构：
Notes: 退出可以使用 INT21 4CH功能调用，也可以使用INT20H软终端 ----倾向于使用INT 21
INT 20是程序结束中断，该中断结束程序，释放内存，程序不再继续执行。