## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第6章 输入输出及中断技术
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
主要内容
01.
基本概念
02.
简单接口芯片及其应用
03.
基本输入输出方法
04.
中断的基本概念及工作过程
05.
中断控制器8259A介绍
06.
DMA控制器8237介绍

## Slide 3
6.1
输入输出系统
主要内容

## Slide 4
6.1 输入输出系统
I/O系统组成及主要特点
01.
接口的基本功能
02.
端口的概念
03.
端口的编址方式
04.
I/O地址译码
05.
了解和掌握

## Slide 5
6.1 输入输出系统
输入输出系统
I/O系统
输入输出设备
输入输出接口
输入输出软件
输入输出系统：计算机系统中除CPU和内存储器之外的部分

## Slide 6
6.1 输入输出系统
输入输出系统特点
01
复杂性:输入输出设备、处理器、操作系统的复杂性
03
实时性:控制的时效性。I/O系统保证处理器对不同设备的请求提供及时服务。
04
与设备无关性:接口的标准化，由操作系统屏蔽了设备的差异。
02
异步性:工作速度和时序不一致

## Slide 7
6.1 输入输出系统
I/O接口系统及接口
01
02
03
I/O接口
04
数据的缓冲与暂存
有关I/O系统的概念、特点，以及I/O接口的功能等，请参阅教材描述，自行学习。
信号电平与类型的转换
增加信号的驱动能力
对外设进行监测、控制与管理，中断处理

## Slide 8
6.1 输入输出系统
I/O端口
01
03
02
I/O
端口
端口的主要作用
信息的缓存
端口
接口中的寄存器
端口类型
数据端口：缓存输入和输出的数据
状态端口：缓存需要输入的外设工作状态
控制端口：缓存由系统输出的各种控制信息

## Slide 9
6.1 输入输出系统
I/O端口
CPU
数据
状态
控制
外设
I/O接口
DB

## Slide 10
6.1 输入输出系统
I/O系统中的接口和端口的地址
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口编址
端口地址=芯片地址（高位地址）+片内地址
类似于学号=学院(专业)编号+班号+班内编号

## Slide 11
6.1 输入输出系统
I/O端口的编址方式
独立编址
与内存统一编址
编址
方式

## Slide 12
6.1 输入输出系统
I/O端口与内存统一编址
特点：
指令及控制信号统一
内存地址资源减少
内存
地址
960KB
I/O地址
64KB
00000H
F0000H
FFFFFH
例如，系统地址空间1MB

## Slide 13
6.1 输入输出系统
I/O端口独立编址
特点：
内存地址资源充分利用
能够应用于端口的指令较少
内存
地址1MB
I/O
地址64KB
00000H
FFFFFH
FFFFH
0000H

## Slide 14
6.1 输入输出系统
8088/8086的I/O端口编址
采用I/O端口独立编址方式(但地址线与存储器共用)
说明
地址线上的地址信号用IO/M来区分
I/O操作只使用20根地址线中的16根：A15～A0
可寻址的I/O端口数为64K(65536)个
I/O地址范围为0～FFFFH
IBM PC只使用了1024个I/O地址(0～3FFH)

## Slide 15
6.1 输入输出系统
I/O地址译码
目的
确定端口的地址
寻址端口的信号
参加译码的信号
IOR，IOW，高位地址信号
IOR、IOW
A15 ～ A0
OUT指令将使总线中的该信号有效
IN指令将使总线中的该信号有效

## Slide 16
6.1 输入输出系统
全地址译码与部分地址译码
全地址译码
全部16位I/O地址信号参与译码
当接口只有一个端口时， 16位地址线应全部参与译码，译码输出直接选择该端口；
当接口具有多个端口时，则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），低位用于寻址接口中要访问的端口。
部分地址译码
仅用部分地址（比如10位）信号参与译码
含多个端口的接口，最低的几位直接连到接口芯片。
一个接口电路中可以有一个或多个端口。

## Slide 17
6.1 输入输出系统
I/O地址译码例
题目分析：
寻址端口的地址信号最多为16bit，题中仅用12bit就能表示其地址——故采用部分地址译码
该接口电路中含有4个端口，片内端口寻址需2位地址信号，其余10位为片选地址信号。
例：某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由A15～A2译码得到，而A1、A0用来区分接口中的4个端口。试画出该接口与系统的连接图。
I/O系统中，因地址资源丰富，多采用部分地址译码。

## Slide 18
6.1 输入输出系统
I/O地址译码例
地址范围：
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
  ……. …… ……
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
任意状态
A11……………………………..A1A0
片内地址
图中不接入

## Slide 19
6.1 输入输出系统
I/O地址译码例
译码电路图：
≥ 1
A11
A10
A8
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&
取0的位
取1的位

## Slide 20
6.1 输入输出系统
接口的基本构成
数据线
控制线
状态线
DB
CB
AB
数据输入寄存器
(or 三态门)
数据输出寄存器
(锁存器)
状态寄存器
(or 三态门)
命令寄存器
译码
电路
控制
逻辑

## Slide 21
6.1 输入输出系统
接口的基本构成
01
03
02
构成
命令寄存器
存放控制命令
  设定接口功能、工作参数和工作方式。
数据输入/输出寄存器
暂存输入/输出的数据
状态寄存器
保存外设当前状态，以供CPU读取。

## Slide 22
6.1 输入输出系统
接口的类型及特点
1
2
3
按传输信息的方式分类：
并行接口
串行接口
按传输信息的类型分类：
数字接口
模拟接口
按传输信息的方向分类：
输入接口
输出接口

## Slide 23
6.1 输入输出系统
接口特点
输出接口
要求对数据具有锁存能力（接收后保持数据不变）
常用锁存器实现
输入接口
要求对数据具有控制能力（允许数据送到数据线）
常用三态门实现

## Slide 24
6.2
简单接口电路
主要内容

## Slide 25
6.2 简单接口电路
两类简单接口芯片的应用
01.

## Slide 26
6.2 简单接口电路
三态门接口
高电平、低电平、高阻态
Notes: 下端输入为高电平时保持原有逻辑输出
下端输入为低电平时，断路

## Slide 27
当E为高电位时，经非门后加到两个或非门输入端的均为低电位，此时若A为高电位，则G2为低电位，NMOS管T2断开，G2反馈到上一个或非门后，G1为高电位，NMOS管T1导通，即B与+5 V接通，B点为高电位，B=1；若A为低电位，则G2为高电位，G1为低电位，NMOS管T1断开，T2导通，即B与地接通，B点为低电位，B=0。
B=A
当E为低电位时，经非门后加到两个或非门输入端的均为高电位，经或非门后，G1，G2均为低电位，NMOS管T1与T2均断开，A和B不相通，呈现出高阻状态。

## Slide 28
6.2 简单接口电路
74LS244
编程判断图中的开关状态，若全闭合则转NEXT1，否则转NEXT2。
含8个三态门的集成电路芯片
在外设具有数据保持能力时用来输入接口数据
74LS244应用例
教材p244
Notes: 74LS244为3态8位缓冲器，一般用作总线驱动器。

## Slide 29
6.2 简单接口电路
74LS244
图中译码器对应的地址：
A15 A14 … A9 … A2 A1 A0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
地址范围：83FCH~83FFH
可以任选其中一个地址如83FCH作为该接口地址
MOV DX, 83FCH
IN AL, DX
AND AL, 0FFH
JZ NEXT1
JMP NEXT2

## Slide 30
6.2 简单接口电路
锁存器接口
通常由D触发器构成；
特点：
具有对数据的锁存能力
不具备对数据的输出控制能力

## Slide 31
6.2 简单接口电路
常用锁存器芯片
74LS273
  8D触发器
Notes: S位0复位 –Qi均置0
D输入 Q输出 脉冲上升沿打入

## Slide 32
6.2 简单接口电路
常用锁存器芯片
74LS373和74LS374
三态输出的8D触发器，并具有对数据的控制能力。
既可以做输入接口，也可以做输出接口。
Notes: 273在Q端一直维持数据，不可以直接连接数据总线，如果要作为输入接口，必须加上三态门，地址片选信号作为三态门E输入

## Slide 33
6.2 简单接口电路
74LS374作输入输出接口示例

## Slide 34
6.2 简单接口电路
I/O接口综合应用例
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号
设输出接口的地址为F0H,输入接口地址为F1H
当4个开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’
共阳极数码管结构示意图

## Slide 35
6.2 简单接口电路
I/O接口综合应用例
输出口：F0H = 1111 000 0
输入口：F1H = 1111 000 1
A0的两个取值分别用于显示输出和开关输入的控制
+5V
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
D0～D7
D0
D1
D2
D3
O1 I1
O2 I2
O3 I3
O4 I4
E1
K0～K3
74LS244
F0H
F1H
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
≥1
74LS138
IOW
IOR
Y0
Y1
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
译码器
A7
1
。。。

## Slide 36
6.2 简单接口电路
显示符号与输出数据对应表
符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 --- D0 | 符号 | 形状 | 7段码 Dp gfedcba D7 --- D0
’0’ |  | 00111111,3FH | ’8’ |  | 01111111,7FH
’1’ |  | 00000110,06H | ’9’ |  | 01100111,67H
’2’ |  | 01011011,5BH | ’A’ |  | 01110111,77H
’3’ |  | 01001111,4FH | ’B’ |  | 01111100,7CH
’4’ |  | 01100110,66H | ’C’ |  | 00111001,39H
’5’ |  | 01101101,6DH | ’D’ |  | 01011110,5EH
’6’ |  | 01111101,7DH | ’E’ |  | 01111001,79H
’7’ |  | 00000111,07H | ’F’ |  | 01110001,71H

## Slide 37
6.2 简单接口电路
I/O接口综合应用例 —— 程序段
……
Seg7 DB 3FH,06H,
5BH,4FH,66H,6DH,
7DH,07H,7FH,67H,77H,
7CH,39H,5EH,79H,71H
……
LEA BX, Seg7
MOV AH, 0
GO: IN AL, 0F1H
AND AL, 0FH
MOV SI, AX
MOV AL, ［BX+SI］
OUT 0F0H, AL
JMP GO

## Slide 38
6.3
基本输入/
输出方法
主要内容

## Slide 39
6.3 基本输入/输出方法
基本输入/输出方法
01
02
03
方法
04
查询式传送
中断方式传送
直接存储器存取(DMA)
无条件传送
程序控制方式

## Slide 40
6.3 基本输入/输出方法
无条件传送
  软件及接口硬件简单
优点
  只适用于简单外设，适应范围较窄
缺点
要求外设总是处于准备好状态

## Slide 41
6.3 基本输入/输出方法
无条件传送例
读取开关的状态；
当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。
D
CP
Q
D0
D1
输出口地址38F3H
输入口地址38F0H
+5V
1

## Slide 42
6.3 基本输入/输出方法
查询工作方式
每满足一次条件只能进行一次数据传送。
适用场合：
外设并不总是准备好
对传送速率和效率要求不高
工作条件：
外设应提供设备状态信息
接口应具备状态端口
仅当条件满足时才能进行数据传送；

## Slide 43
6.3 基本输入/输出方法
单个外设的查询工作方式流程图
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
结 束
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始

## Slide 44
6.3 基本输入/输出方法
单个外设的查询工作方式流程图
防止死循环

## Slide 45
6.3 基本输入/输出方法
查询工作方式的例子—数据输出
02
01
03
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将BUF中的100个字节数据输出。

## Slide 46
6.3 基本输入/输出方法
查询工作方式的例子—数据输出
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011 3FBH
数据端口地址：0000 0011 1111 1000 3F8H
A9 A3

## Slide 47
6.3 基本输入/输出方法
查询工作方式的例子—数据输出
LEA SI,BUF
MOV CX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL，[SI]
OUT DX，AL
INC SI
LOOP AGAIN
HLT
控制程序

## Slide 48
6.3 基本输入/输出方法
多个外设时查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢
一般工作流程

## Slide 49
6.3 基本输入/输出方法
中断控制方式
01
03
02
中断
优点：
CPU效率高，实时性好，速度快。
特点：
外设在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可执行自己的程序。
缺点：
程序编制相对较复杂。

## Slide 50
6.3 基本输入/输出方法
以上三种I/O方式的共性
01
03
02
共性
硬件：
I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
软件：
外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
缺点：
程序的执行速度限定了传送的最大速度
信息的传送均需通过CPU

## Slide 51
6.3 基本输入/输出方法
DMA控制方式
01
外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的中介者；
02
总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。
特点

## Slide 52
6.3 基本输入/输出方法
DMA控制方式
DMAC
外设
接口
CPU
DREQ
MEM
DACK
HOLD
HLDA
…
BUS
控制信号
地址信号

## Slide 53
6.3 基本输入/输出方法
DMA控制方式的工作过程
外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号DREQ；
DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD；
CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号，对HOLD信号进行响应；
DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA响应信号DACK。

## Slide 54
6.3 基本输入/输出方法
DMA控制方式工作过程例
DMAC向I/O接口发出读信号；
说明
向地址总线上发出存储器的地址；
发出存储器写信号和AEN信号；
传送数据并自动修改地址和字节计数器
判断是否需要重复传送操作;
若数据传送完，DMA控制器撤销发往CPU的HOLD信号；
CPU检测到HOLD失效后，则撤销HLDA信号，并在下一时钟周期重新开始控制总线。
例：从外设向内存传送若干字节数据

## Slide 55
6.3 基本输入/输出方法
DMA工作方式
  每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。
周期窃取
  DMAC在申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线，而不管中间DREQ是否有效。
数据块传送

## Slide 56
6.3 基本输入/输出方法
周期窃取的DMA方式
N
Y
N
允许DMA
DMAC请求总线
CPU响应, DMAC获总线控制权
DMA传送一个数据
块结束？
释放总线至少一个总线周期
地址增量，计数器减量
DMAC释放总线
Y
测试I/O的DREQ DMA请求？

## Slide 57
6.3 基本输入/输出方法
DMA控制方式的优缺点
优点
数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率。
缺点
控制复杂，硬件成本相对较高。

## Slide 58
6.4
中断技术
主要内容

## Slide 59
6.4 中断技术
掌握
中断的基本概念
01.
中断响应的一般过程
02.
中断向量表及其初始化
03.
8088/8086中断系统
04.

## Slide 60
6.4 中断技术
中断的基本概念
CPU执行程序时，发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序)，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。

## Slide 61
6.4 中断技术
中断源
引起CPU中断的事件，发出中断请求的来源。
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断
异常事件引起
中断指令引起
INTR中断
NMI中断

## Slide 62
6.4 中断技术
引入中断的原因
1
2
3
实现对特殊事件的实时响应。
避免了CPU不断检测外设状态的过程，提高了CPU的利用率。
提高数据传输率；

## Slide 63
6.4 中断技术
中断处理的一般过程
中断请求
中断源识别及中断判优
中断响应
中断处理（服务）
中断返回
01
02
03
04
05

## Slide 64
6.4 中断技术
中断请求
INTR
NMI
包括
中断请求信号应保持到中断被处理为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。

## Slide 65
6.4 中断技术
中断源识别
在中断处理程序中查找中断源
软件查询法
由中断源提供中断类型号，CPU根据类型确定中断源。
中断源识别及确定先响应哪个中断请求（中断判优）由硬件系统完成
中断矢量法—硬件识别

## Slide 66
6.4 中断技术
中断判优
当有多个中断源同时提出请求时，需要确定首先响应哪一个中断源。
02
01
03
同时出现或等待的多个中断源，优先级最高的被响应。
低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断
也可以设置成禁止中断嵌套
中断嵌套

## Slide 67
6.4 中断技术
中断判优方法
顺序查询中断请求，先查询的先服务
  即先被查询的中断源优先级别高
软件判优
链式判优、并行判优（中断向量法）
硬件判优

## Slide 68
6.4 中断技术
中断响应
01
02
03
04
05
响应
向中断源发出中断
响应信号INTA
关中断
保护硬件现场
将FLAGS压入堆栈
保护断点
将CS、IP压入堆栈
获得中断服务程序入口地址
由硬件系统完成

## Slide 69
6.4 中断技术
中断处理
执行中断服务子程序
中断服务程序要定义为“远过程”
结束时要用IRET指令返回
中断服务子程序的特点

## Slide 70
6.4 中断技术
中断服务子程序完成的工作
在前面的中断响应阶段：关中断，保护硬件现场，保护断点
工作
保护软件现场（参数）
开中断（STI）--允许中断嵌套
中断处理—具体的处理
关中断（CLI）
恢复软件现场
中断返回-执行IRET

## Slide 71
6.4 中断技术
中断返回
执行IRET指令，包括下面的操作：
恢复断点和硬件现场
中断返回后才能响应中断请求
01
使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出
02
开中断

## Slide 72
6.4 中断技术
8088/8086中断系统
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…

## Slide 73
6.4 中断技术
8086/8088中断源的类型号
NMI
INTR
中断逻辑
软件中断指令
溢出中断
除法错
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
08H~0FH
70H~77H
在8086/8088所有的中断源都统一分配了不同的类型号

## Slide 74
6.4 中断技术
内部中断
中断类型 | 功能
类型0 | 除数为0中断例行程序
类型1 | 单步
类型2 | 非屏蔽中断， NMI
类型3 | 设置断点
类型4 | 溢出处理中断，INTO指令
类型10 | 显示设备中断
类型20 | 程序结束中断
类型21 | DOS系统功能调用功能程序

## Slide 75
6.4 中断技术
外部中断
NMI 引脚上出现上升沿触发
不受标志位IF的限制，即不可以屏蔽。
类型号 ：2
INTR引脚输入，高电平有效
受标志位IF的限制
类型号：08H~0FH 70H~77H
非屏蔽中断
可屏蔽中断

## Slide 76
6.4 中断技术
中断向量表IVT
┇
┇
00000H
003FFH
1KB
8086/8088中断向量表位于内存最低1KB

## Slide 77
6.4 中断技术
中断向量表
01
03
02
使用
每个入口占用4 Bytes，低字为段内偏移，高
字为段基址；
存放各类中断的中断服务程序的入口地址；
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大
小为1KB，共256个入口。

## Slide 78
6.4 中断技术
中断向量表的初始化
功能
将用户自定义的中断服务程序入口地址放入向量表
注意点
举例
将中断类型码为48H的服务程序入口地址放入向量表
向量表所在的段基址=0
存放子程序入口的单元的偏移地址=n×4
p281
教材中使用了25H号DOS功能调用将服务程序入口地址写入向量表

## Slide 79
6.4 中断技术
中断向量表的初始化
  MOV AX，0000H
  MOV DS，AX
  MOV SI，0120H; 48H*4
  MOV BX，OFFSET TIMER
  MOV [SI]，BX
  MOV BX，SEG TIMER
  MOV [SI+2]，BX
将类型码为48H的中断服务子程序TIMER的中断向量用MOV指令放入向量表

## Slide 80
6.4 中断技术
可屏蔽中断的类型号的获取时序
对可屏蔽中断的响应需要两个总线周期
Notes: LOCK和WR共用引脚
总线封锁信号。当本信号有效时，封锁了系统内别的总线主设备对系统总线的占有。LOCK输出信号是由前缀指令LOCK产生的，且保持有效至LOCK指令的下条指令执行后。 在8088的中断响应时，在两个连续响应周期之间，LOCK信号为有效，以防止一个完整的中断过程被外部主设备占用总线而破坏。 在DMA操作时，LOCK被悬空。

## Slide 81
6.4 中断技术
8088内部中断与NMI中断
特点
01
无INTA总线周期
02
中断类型码固定或由指令给出

## Slide 82
6.4 中断技术
8086的中断响应和处理流程
Notes: TF跟踪标志位