## Slide 1
汇编语言与微机接口技术
第6章 输入输出及中断技术
2020年5月11日
信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

## Slide 2
6.5
可编程中断控制器8259A
主要内容

## Slide 3
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
01.
8259A的工作方式
02.
8259A的初始化命令字和初始化流程
03.
8259A的操作命令字
04.
8259A的中断举例
05.
主要内容

## Slide 4
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
主要功能
记录各级中断源的中断请求。
判优，确定是否响应中断请求，找出优先的中断请求并响应。
响应中断时向CPU发送中断类型号。
8259A主要特性

## Slide 5
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
8259A内部结构-内部逻辑框图

## Slide 6
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
8259A内部结构
三态双向8位缓冲器，接数据总线低8位D7~D0
也可通过总线驱动器与总线连接。
读写控制逻辑
级联缓冲/比较器
若中断源多于8个，可用几个8259A级联。
主片的CAS2~CAS0输出，从片的CAS2~CS0输入，从片的INT接主片的IRi。
实现对8259A的读写和端口译码
输入信号：RD、WR、CS、A0
在IBM-PC/XT中只有一个8259A，地址为20H-21H；
在386/486等机器中有两个8259A，地址为20H-21H和0A0H-0A1H。
数据总线缓冲器
地址线如何接？

## Slide 7
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
8259A内部结构
8位寄存器，对应IR7-IR0，如某个外设有中断请求，则相应位置1，并通知控制逻辑
如该中断被响应后，相应的请求位清0
允许多位同时被置1
中断屏蔽寄存器IMR
优先判别器PR（Priority Resolver）
对IRR中置‘1’的中断请求，根据IMR中的情况判别其优先级，对于优先级最高的，8259A发出INTR信号，在CPU发出第一个INTA后置相应的ISR为‘1’并清相应的IRR为‘0’
8位寄存器，可由软件设定某位或某几位为‘1’，即相应的中断被屏蔽，即使该位的IRR已置位，也不会进入中断优先级判别器PR
中断请求寄存器IRR

## Slide 8
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的结构
8259A内部结构
8位寄存器，如某中断被执行，则相应的位置‘1’，直至该中断服务结束，即执行EOI操作后将被清‘0’
在中断嵌套时ISR中有多位被置‘1’
控制电路
根据IRR、IMR及PR判定的优先级向CPU发INT信号
接收到CPU第一次INTA信号后，清IRR中相应位并置ISR中的相应位
接收到CPU第二个INTA信号后，送出中断类型号
现行服务寄存器ISR
Notes: EOI End of Interrupt

## Slide 9
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的工作原理
当IR0～IR7中的一条或多条请求线变高时，将相应的IRR位置1。
综合现行服务寄存器（ISR）和中断屏蔽寄存器（IMR）的状态，找出最高优先权的中断请求，并判断是否能发中断请求，如是则向CPU发信号INT，请求中断服务。
CPU响应中断时，送回应答信号INTA脉冲。
8259A接到CPU的第一个INTA脉冲时，把ISR中与最高优先级请求信号对应的位置1，并把IRR中的相应位复位。同时，8259A准备向数据总线发送中断类型码。
在8259A接到第二个INTA脉冲时向CPU发送中断类型码。如果是在AEOI（自动结束中断）方式，在这个脉冲结束时复位ISR的相应位。在其他方式下，要在中断服务程序结束时通过发EOI命令来复位ISR相应位。

## Slide 10
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的外部特性
8259A与CPU的接口引脚

## Slide 11
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的外部特性
01
03
02
接口
引脚
数据总线（8条）
D7~D0：双向数据线，接数据总线的低8位
电源线（2条）
中断线（10条）
IR7~IR0：外设中断请求输入端，可编程为脉冲或电平触发
INT：向CPU发出的中断请求信号
INTA：CPU向8259A发出的中断响应信号

## Slide 12
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的外部特性
04
05
接口
引脚
读写控制线（4条）
CS：片选信号，低电平有效
RD：读写信号，低电平有效
WR：写信号，低电平有效
AO: 8259A内部寄存器选择信号（0:偶地址，1:奇地址)
级联线（4条）
CAS2~CAS0：级联信号线，需与SP/EN配合
SP/EN：作输入时SP（0：从片，1：主片）
作输出时EN（控制总线驱动方向）
（SP：Slave Program/EN：Enable Buffer）

## Slide 13
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的工作方式
中断嵌套方式
优先级变化方式
优先级管理方式

## Slide 14
6.5 可编程中断控制器8259A
中断嵌套方式
特殊全嵌套方式
它与固定优先级方式基本相同。
区别：允许同级中断进行嵌套
只允许主片8259A使用特殊全嵌套方式，以实现从片中的高低优先级之间的嵌套。
普通全嵌套方式
这是最常用、最基本的工作方式，8259A初始化后没有设置其他优先级方式，则默认为是该方式。
当一个中断正被响应时，只有比它优先级更高的中断请求才会被响应。
全嵌套和特殊全嵌套方式中各中断源的优先级顺序是固定的，优先级从高到低顺序为IR0、IR1、……IR7。

## Slide 15
6.5 可编程中断控制器8259A
优先级变化方式
优先级特殊循环方式
它与优先级自动循环方式的区别是初始的最低优先级由编程来确定（由操作命令字OCW2设置），从而优先级队列及最高优先级中断也由此而定。
例如，程序确定IR5为最低优先级，则优先级队列为IR6、IR7、IR0、IR1、…、IR5。
优先级自动循环方式
优先队列是变化的，一个中断源得到中断服务后，它的优先级自动降为最低.
该方式适合于系统中各个中断源级别相当，能够得到均衡的服务。

## Slide 16
6.5 可编程中断控制器8259A
屏蔽中断源方式
常规屏蔽方式
特殊屏蔽方式
使正在处理的中断所对应的IMR位置1，并使对应的ISR位清零，这样任何优先级的中断都可得到响应。
主要用在中断服务程序中需要动态地改变系统的优先级结构的情况。
例如，在执行中断服务程序的某一部分时，需要禁止比本中断优先级低的其他中断请求，而在执行另一部分时，又希望开放这些中断请求。
8259A的每个中断请求输入端都可通过对应的IMR位的设置被屏蔽。IMR某位为“1”表示屏蔽对应的中断请求。

## Slide 17
6.5 可编程中断控制器8259A
中断结束（EOI）的处理方式
01
03
02
EOI
正常中断结束方式
自动中断结束方式
特殊中断结束方式

## Slide 18
6.5 可编程中断控制器8259A
自动中断结束方式
01
它是最简单的中断结束方式。
03
当系统正在为某外设进行中断服务，但在8259A的ISR中却没有对应位指示，故该方式只能用于非嵌套方式处理。
04
在初始化时由初始化命令字ICW4的AEOI位置1实现。
02
系统进入中断过程，在第二个INTA脉冲的后沿，8259A将当前处理的中断所对应的ISR位清零。

## Slide 19
6.5 可编程中断控制器8259A
正常中断结束方式
01
它用在两种全嵌套方式下，当CPU向8259A发出中断结束命令时，8259A将ISR中优先级最高的位复位（即当前正在进行的中断服务结束）。
02
这种结束方式的操作很简单，通过向8259A的偶地址端口输出一个操作命令字OCW2来发EOI命令。

## Slide 20
6.5 可编程中断控制器8259A
特殊中断结束方式
1
2
3
实际上，也是通过向8259A的偶地址端口输出一个操作命令字OCW2，其中的L2、L1、L0这三位指出了对ISR中的哪一位进行清除。
用这种方式结束中断时，在程序中要发一条特殊中断结束命令，指出当前中断服务寄存器ISR中的哪一位将被清除。
该方式用于中断优先级顺序会改变的非全嵌套方式（两种优先级循环方式），无法判断ISR的哪位是当前处理的中断。
对于多片8259A级联情况，如果不是自动中断结束方式，在中断服务程序的最后需要发两次EOI命令，分别清除从片中的ISR位和主片中的ISR位。
对于采用特殊嵌套方式的多片级联，从片中可能嵌套有多个中断源，应先向从片发EOI命令，然后读ISR，检查还有无为1的位，如无则才能向主片发EOI命令。

## Slide 21
6.5 可编程中断控制器8259A
连接系统总线的方式
8259A通过总线驱动器和数据总线相连，这就是缓冲方式。
在缓冲方式下，8259A的SP/EN端和总线驱动器的允许端相连， SP/EN端输出的低电平可作为总线驱动器的控制信号。
缓冲方式
8259A直接与数据总线相连，这种方式就称为非缓冲方式。
8259A的SP/EN端作为输入端，在单片8259A系统中， SP/EN端接高电平；在多片系统，主片的SP/EN 端接高电平，从片的SP/EN端接低电平。
非缓冲方式

## Slide 22
6.5 可编程中断控制器8259A
8259的级联结构
C
P
U
主8259
CAS0
CAS1
CAS2
IR0
IR1
IR2
IR7
INT
INTA
SP/EN
从8259
IR0
IR1
IR2
CAS0 IR7
CAS1
CAS2
INT
INTA
SP/EN
从8259
IR0
IR1
IR2
CAS0 IR7
CAS1
CAS2
INT
INTA
SP/EN
…
…
VCC
接外设的
中断请求信号
采用非缓冲方式

## Slide 23
6.5 可编程中断控制器8259A
中断触发方式
电平触发方式
边沿触发方式
在边沿触发方式下，8259A将中断请求输入端IRi出现的上升沿作为中断请求信号。该中断请求得到触发后可以一直保持高电平。
8259A工作于电平触发方式时，把中断请求输入端的高电平作为中断请求信号。这时高电平信号不能持续太久，否则一次中断请求可能会被多次响应。

## Slide 24
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的控制字和初始化编程

## Slide 25
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的读写功能

## Slide 26
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW1
在16、32位系统中不起作用
在16、32位系统中不起作用
ICW4为全0

## Slide 27
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW2

## Slide 28
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW2
ICW2是用来设置中断类型码，编程时用ICW2设置中断类型码高5位T7～T3（即D7～D3），而D2～D0的值恒为零。
中断类型码的高5位就是ICW2的高5位，而低3位是由引起中断请求的引脚IR0～IR7决定。
例如：ICW2为20Ｈ，则8259A的IR0～IR7对应的8个中断类型码为20H、21H、22H、23H、24H、25H、26H、27H。

## Slide 29
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW3

## Slide 30
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW4

## Slide 31
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW4说明

## Slide 32
6.5 可编程中断控制器8259A
初始化命令字ICW4说明

## Slide 33
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A初始化流程

## Slide 34
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的初始化编程
MOV AL, 13H ;设置ICW1（中断请求信号采用边沿触发方式；单片；
后面要写ICW4）
OUT 20H, AL
MOV AL, 18H ;设置ICW2（将中断类型码高5位指定为00011）
OUT 21H, AL
MOV AL, 0DH ;设置ICW4（用一般全嵌套方式；不用中断自动结束方式；
；采用缓冲方式，工作于8088/8086系统）
OUT 21H, AL
【例】以微型计算机中使用的单片8259A为例，试对其进行初始化设置。 在微型计算机中，8259A的ICW1和ICW4的端口地址分别为20H、21H。初始化设置的程序段如下：

## Slide 35
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的操作命令字
在8259A工作期间，可通过操作命令字（OCW）来使它按不同的方式操作。
8259A有3个操作命令字OCW1-OCW3，没有写入顺序和时间要求，可独立使用。
OCW1写入奇地址，OCW2和OCW3写入偶地址（D4D3:00-OCW2 01-OCW3 ）。
对8259A用初始化命令字初始化后，就进入工作状态了，准备接受IRi输入的中断请求信号。
Notes: D4为1写ICW1

## Slide 36
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW1
8259A初始化后缺省的状态是全部屏蔽位=0(允许中断)
Notes: OCW1—设置 IMR

## Slide 37
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW1
【例】若要屏蔽IR5、IR4和IR1引脚上的中断，而让其余的中断得到允许。试确定其中断屏蔽操作命令字。
OCW1为：00110010 32H。

## Slide 38
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW2

## Slide 39
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW2
01
02
03
I/O接口
04
R：优先级方式控制位。1：循环优先级，0：为固定优先级。
OCW2具有发EOI命令和设置优先级循环方式的两种功能，其中101和111两种情况是结束中断后的系统方式设置。
SL：指示OCW2中L2～L0位是否有效。1：有效；0：无效。
EOI：在非自动中断结束方式下的中断结束命令位。
1：发中断结束命令，它使现行中断的ISR位复位；
0：不发出中断结束命令。
L2～L0：它有两个作用。
设定优先级特殊循环方式时初始的最低优先级序号。
在特殊中断结束命令中指明ISR的哪位被复位。

## Slide 40
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW2
【例】若某8259A的OCW2设置为11000011B，试分析此操作命令字所确定的操作方式。
该命令字确定8259A为特殊循环优先级，将IR3定为最低优先级。因此，系统中优先级从高到低为IR4、IR5、IR6、IR7、IR0、IR1、IR2、IR3。

## Slide 41
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW3
Notes: P=1 表示查询当前优先级最高的中断请求。 --- 下一次偶地址读入命令，8259 送出中断状态字
D1D0：10—下一次偶地址读入命令，8259 送出IRR
D1D0：11—下一次偶地址读入命令，8259 送出ISR

## Slide 42
6.5 可编程中断控制器8259A
操作命令字OCW3
设置特殊中断屏蔽方式：D6D5=11为设置，10为清除.
查询中断请求：使P=1写到8259A，再对该地址读入，得到中断状态字节。
读8259A的状态
中断状态字
I=1,表示IR0~IR7中有中断请求，R2R1R0表示其中的最高优先级的编码；
I=0，表示无中断请求产生。
写RR和RIS=10的OCW3到8259A，再读该地址，得到IRR的内容；
写RR和RIS=11的OCW3到8259A，再读该地址，得到ISR的内容；
如果要读IMR，只需要从奇地址端口(A0=1)读8259A即可，与OCW3无关。

## Slide 43
6.5 可编程中断控制器8259A
8259A的应用举例
端口地址，主片在020H～03FH范围内，实际使用020H和021H两个端口；从片在0A0H～0BFH范围，实际使用0A0H和0A1H两个端口。
说明
主、从片的中断请求信号均采用边沿触发方式。
  主片与从片采用一般全嵌套方式，优先级的排列次序为0级最高（主片的IR0），依次为1级（主片的IR1）、2级（主片的IR2，即从片的IR0 ～IR7），然后是3级～7级（主片的IR3～IR7）。
采用非缓冲方式，主片的SP/EN端接+5V，从片的SP/EN端接地。
设定主片的中断号为08H～0FH，从片的中断号为70H～77H。
设两片8259A级联，提供15级向量中断，CAS2～CAS0作为互连线，从片8259A的INT直接连到主片8259A的IR2上。

## Slide 44
6.5 可编程中断控制器8259A
两个8259A的级联图

## Slide 45
6.5 可编程中断控制器8259A
对两片8259A的初始化
;对主片8259A的初始化
INTM00 EQU 020H ;主8259A端口0
INTM01 EQU 021H ;主8259A端口l
……
MOV AL, 00010001B;ICWl; 边沿触发，要ICW4，级联方式
；要ICW3
OUT INTM00, AL
JMP SHORT $+2 ;延迟=该指令的执行时间，$+2是下条指令
MOV AL, 00001000B ;ICW2：设置主片的中断向量，起始
;的中断向量为08H
OUT INTM01, AL
JMP SHORT $+2
MOV AL, 00000100B ;ICW3：主片的IR2接从片8259A的INT
Notes: JMP SHORT $+2 延迟用，给端口反应时间
ICW2 高5位 ---中断号高五位

## Slide 46
6.5 可编程中断控制器8259A
对两片8259A的初始化
OUT INTM01, AL
JMP SHORT$+2
MOV AL, 00000001B ;ICW4：非总线缓冲，一般全嵌套，
;正常中断结束方式
OUT INTM01, AL
JMP SHORT$+2
;对从片8259A的初始化
INTS00 EQU 0A0H ;从片8259A端口0
INTS01 EQU 0A1H ;从片8259A端口1
MOV AL, 0001000lB ;ICWl：边沿触发，要ICW4；
;级联方式，要ICW3
OUT INTS00, Al

## Slide 47
6.5 可编程中断控制器8259A
对两片8259A的初始化
JMP SHORT $+2
MOV AL, 01110000B ;ICW2：设置从片的中断向量，
；起始的中断向量为70H
OUT INTS01, AL
JMP SHORT $+2
MOV AL, 00000010B ;ICW3，设置从片的识别标志，
；即指定连接主片的IR2
OUT INTS01, AL
JMP SHORT $+2
MOV AL, 00000001B ;ICW4：非总线缓冲，一般全嵌套，
；正常的中断结束
OUT INTS01, AL
JMP SHORT $2

## Slide 48
6.5 可编程中断控制器8259A
中断服务程序设计
MY_INT PROC FAR
    PUSH AX
    PUSH BX
    ….
    STI
    <中断服务程序主体>
    CLI
    ….
    POP BX
    POP AX
    MOV AL, 20H ; 用OCW2写EOI 命令 ， 00100000B
    OUT A0H, AL ;向从片发EOI命令
    MOV AL, 20H
    OUT 20H, AL ; 向主片发EOI命令
  MY_INT ENDP
要对用户的每个中断按照此方法编写中断服务程序。
Notes: STI 开中断
CLI 关中断

## Slide 49
6.5 可编程中断控制器8259A
主程序中设置中断向量
  CLI
  PUSH DS
  XOR AX, AX
  MOV DS, AX
  MOV BX, n ; 中断类型号
  MOV CL,2
  SHL BX, CL ;向量表偏移地址=nX4
  MOV AX, OFFSET MY_INT
  MOV [BX], AX
  MOV AX, SEG MY_INT
  MOV [BX+2], AX
  POP DS
  ;按上述方法设置用户的各个中断向量
  STI

## Slide 50
作业
6.5、6.7
补充题1：初始化8259A控制器，系统中有一片8259A，中断请求用电平触发，中断类型号为60H～67H，特殊全嵌套方式，不用缓冲方式，采用中断自动结束方式。8259A端口地址为93H/94H。编写其初始化程序。
补充题2：开关K4的信号输入到中断控制器8259A的IR2，当K4开关合上瞬间，产生中断，在中断服务程序中完成读取开关K0~K3的状态，并在7段数码管上显示数字或符号。设输出接口的地址为3F2H，输入接口地址为3F3H。当开关K0~K3的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’，8259A的端口为3F0H和3F1H．
１. 设计相关的接口电路，包括8259A的连接。
2. 编写主程序完成初始化8259A和相关中断向量的设置。
3. 编写中断服务程序。

## Slide 51
@刘辉